ОАО «ВОРОНЕЖПРОЕКТ»

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

тербунского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Том I

Положение о территориальном планировании

Пояснительная записка

с изменениями от 29.06.2018 г

Воронеж  2018 г.

ОАО «ВОРОНЕЖПРОЕКТ»

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

тербунского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Том I

Положение о территориальном планировании

Пояснительная записка

с изменениями от 29.06.2018 г

Главный инженер								А.И. Рябов

Главный инженер проекта						         Е.В. Ланевская

Свидетельство СРО-П-015-11082009 № 001-П-3666025853-07

Воронеж  2018 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том I | Положение о территориальном планировании: |  |
|  | - Пояснительная записка | 16091 - ПЗ |
|  | - Графические материалы: |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района | ПП-1 |

* Согласно п. 1 ст.19 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее ГрК РФ), в состав положения о территориальном планировании (Том I) входит карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района.

Прочая информация, содержащаяся (отображенная) в (на) картах:

- План современного использования территории (опорный план)

- Проектный план использования территории (основной чертеж)

- Схема комплексной оценки территории

- Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера

- Схема инженерно-транспортных коммуникаций

- Схема зонирования территории

Содержание:

Введение	5

1. Положение о территориальном планировании	7

1.1 Цели и задачи территориального планирования

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения	10

# Введение

Содержание проекта Схемы территориального планирования муниципального района (в дальнейшем Схемы) определено: ст. 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее ГрК РФ), областной целевой программой «Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития Липецкой области и ее населенных пунктов на 2005 - 2009 годы» от 23.12.2004 № 734-пс, Постановлением администрации Липецкой области «Об утверждении схемы территориального планирования Липецкой области» от 05 июля 2008 г. № 130, Решением Совета депутатов Тербунского муниципального района «О схеме территориального планирования Тербунского района Липецкой области» от 28.09.2012 г. № 357.

Изменения в Схему внесены на основании постановления                 администрации Тербунского муниципального района Липецкой области от 29.06.2018 г. № 59 "О подготовке проекта по внесению изменений в Схему территориального планирования Тербунского муниципального района Липецкой области ".

Схема территориального планирования разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Согласно Главы 3 ст.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004г.), в которой указано что документы территориального планирования являются обязательным для органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений. Данное положение вводится в действие с 01 января 2008 года .

Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов  территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

При разработке Схемы использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ в том числе:

- «Схема территориального планирования Липецкой области», разработанная ФГУП Российский Государственный Институт Градостроительства и Инвестиционного Развития  Гипрогор,

Москва, 2006 г.,

- «Материалы по оформлению границ муниципальных образований Тербунского района Липецкой области», «Липецкгипрозем» Липецк, 2004г.

- Материалы по установлению границ сельских населенных пунктов и передаче земель в ведение сельсоветов 1991 г.

- Генплан с.Тербуны, разработанный ФГУП РосНИПИ Урбанистики 2007г.

При разработке схемы  территориального планирования учтены проектные предложения по развитию Тербунского муниципального района, приведенные в «Схеме территориального планирования Липецкой области», в том числе: функционального зонирования территории, социальной и  инженерной инфраструктуры, охране окружающей среды.

Мероприятия по территориальному планированию разрабатывались в соответствии с Земельным и Водным кодексами РФ, а также с законодательством об охране окружающей среды, охране объектов культурного наследия и особо охраняемых территорий.

# 1. Положение о территориальном планировании.

1.1 Цели и задачи территориального планирования

Разработка схем территориального планирования направлена на обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан.

Главная цель территориального планирования заключается в территориальной организации района, создании предпосылок повышения эффективности развития территории, за счет принятия градостроительных решений, которые будут способствовать: улучшению условий жизнедеятельности населения района; улучшению экологической обстановки; развитию инженерной и транспортной инфраструктуры; сохранению историко-культурного и природного наследия; созданию благоприятного инвестиционного климата и устойчивого социально-экономического развития района.

Основными задачами территориального планирования являются:

- Функциональное зонирование территории района;

- Развитие производства;

- Восстановление и сохранение природного и историко-культурного           наследия;

- Улучшение экологической ситуации, охрана и воспроизводство потенциала природных ресурсов;

- Развитие социальной инфраструктуры;

- Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;

- Создание рекреационных территорий.

# 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения

Проектирование и осуществление хозяйственной и строительной деятельности  на территории Тербунского муниципального района  необходимо производить с обязательным согласованием работ по сохранению объектов культурного наследия Липецкой области, как органом исполнительной власти, уполномоченным  в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия области.

| Наименование сельского поселения | Перечень мероприятий, основные характеристики | Местоположение | Сроки реализации | Характеристики зон с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Размещение объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Березовский сельсовет | Магазин смешанной торговли. Реконструкция (350 м2 торговой площади) | с. Березовка, ул. Центральная, 27 | Расчетный срок | – |
|  | Мини-прачечная. Реконструкция (70кг/см) | с. Березовка, ул. Заречка, западнее региональной дороги | Расчетный срок | – |
|  | Кафе. Новое строительство, вместимостью 50 посадочных мест | с. Березовка, западнее земельного участка ул. Центральная,24 | Расчетный срок | – |
|  | Предприятие непосредственного обслуживания населения (КБО). Реконструкция здания недействующего магазина | с. Березовка, севернее земельного участка ул. Хатетовка, 1 | Расчетный срок | – |
|  | Банно-оздоровительный комплекс на 8 мест. Реконструкция | с. Березовка, ул. Заречка, западнее региональной дороги | Расчетный срок | – |
| Большеполянский сельсовет | Предприятие бытового обслуживания. Новое строительство | с. Большая Поляна, ул. Углянка | Расчетный срок | – |
|  | Мини-прачечная. Новое строительство (60кг/см) | с. Большая Поляна, ул. Углянка | Расчетный срок | – |
|  | Банно-оздоровительный комплекс. Новое строительство | с. Большая Поляна, ул. Углянка | Расчетный срок | – |
| Борковский сельсовет | Предприятие бытового обслуживания, включая баню на 5 мест. Новое строительство | с. Борки, участок по ул. Центральная | Расчетный срок | – |
|  | Магазин смешанной торговли. Новое строительство | д. Алешки | Расчетный срок | – |
|  | Кафе на 30 мест. Новое строительство | с. Борки, участок по ул. Центральная | Расчетный срок | – |
| Зареченский сельсовет | Здание столовой. Ремонт | с. Заречное | Расчетный срок | – |
|  | Магазин. Ремонт | д. Шпейнарка | Расчетный срок | – |
|  | Магазин. Новое строительство | с.Секирино | Расчетный срок | – |
| Казинский сельсовет | Магазин смешанной торговли. Реконструкция (35 м2 торговой площади) | с. Казинка, ул. Сталинская, 6 | Расчетный срок | – |
|  | Кафе. Новое строительство, вместимостью 50 посадочных мест. | с. Казинка, ул. Школьная, севернее стадиона | Расчетный срок | – |
|  | Предприятие КБО. Новое строительство | с. Казинка, ул. Школьная, юго –западнее торгового павильона | Расчетный срок | – |
|  | Мини-прачечная. Новое строительство (68кг/см). Новое строительство | с. Казинка, ул. Школьная севернее региональной дороги, напротив жилого дома №26 | Расчетный срок | – |
|  | Банно-оздоровительный комплекс. Новое строительство | с. Казинка, ул. Школьная севернее региональной дороги, напротив жилого дома №26 | Расчетный срок | – |
| Кургано-Головинский сельсовет | Магазин непродовольственных товаров. Новое строительство (130 м2 торговой площади) | с. Марьино - Николаевка ул. Садовая | Расчетный срок | – |
|  | Кафе. Новое строительство, вместимостью 50 посадочных мест. | с. Марьино - Николаевка ул.Садовая | Расчетный срок | – |
|  | Предприятие КБО. Новое строительство | с. Марьино - Николаевка ул.Садовая | Расчетный срок | – |
|  | Мини-прачечная. Новое строительство (68кг/см) | с. Марьино – Нколаевка ул. Заречная | Расчетный срок | – |
|  | Банно-оздоровительный комплекс на 8 мест. Новое строительство | с. Марьино – Нколаевка ул. Заречная | Расчетный срок | – |
|  | Раздаточный пункт молочной кухни. Новое строительство | с. Марьино-Николаевка, напротив д.1 по ул. Садовая | Расчетный срок | – |
| Новосильский сельсовет | Баня. Ремонт | с. Новосильское | Расчетный срок | – |
| Озерский сельсовет | Столовая. Ремонт и организация на площади молодежного кафе (ИП Глазунов А.Д.) | с. Озерки | 1 очередь | – |
| Покровский сельсовет | Кафе. Новое строительство, вместимостью 30 посадочных мест. | с.Покровское, ул.Молодежная | Расчетный срок | – |
|  | Предприятие КБО. Новое строительство | с.Покровское, ул.Молодежная | Расчетный срок | – |
| Солдатский сельсовет | Магазин смешанной торговли. Новое строительство (265 м2 торговой площади) | с. Солдатское, ул. Сельская; с. Петровское, ул. Центральная, | Расчетный срок | – |
|  | Кафе. Новое строительство, вместимостью 70 посадочных мест. | с. Солдатское, ул. Сельская, территория общественного центра | Расчетный срок | – |
|  | Предприятие КБО. Новое строительство | с. Солдатское, ул. Сельская, территория общественного центра | Расчетный срок | – |
|  | Мини-прачечная. Новое строительство (100кг/см) | с. Солдатское, ул. Сельская, территория общественного центра | Расчетный срок | – |
|  | Банно-оздоровительный комплекс. Новое строительство | с. Солдатское, ул. Сельская | Расчетный срок | – |
| Тербунский сельсовет | Торговый центр, магазин. Новое строительство | с.Тербуны | Расчетный срок | – |
|  | Торговые объекты. Новое строительство (2080 м2 торговой площади) | с.Тербуны, д.Васильевка, д.Малые Борки, д.Набоково, с.Нагорное | Расчетный срок | – |
|  | Объекты общественного питания. Новое строительство, вместимостью 463 посадочных мест. | с.Тербуны, д.Васильевка, д.Малые Борки | Расчетный срок | – |
|  | Предприятие КБО. Новое строительство | с.Тербуны, д.Васильевка, д.Малые Борки | Расчетный срок | – |
|  | Банно-оздоровительный комплекс. Новое строительство | с.Тербуны | Расчетный срок | – |
| Тербунский Второй сельсовет | Кафе. Новое строительство, вместимостью 100 посадочных мест. | с. 2-Тербуны, ул.Советская, свободная терриория | Расчетный срок | – |
|  | Предприятие КБО. Новое строительство | с. 2-Тербуны, ул.Советская, свободная терриория | Расчетный срок | – |
|  | Мини-прачечная. Новое строительство (170кг/см) | с. 2-Тербуны, ул.Советская, свободная терриория | Расчетный срок | – |
|  | Банно-оздоровительный комплекс. Новое строительство | с. 2-Тербуны, ул.Советская, свободная терриория | Расчетный срок | – |
| Тульский сельсовет | Магазин смешанной торговли. Новое строительство (70 м2 торговой площади) | с. Тульское | I очередь | – |
|  | Кафе. Новое строительство, вместимостью 44 посадочных мест. | пос. Райский, центральная часть населенного пункта | Расчетный срок | – |
|  | Предприятие КБО, в т.ч. банно-оздоровительный комплекс. Новое строительство | пос. Райский, центральная часть населенного пункта | Расчетный срок | – |
| Урицкий сельсовет | Предприятие КБО. Новое строительство | с. Урицкое, ул. Пятая Сотня | Расчетный срок | – |
|  | Мини-прачечная. Новое строительство (68кг/см) | с. Урицкое, ул. Пятая Сотня | Расчетный срок | – |
|  | Банно-оздоровительный комплекс. Новое строительство | с. Урицкое, ул. Пятая Сотня | Расчетный срок | – |
| II. Размещение планируемых объектов в области организации деятельности по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов и биологических отходов |
| Борковский сельсовет | Скотомогильник. Рекультивация | Территория сельского поселения | Расчетный срок | 500 м |
| Вислополянский сельсовет | Скотомогильники. Рекультивация. Озеленение их территории по периметру - посадка защитных лесонасаждений с использованием пород деревьев, обладающих свойствами поглощать и нейтрализовать неприятные запахи (хвойные породы, ольха, клен, вяз, акация) | Территория сельского поселения | Расчетный срок | 500 м |
| Зареченский сельсовет | Скотомогильник. Рекультивация. Озеленение его территории по периметру - посадка защитных лесонасаждений с использованием пород деревьев, обладающих свойствами поглощать и нейтрализовать неприятные запахи (хвойные породы, ольха, клен, вяз, акация). | Территория сельского поселения | Расчетный срок | 500 м |
| Озерский сельсовет | Скотомогильник. Новое строительство. Площадь - 0,5 га; озеленение его территории по периметру - посадка защитных лесонасаждений с использованием пород деревьев, обладающих свойствами поглощать и нейтрализовать неприятные запахи (хвойные породы, ольха, клен, вяз, акация) и организация подъездных путей (асфальтовое покрытие). | восточнее с. Озерки | Расчетный срок | 1000 м |
| Покровский сельсовет | Захоронение биологических отходов. Рекультивация | На территории сельского поселения | Расчетный срок | 500 м |
| Тульский сельсовет | Захоронение биологических отходов. Рекультивация | На территории сельского поселения | Расчетный срок | 500 м |
| III. Размещение планируемых объектов капитального строительства в области транспорта |
| 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| Березовский сельсовет | Улично – дорожная сеть на участке новостройки на 1 очередь. Устройство дорожного полотна с асфальтовым покрытием, тротуаров. Новое строительство. | с. Березовка юго – западнее ул. Молодежная | Расчетный срок | - |
|  | Улично – дорожная сеть на участке новостройки на расчетный срок. Устройство дорожного полотна шириной 6 м с асфальтовым покрытием, устройство тротуаров, освещения. Новое строительство. | с. Березовка юго –западнее участка на 1 очередь строительства; с.Березовка севернее ул. Заречка | Расчетный срок | - |
|  | Улично-дорожная сеть на участке новостройки на перспективу. Устройство дорожного полотна с асфальтовым покрытием, устройство тротуаров, освещения. Новое строительство. | с.Березовка юго – западнее участка на расчетный срок строительства | Расчетный срок | - |
|  | Расширение дорожного полотна до 6 м в асфальте, освещение, озеленение, устройство тротуаров. | д. Киреевка от д. 1 до д. 14; д. Воейково, ул. Воейково; | Расчетный срок | - |
| Большеполянский сельсовет | Автомобильная дорога. Новое строительство | Подъезд к с. Красная Поляна от а/д Новосильское-Вершина | Расчетный срок | - |
| Борковский сельсовет | Автомобильные дороги с твердым покрытием. Новое строительство | Территория сельского поселения | Расчетный срок | - |
| Зареченский сельсовет | Автомобильная дорога. Новое строительство | От с. Секирино до с. Усть-Юрское | Расчетный срок | - |
| Казинский сельсовет | Строительство дороги на участке новостройки | с. Казинка, восточнее региональной дороги, район МБОУ СОШ | Расчетный срок | - |
|  | Строительство дороги на участке новостройки | с. Казинка, продолжение у. Молодежная | Расчетный срок | - |
| Кургано-Головинский сельсовет | Автомобильная дорога. Реконструкция. Расширение дорожного полотна до 6 м в щебеночном исполнении | От региональной дороги в д.Ивановка до д.Александровка; От региональной дороги в д.Ивановка до д.Ольшанка Вторая; От региональной дороги в д.Кургано – Головино до д.Большая Киреевка; От местной дороги до д.Большая Киреевка съезд в д.Богатые Плоты; От границы д.Большая Киреевка до кладбища; От региональной дороги до с.Марьино – Николаевка, ул.Ферма; От региональной дороги до с.Марьино – Николаевка, ул.Мостовка; От региональной дороги до д.Новая Каменка, по двум берегам оврага; От региональной дороги в д.Курганка до с.Курганка; От региональной дороги в д.Петропавловка (ул.Высота) до д.Петропавловка, ул.Бударовка | Расчетный срок | - |
|  | Улично – дорожная сеть. Реконструкция. Расширение дорожного полотна до 6 м в щебеночном исполнении, устройство тротуаров. | с.Марьино – Николаевка: ул.Солнечная; ул.Черемушки; ул.Заовражная; ул.Апросимовка от д.29; съезд с ул.Школьная на ул.Апросимовка; ул.Апросимовка в северном направлении; ул.Апросимовка до д.29 от ул.Школьная; ул.Юдинка; ул.Центральная; северный проезд на ул.Солнечная; южный проезд на ул.Солнечная; д.Ольшанка Вторая; д.Ивановка; д.Александровка; д.Богатые Плоты; д.Большая Киреевка; д.Кургано - Головино; с.Курганка; д.Курганка; д.Петропавловка (ул.Центральная, ул.Бударовка) | Расчетный срок | - |
|  | Улично – дорожная сеть. Реконструкция. Расширение дорожного полотна до 6 м в асфальто – бетонном исполнении, устройство тротуаров. | с.Марьино – Николаевка, ул.Школьная в северном направлении до ул.Апросимовка | Расчетный срок | - |
|  | Улично – дорожная сеть. Реконструкция. Расширение дорожного полотна до 6 м в асфальто – бетонном исполнении, устройство тротуаров, освещения. | с. Марьино – Николаевка: по периметру общественно – деловой зоны, участка школы; ул.Садовая; проезд с ул.Центральная на ул.Черемушки; ул.Южная; ул.Ферма; ул.Заречная; ул.Мостовка; д.Новая Каменка | Расчетный срок | - |
|  | Улично – дорожная сеть. Новое строительство. Расширение дорожного полотна шириной 6 м с асфальто- бетонном исполнении, устройство тротуаров. | с. Марьино – Николаевка, на участке под застройку на I очередь; с. Марьино – Николаевка, на участке под застройку на расч. срок | Расчетный срок | - |
|  | Переезд. Новое строительство. | между д. Курганка и с. Курганка; с.Курганка, между д.49 и д.51 | Расчетный срок | - |
| Новосильский сельсовет | Строительство разворотной полосы у здания школы | с. Новосильское |  | - |
|  | Мосты. Ремонт | с. Новосильское р. Кобылья Снова; с. Новосильское р. Голая Снова | Расчетный срок | - |
| Тербунский сельсовет | Подъезд к автодороге регионального значения. Новое строительство | с. Нагорное | Расчетный срок | - |
|  | Подъезд к д. Васильевка. Новое строительство | д. Набоково | Расчетный срок | - |
|  | Подъезд от ул. Колхозной к существующему въезду в д. Набоково. Новое строительство | д. Лобановка | Расчетный срок | - |
| Тербунский Второй сельсовет | Строительство дороги на участке новостройки | с. Вторые Тербуны, улица новой застройки; с. Бурдино, ул. Новой застройки | Расчетный срок | - |
| 2. Строительство объектов транспортной инфраструктуры (АЗС, АГЗС, СТО) |
| Большеполянский сельсовет | СТО. Новое строительство | На выезде на автодорогу регионального значения с ул. Углянка | Расчетный срок | - |
| Борковский сельсовет | СТО. Новое строительство | с.Борки, ул.Дорожная | Расчетный срок | - |
| Казинский сельсовет | СТО. Новое строительство | На южной окраине с. Казинка возле автодороги регионального значения | Расчетный срок | - |
| Озерский сельсовет | Объекты придорожного сервиса: заправка, кафе и гостиница (ИП Стародубцев Н.И.). Новое строительство | с. Каменка , севернее автодороги «Хлевное-Тербуны» (за счет земель населенных пунктов) | Расчетный срок | - |
| Покровский сельсовет | СТО. Новое строительство | с. Покровское, ул. Дачная | Расчетный срок | - |
| Солдатский сельсовет | СТО. Новое строительство | на выезде на автодорогу регионального значения с ул. Сельское | Расчетный срок | - |
| Тербунский сельсовет | СТО. Новое строительство | с. Тербуны | Расчетный срок | - |
|  | АЗС. Новое строительство | с. Тербуны | Расчетный срок | - |
|  | АВК. Новое строительство | с. Тербуны | Расчетный срок | - |
| Тербунский Второй сельсовет | СТО. Новое строительство | на выезде на автодорогу регионального значения с ул.Советской | Расчетный срок | - |
| Тульский сельсовет | СТО. Новое строительство | с.Тульское, ул.Центральная | Расчетный срок | - |
| Урицкий сельсовет | СТО. Новое строительство | с. Урицкое Общественно-деловой центр, ул. Пятая Сотня | Расчетный срок | - |
| IV. Размещение планируемых объектов регионального значения в области газоснабжения, водообеспечения, водоотведения, теплоснабжения, электрики |
| 1. Предложения по развитию систем водоснабжения |
| Березовский сельсовет | Водозаборная скважина производительностью до 10 м3/ч (3 шт). Новое строительство | с. Березовка | Расчетный срок | – |
|  | Водозаборная скважина производительностью до 10 м3/ч (2 шт). Новое строительство | д. Олымовка | Расчетный срок | – |
|  | Водозаборная скважина производительностью до 10 м3/ч (1 шт). Новое строительство | д. Киреевка | Расчетный срок | – |
|  | Водозаборная скважина производительностью до 10 м3/ч (1 шт). Новое строительство | д. Ивановка | Расчетный срок | – |
|  | Водозаборная скважина производительностью до 10 м3/ч (1 шт). Новое строительство | д. Воейково | Расчетный срок | – |
|  | Водонапорная башня емкостью 25 м3, высотой 12,0; 15,0 м (3 шт). Новое строительство | с. Березовка | Расчетный срок | – |
|  | Водонапорная башня емкостью 25 м3, высотой 12,0; 15,0 м (1 шт). Новое строительство | д. Киреевка | Расчетный срок | – |
|  | Водонапорная башня емкостью 25 м3, высотой 12,0; 15,0 м (1 шт). Новое строительство | д. Ивановка | Расчетный срок | – |
| Борковский сельсовет | Реконструкция и капитальный ремонт водозаборных скважин с установкой водонапорных башен (3 шт) | с. Борки | Расчетный срок | – |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт водозаборных скважин с установкой водонапорных башен (1 шт) | д. Алешки | Расчетный срок | – |
| Вислополянский сельсовет | Капитальный ремонт водонапорных башен (2 шт) | с. Вислая Поляна | Расчетный срок | – |
|  | Строительство водонапорной башни (1 шт) | с. Вислая Поляна | Расчетный срок |  |
|  | Капитальный ремонт водонапорных башен (2 шт) | с. Дуброво | Расчетный срок | – |
| Зареченский сельсовет | Строительство водонапорной башни | с. Заречное, у западной границы села | Расчетный срок | – |
|  | Капитальный ремонт водонапорных башен (3 шт) | с. Заречное | Расчетный срок | – |
|  | Капитальный ремонт водонапорных башен (1 шт) | д. Шпейнарка | Расчетный срок | – |
|  | Строительство водонапорной башни | д.Секирино | Расчетный срок |  |
| Казинский сельсовет | Строительство водозаборной скважины производительностью до 10м3/ч (3 шт) | с. Казинка | Расчетный срок | – |
|  | Строительство водозаборной скважины производительностью до 10м3/ч (1 шт) | д. Михайловка | Расчетный срок | – |
|  | Строительство водозаборной скважины производительностью до 10м3/ч (1 шт) | д. Никольское | Расчетный срок | – |
|  | Водонапорная башня емкостью 25 м3, высотой 12,0; 15,0 м (2 шт). Новое строительство | с. Казинка | Расчетный срок | – |
|  | Водонапорная башня емкостью 25 м3, высотой 12,0; 15,0 м (1 шт). Новое строительство | д. Михайловка | Расчетный срок | – |
|  | Водонапорная башня емкостью 25 м3, высотой 12,0; 15,0 м (1 шт). Новое строительство | д. Никольское | Расчетный срок | – |
| Кургано-Головинский сельсовет | Водозаборная скважина производительностью до 10м3/ч (4 шт). Капитальный ремонт | с. Марьино-Николаевка | Расчетный срок | – |
|  | Водозаборная скважина производительностью до 10м3/ч (2 шт), водопроводные сети. Новое строительство | д. Новая Каменка | Расчетный срок | – |
|  | Водозаборная скважина производительностью до 10м3/ч (2 шт), водопроводных сети. Новое строительство | д. Кургано - Головино | Расчетный срок | – |
|  | Водозаборная скважина производительностью до 10м3/ч (2 шт). Новое строительство | д. Большая Киреевка | Расчетный срок | – |
|  | Водозаборная скважина производительностью до 10м3/ч (2 шт), водопроводные сети. Новое строительство | с. Курганка | Расчетный срок | – |
|  | Водозаборная скважина производительностью до 10м3/ч (4 шт). Новое строительство | д. Петропавловка | Расчетный срок | – |
|  | Водонапорная башня емкостью 25 м3, высотой 12,0; 15,0 м (3 шт). Новое строительство | с. Марьино-Николаевка | Расчетный срок | – |
|  | Водозаборная скважина производительностью до 10м3/ч (2 шт), водопроводные сети. Новое строительство | д. Новая Каменка | Расчетный срок | – |
|  | Водонапорная башня емкостью 25 м3, высотой 12,0; 15,0 м (1 шт). Новое строительство | д. Большая Киреевка | Расчетный срок | – |
|  | Водонапорная башня емкостью 25 м3, высотой 12,0; 15,0 м (1 шт). Новое строительство | д. Кургано - Головино | Расчетный срок | – |
|  | Водонапорная башня емкостью 25 м3, высотой 12,0; 15,0 м (2 шт). Новое строительство | с. Курганка | Расчетный срок | – |
|  | Водонапорная башня емкостью 25 м3, высотой 12,0; 15,0 м (2 шт). Новое строительство | д. Петропавловка | Расчетный срок | – |
| Новосильский сельсовет | Водонапорная башня (2 шт). Ремонт | с. Новосильское | Расчетный срок | – |
| Озерский сельсовет | Водонапорная башня (2 шт). Ремонт | с. Озерки | Расчетный срок | – |
| Покровский сельсовет | Водозаборные скважины с установкой водонапорных башен (2 шт). Реконструкция, капитальный ремонт | с. Покровское | Расчетный срок | – |
|  | Водозаборные скважины с установкой водонапорных башен (1 шт). Реконструкция, капитальный ремонт | д. Грязновка | Расчетный срок | – |
|  | Водозаборные скважины с установкой водонапорных башен (4 шт). Новое строительство | с. Покровское | Расчетный срок | – |
|  | Водозаборные скважины с установкой водонапорных башен (3 шт). Новое строительство | д. Грязновка | Расчетный срок | – |
| Тербунский сельсовет | Станция водоподготовки. Новое строительство | с. Тербуны | Расчетный срок | – |
|  | Станция водоподготовки. Новое строительство | д. Васильевка | Расчетный срок | – |
|  | Станция водоподготовки. Новое строительство | д. Плехановка | Расчетный срок | – |
|  | Станция водоподготовки. Новое строительство | д. Нагорное | Расчетный срок | – |
|  | Станция водоподготовки. Новое строительство | д. Малые Борки | Расчетный срок | – |
|  | Станция водоподготовки. Новое строительство | д. Набоково | Расчетный срок | – |
| Тербунский Второй сельсовет | Водозаборная скважина производительностью до 10м3/ч (5 шт). Новое строительство | с. Вторые Тербуны | Расчетный срок | – |
|  | Водозаборная скважина производительностью до 10м3/ч (2 шт). Новое строительство | с. Бурдино | Расчетный срок | – |
|  | Водозаборная скважина производительностью до 10м3/ч (1 шт). Новое строительство | с. Яковлево | Расчетный срок | – |
|  | Водонапорная башня емкостью 25 м3, высотой 12,0; 15,0 м (5 шт). Новое строительство | с. Вторые Тербуны | Расчетный срок | – |
|  | Водонапорная башня емкостью 25 м3, высотой 12,0; 15,0 м (2 шт). Новое строительство | с. Бурдино | Расчетный срок | – |
|  | Водонапорная башня емкостью 25 м3, высотой 12,0; 15,0 м (2 шт). Новое строительство | с. Яковлево | Расчетный срок | – |
|  | Строительство станции обезжелезивания. | с.Бурдино | Расчетный срок | – |
| Тульский сельсовет | Водозаборные скважины с установкой водонапорных башен (1 шт). Реконструкция, капитальный ремонт | п. Райский | Расчетный срок | – |
|  | Водозаборные скважины с установкой водонапорных башен (1 шт). Реконструкция, капитальный ремонт | с. Хутор-Березовка | Расчетный срок | – |
|  | Водозаборная скважина (1 шт). Новое строительство | с.Тульское | Расчетный срок | – |
|  | Водозаборная скважина (1 шт). Реконструкция, капитальный ремонт | с.Тульское | Расчетный срок | – |
|  | Водозаборные скважины с установкой водонапорных башен (1 шт). Новое строительство | п. Райский | Расчетный срок | – |
|  | Водозаборные скважины с установкой водонапорных башен (1 шт). Новое строительство | с. Хутор-Березовка | Расчетный срок | – |
| Урицкий сельсовет | Водозаборная скважина производительностью до 10м3/ч (10 шт). Новое строительство | Определить проектом | Расчетный срок | – |
|  | Водонапорная башня емкостью 25 м3, высотой 12,0; 15,0 м (5 шт). Новое строительство | Определить проектом | Расчетный срок | – |
| 2. Предложения по развитию систем водоотведения |
| Березовский сельсовет | Очистные сооружения производительностью Q = 20-80 м3/сут (10 шт). Новое строительство | с. Березовка | Расчетный срок | – |
|  | Очистные сооружения производительностью Q = 20-80 м3/сут (1 шт). Новое строительство | д. Олымовка | Расчетный срок | – |
|  | Очистные сооружения производительностью Q = 20-80 м3/сут (2 шт). Новое строительство | д. Киреевка | Расчетный срок | – |
|  | Очистные сооружения производительностью Q = 20-80 м3/сут (5 шт). Новое строительство | д. Ивановка | Расчетный срок | – |
|  | Очистные сооружения производительностью Q = 20-80 м3/сут (1 шт). Новое строительство | д. Воейково | Расчетный срок | – |
| Большеполянский сельсовет | Очистные сооружения — комплектно-блочные, заводского изготовления для коттеджных поселков с очисткой канализационных стоков до норм сброса в водоемы рыбхозназначения производительностью Q = 6-80 м3/сут (5 шт). Новое строительство | Определить проектом | Расчетный срок | – |
| Борковский сельсовет | Очистные сооружения производительностью 200 м3/сут (1 шт). Новое строительство | с. Борки | Расчетный срок | – |
| Казинский сельсовет | Очистные сооружения — комплектно-блочные, заводского изготовления для коттеджных поселков с очисткой канализационных стоков до норм сброса в водоемы рыбхозназначения производительностью Q = 5-80 м3/сут (9 шт). Новое строительство | с. Казинка | Расчетный срок | – |
|  | Очистные сооружения — комплектно-блочные, заводского изготовления для коттеджных поселков с очисткой канализационных стоков до норм сброса в водоемы рыбхозназначения производительностью Q = 5-80 м3/сут (4 шт). Новое строительство | д. Михайловка | Расчетный срок | – |
|  | Очистные сооружения — комплектно-блочные, заводского изготовления для коттеджных поселков с очисткой канализационных стоков до норм сброса в водоемы рыбхозназначения производительностью Q = 5-80 м3/сут (2 шт). Новое строительство | д. Никольское | Расчетный срок | – |
| Кургано-Головинский сельсовет | Очистные сооружения — комплектно-блочные, заводского изготовления для коттеджных поселков с очисткой канализационных стоков до норм сброса в водоемы рыбхозназначения производительностью Q = 20-80 м3/сут (10 шт). Новое строительство | с. Марьино-Николаевка | Расчетный срок | – |
|  | Очистные сооружения — комплектно-блочные, заводского изготовления для коттеджных поселков с очисткой канализационных стоков до норм сброса в водоемы рыбхозназначения производительностью Q = 20-80 м3/сут (3 шт). Новое строительство | д. Большая Киреевка | Расчетный срок | – |
|  | Очистные сооружения — комплектно-блочные, заводского изготовления для коттеджных поселков с очисткой канализационных стоков до норм сброса в водоемы рыбхозназначения производительностью Q = 20-80 м3/сут (2 шт). Новое строительство | д. Кургано - Головино | Расчетный срок | – |
|  | Очистные сооружения — комплектно-блочные, заводского изготовления для коттеджных поселков с очисткой канализационных стоков до норм сброса в водоемы рыбхозназначения производительностью Q = 20-80 м3/сут (3 шт). Новое строительство | с. Курганка | Расчетный срок | – |
|  | Очистные сооружения — комплектно-блочные, заводского изготовления для коттеджных поселков с очисткой канализационных стоков до норм сброса в водоемы рыбхозназначения производительностью Q = 20-80 м3/сут (4 шт). Новое строительство | д. Курганка | Расчетный срок | – |
|  | Очистные сооружения — комплектно-блочные, заводского изготовления для коттеджных поселков с очисткой канализационных стоков до норм сброса в водоемы рыбхозназначения производительностью Q = 20-80 м3/сут (2 шт). Новое строительство | д. Петропавловка | Расчетный срок | – |
| Покровский сельсовет | Очистные сооружения производительностью 200 м3/сут (1 шт). Новое строительство | с. Покровское | Расчетный срок | – |
| Солдатский сельсовет | Очистные сооружения — комплектно-блочные, заводского изготовления для коттеджных поселков с очисткой канализационных стоков до норм сброса в водоемы рыбхозназначения производительностью Q = 20-80 м3/сут (38 шт). Новое строительство | с. Солдатское, д. Петровское | Расчетный срок | – |
| Тербунский сельсовет | Очистные сооружения — комплектно-блочные, заводского изготовления для коттеджных поселков с очисткой канализационных стоков до норм сброса в водоемы рыбхозназначения производительностью Q = 20-80 м3/сут (4 шт). Новое строительство | Определить проектом | Расчетный срок | – |
| Тербунский Второй | Очистные сооружения — комплектно-блочные, заводского изготовления для коттеджных поселков с очисткой канализационных стоков до норм сброса в водоемы рыбхозназначения производительностью Q = 20-80 м3/сут (38 шт). Новое строительство | Определить проектом | Расчетный срок | – |
| Тульский сельсовет | Очистные сооружения производительностью 330 м3/сут (1 шт). Новое строительство Самотечные и напорные коллекторы канализации ø150- ø200мм. Реконструкция, капитальный ремонт | п. Райский | Расчетный срок | – |
| Урицкий сельсовет | Очистные сооружения — комплектно-блочные, заводского изготовления для коттеджных поселков с очисткой канализационных стоков до норм сброса в водоемы рыбхозназначения производительностью Q = 6 -80 м3/сут (13 шт). Новое строительство | Определить проектом | Расчетный срок | – |
| 3. Предложения по развитию систем теплоснабжения |
| Березовский сельсовет | Реконструкция котельной | МБУК Поселковый центр культуры и досуга в с. Березовка, ул. Центральная, 25 | Расчетный срок | – |
|  | Реконструкция котельной | МБОУ СОШ, с. Березовка, ул. Хатетовка, 1 | Расчетный срок | – |
|  | Реконструкция котельной | МБОУ СОШ, д. Ивановка, ул. Центральная, 12 | Расчетный срок | – |
| Большеполянский сельсовет | Пристройка котельной к МБОУ СОШ (1 шт) | с. Большая Поляна | Расчетный срок | – |
| Казинский сельсовет | Реконструкция котельной МБУК Поселкового центра культуры и досуга | с. Казинка, ул. Школьная, 8 | Расчетный срок | – |
|  | Реконструкция котельной МДОУ СОШ Детского сада | с. Казинка, ул. Луговая, 32 | Расчетный срок | – |
| Кургано-Головинский сельсовет | Котельная МБУК Поселковый центр культуры и досуга. Реконструкция | с. Марьино - Николаевка | Расчетный срок | – |
|  | Котельная МБОУ СОШ. Реконструкция | с. Марьино - Николаевка | Расчетный срок | – |
| Солдатский сельсовет | Котельная (Пристройка к МБОУ СОШ ). Реконструкция | с. Солдатское | Расчетный срок | – |
| Тербунский Второй сельсовет | Котельная (Пристройка МБУК Поселковый центр культуры и досуга). Реконструкция | с. Вторые Тербуны | Расчетный срок | – |
| Урицкий сельсовет | Котельная (Пристройка к МБОУ детский сад «Радуга» пристройка на 20 мест). Реконструкция | с. Урицкое | Расчетный срок | – |
|  | Котельная (МБУК Поселковый центр культуры и досуга пристройка на 150 п/м. Реконструкция | с. Урицкое | Расчетный срок | – |
| 4. Размещение планируемых линейных объектов районного значения в области систем газоснабжения |
| Большеполянский сельсовет | Строительство газопровода среднего давления, ПЭ ø63 мм | Определить проектом | Расчетный срок | – |
| Солдатский сельсовет | Газопровод среднего давления, ПЭ ø63 мм. Новое строительство | Определить проектом | Расчетный срок | – |
| Тербунский Второй сельсовет | Газопровод среднего давления, ПЭ ø63 мм. Новое строительство | Определить проектом | Расчетный срок | – |
| 5. Размещение планируемых линейных объектов районного значения в области систем электроснабжения |
| Березовский сельсовет | ПС 35 Князево. Модернизация в части систем телемеханики РЗА, учета электроэнергии первичного оборудования (программа АСТУ) | с. Березовка | Расчетный срок | – |
| Озерский сельсовет | ПС 35 Озерки. Вынос участка оп №№9-14 | с. Озерки | Расчетный срок | – |
| Тербунский сельсовет | ПС 110 кВ Тербуны. Модернизация в части РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | с. Тербуны | Расчетный срок | – |
|  | ПС 110 кВ Тербуны. Установка 2 к-тов трансформаторов тока 110 кВ, замена общеподстанционного пункта управления, системы оперативного постоянного тока, шкафов УРЗА, терминала 10 кВ. Замена ОД и КЗ в цепях Т1, Т2 на электрогазовые выключатели 110 кВ, замена масляных выключателей 110 кВ, установка двух комплектов ТТ 110 кВ,. Установка УУОТ (1шт), шкафов УРЗА (2 шт.), терминал автоматики управления РПН (2шт.), терминал РЗА СВ 35 кВ (1 шт), замена разъединителей (12 шт). | с. Тербуны | Расчетный срок | – |
| Тербунский Второй сельсовет | ПС 35 кВ Тербуны 2-е. Модернизация в части систем телемеханики РЗА, учета электроэнергии первичного оборудования (программа АСТУ) | с. Вторые Тербуны | Расчетный срок | – |
| V. Размещение планируемых объектов капитального строительства в области: промышленности, агропромышленного комплекса, туризма и рекреации, социальной инфраструктуры |
| 1. Промышленность, материально–техническое снабжение, коммунальное хозяйство |
| Казинский сельсовет | Закрытие карьера по добыче песка | Севернее с. Казинка | Расчетный срок | – |
|  | Восcтановление карьера по добыче глины | За границей с. Казинка, севернее центральной части | Расчетный срок | – |
| Тербунский сельсовет | Промышленные и коммунально-складские объекты. Новое строительство | На территории сельского поселения | Расчетный срок | – |
| 2. Агропромышленный комплекс |
| Березовский сельсовет | Сельхозпредприятие без санитарной вредности. Реконструкция | Западнее д. Ивановка, ул. Молодежная, 1а | Расчетный срок | – |
|  | Сельхозпредприятие без санитарной вредности. Реконструкция | Западнее д. Ивановка, за водонапорной башней | Расчетный срок | – |
|  | Сельхозпредприятие V класса санитарной вредности. Реконструкция | Западнее с. Березовка | Расчетный срок | 50 м |
|  | Сельхозпредприятие V класса санитарной вредности. Реконструкция | Севернее с. Березовка, ул. Центральная, 23 | Расчетный срок | 50 м |
|  | Сельхозпредприятие V класса санитарной вредности. Новое строительство | Севернее участка жилой застройки по ул. Бердовка, за границей населенного пункта | Расчетный срок | 50 м |
|  | Сельхозпредприятие V класса санитарной вредности. Реконструкция | Западнее д. Ивановка, на территории, ограниченной ЛЭП 10кВ | Расчетный срок | 50 м |
|  | Сельхозпредприятие IV класса санитарной вредности. Реконструкция | Восточнее с. Березовка | Расчетный срок | 100 м |
|  | Сельхозпредприятие IV класса санитарной вредности. Новое строительство | Севернее с. Березовка | Расчетный срок | 100 м |
|  | Сельхозпредприятие IV класса санитарной вредности. Новое строительство | Северо-восточнее участка жилой застройки по ул. Молодежная, за границей населенного пункта | Расчетный срок | 100 м |
|  | Сельхозпредприятие IV класса санитарной вредности. Реконструкция | Восточнее д. Киреевка | Расчетный срок | 100 м |
|  | Сельхозпредприятие IV класса санитарной вредности. Реконструкция | Восточнее д. Киреевка, южнее региональной дороги | Расчетный срок | 100 м |
|  | Сельхозпредприятие III класса санитарной вредности. Новое строительство | Западнее земельного участка кладбища | Расчетный срок | 300 м |
|  | Сельхозпредприятие III класса санитарной вредности. Новое строительство | Южнее земельного участка кладбища | Расчетный срок | 300 м |
| Большеполянский сельсовет | Cельхозпредприятие. Восстановление | с. Большая Поляна, южнее границы н/п, территория бывшего МТФ | Расчетный срок | 300 м |
|  | Cельхозпредприятие. Восстановление | с. Большая Поляна, юго-восточнее границы н/п, территория бывшей РТС | Расчетный срок | 50 м |
|  | «Семейные фермы». Новое строительство | Большеполянское сельское поселение | Расчетный срок | Определить проектом |
| Борковский сельсовет | Производство ООО «Борковский». Расширение производства | сельское поселение Борковский сельсовет | Расчетный срок | 300 м |
|  | Доильный зал и кормовая площадка ООО «Борковский». Новое строительство | сельское поселение Борковский сельсовет | Расчетный срок | 300 м |
| Вислополянский сельсовет | Свиноферма на территории производственного центра до 100 голов, овцефермы до 100 голов (КФХ «Переселкова»). Восстановление | Севернее с. Вислая Поляна | Расчетный срок | 300 м |
|  | Животноводческая постройка. Ремонт. Свиноферма на территории производственного центра до 200 голов (ИП Полунин Н.В.). Восстановление | Севернее с. Вислая Поляна | Расчетный срок | 300 м |
|  | Строительство цеха по первичной переработке молока | с. Вислая Поляна | Расчетный срок | 50 м |
|  | Строительство цеха по производству мясных полуфабрикатов (ИП Карташов) | с. Вислая Поляна | Расчетный срок | 50 м |
| Зареченский сельсовет | Строительство комбикормового цеха на территории фермы КРС ( КФХ «Возрождение») | Западнее с. Заречное | Расчетный срок | 100 м |
|  | Строительство цеха по переработке продукции животноводства на территории фермы КРС ( КФХ «Возрождение») | Западнее с. Заречное | Расчетный срок | 100 м |
| Казинский сельсовет | Склад ГСМ ООО «Липецкмясо». 1. Мероприятия по уменьшению СЗЗ; 2. Перенос склада ГСМ в другое место. | Северо-восточная окраина с. Казинка | Расчетный срок | 100 м |
|  | Мех. Мастерская по ремонту сельхозтехники. 1.Мероприятия по уменьшению СЗЗ; 2. Перенос здания в другое место; 3. Переселение людей из СЗЗ | За границей с. Казинка, северо-западнее дороги на ГСМ | Расчетный срок | 300 м |
| Кургано-Головинский сельсовет | Cельхозпредприятие. Восстановление | за границей с. Марьино – Николаевка, севернее ул. Ферма | Расчетный срок | 100 м |
|  | Cельхозпредприятие. Восстановление | за границей с. Марьино – Николаевка, северо-западнее ул. Ферма | Расчетный срок | 50 м |
|  | Элеватор. Восстановление | за границей с. Марьино – Николаевка, восточнее ул. Школьная | Расчетный срок | 50 м |
|  | Сельхозпредприятие. Восстановление | За границей с. Петропавловка, северо-восточнее региональной дороги | Расчетный срок | 50 м |
|  | Сельхозпредприятие. Восстановление | Севернее д. Ивановка, за границей населенного пункта | Расчетный срок | 100 м |
|  | ООО «Престиж» по переработке молочной продукции. Реконструкция | д. Петропавловка, ул. Высота | Расчетный срок | 50 м |
| Новосильский сельсовет | Ферма КРС на территории производственного центра до 100 голов, с перспективой увеличения поголовья скота (КФХ ООО «Новосильское»). Восстановление | южная сторона от с. Новосильское | Расчетный срок | 100 м |
| Озерский сельсовет | ПФ («Куриное царство») на площади 91 га на землях сельхозназначения. Новое строительство | северная сторона автодороги «Хлевное-Тербуны» (восточнее с. Каменка) | Расчетный срок | 300 м |
|  | Ферма по откорму молодняка КРС (гл. КФХ «Родник» Мешков В.М.) на территории производственного центра. Восстановление | восточная сторона от с. Озерки | Расчетный срок | 100 м |
|  | СФ по разведению свиней на территории производственного центра до 100 голов (ИП гл. КФХ Хромых В.А.). Восстановление. | восточная сторона от с. Озерки | Расчетный срок | 300 м |
|  | СФ по разведению свиней на территории производственного центра до 100 голов (ИП гл. КФХ Глазунов В.Д.). Восстановление. | восточная сторона от с. Озерки | Расчетный срок | 300 м |
|  | Комбикормовый цех на территории производственного центра до 100 голов (ИП Стародубцев Н.И.). Восстановление. | восточная сторона от с. Озерки | Расчетный срок | 100 м |
|  | Цех по размолу зерна и производству макаронных изделий (ИП Стародубцев Н.И.) на производственной территории. Новое строительство | южнее ул. Запрудная, за границей с. Озерки | Расчетный срок | 50 м |
|  | Цех по переработке моркови и производству морковного сока (ИП Шатских Б.Н.) на производственной территории. Новое строительство | южнее ул. Запрудная, за границей с. Озерки | Расчетный срок | 50 м |
|  | Предприятие по заготовке мяса (ИП Шатских Б.Н.). Новое строительство | с. Озерки, рядом со складом с холодильной установкой | Расчетный срок | 50 м |
| Покровский сельсовет | ООО «Агрофирма Трио». Новое строительство | территория сельского поселения | Расчетный срок | Определить проектом |
|  | Развитие малого бизнеса (выращивание рассады овощных культур и цветов). Новое строительство | территория сельского поселения | Расчетный срок | Определить проектом |
| Солдатский сельсовет | Сельхозпредприятие. Восстановление | с. Солдатское, южнее ул. Хатетовка | Расчетный срок | 300 м |
|  | Сельхозпредприятие. Восстановление | с. Солдатское, севернее восточного въезда | Расчетный срок | 200/300 м |
|  | Сельхозпредприятие. Восстановление | с. Солдатское, севернее западного въезда | Расчетный срок | 300/150 м |
|  | Сельхозпредприятие. Восстановление | д. Петровское, западнее ул. Центральная | Расчетный срок | 100 м |
|  | Сельхозпредприятие. Восстановление | д. Петровское, терр. Бывш. Кирпичного завода | Расчетный срок | 150 м |
|  | «Семейные фермы». Новое строительство | Солдатское сельское поселение | Расчетный срок | Определить проектом |
| Тербунский Второй сельсовет | Cельхозпредприятие. Восстановление | с. Вторые Тербуны, ул. Садовая; с. Вторые Тербуны, переул. Советский; с. Бурдино, ул. Гудовка | Расчетный срок | 50 м |
|  | Cельхозпредприятие. Восстановление | с. Вторые Тербуны, переул. Красноармейский | Расчетный срок | 100 м |
|  | Cельхозпредприятие. Восстановление | с. Яковлево, переул. Садовый | Расчетный срок | 300 м |
|  | «Семейные фермы». Новое строительство | Тербунское Второе сельское поселение | Расчетный срок | Определить проектом |
| Урицкий сельсовет | Сельхозпредприятие. Восстановление | с. Урицкое, ул. Шестая Сотня, западнее границы н/п, территория бывшего МТФ; с. Урицкое, ул. Четвертая Сотня, западнее границы н/п, территория бывшего СТФ ; с. Урицкое, ул. Вторая Сотня, восточнее границы н/п, территория бывшего МТФ | Расчетный срок | 100 м |
|  | Сельхозпредприятие. Восстановление | с. Урицкое, ул. Вторая Сотня, восточнее границы н/п, территория бывшего СТФ; д. Дубровка, ул. Овражная, восточнее границы н/п, территория бывшего МТФ | Расчетный срок | 300 м |
|  | «Семейные фермы». Новое строительство | Урицкое сельское поселение | Расчетный срок | Определить проектом |
| 3. Социальная инфраструктура |
| 3.1. Объекты образования |
| Березовский сельсовет | Филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Березовка. Реконструкция. | с. Березовка, ул. Хатетовка, 1 | Расчетный срок | – |
| Большеполянский сельсовет | МБОУ СШ с. Большая Поляна дошкольная группа «Светлячок» на 60 мест. Реконструкция с расширением. | с. Большая Поляна, ул. Московская, 36а | Расчетный срок | – |
|  | МБОУ СШ с. Большая Поляна. Реконструкция с размещением детской школы искусств на 5 мест. | с. Большая Поляна, ул. Московская, 36 | Расчетный срок | – |
| Казинский сельсовет | Филиал МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны в с. Казинка. Реконструкция с размещением детской школы искусств на 5 мест. | с. Казинка, ул. Школьная, 8 | Расчетный срок | – |
| Кургано-Головинский сельсовет | МБОУ ООШ с. Марьино-Николаевка. Реконструкция с размещением детской школы искусств на 5 мест. | с. Марьино - Николаевка, ул. Школьная, 1. | Расчетный срок | – |
| Солдатский сельсовет | МБОУ ОШ с. Солдатское. Реконструкция с размещением детской школы искусств на 5 мест. | с. Солдатское, ул. Сельская, 12 | Расчетный срок | – |
| Тербунский сельсовет | Центр детского творчества. Новое строительство | с. Тербуны | Расчетный срок | – |
|  | Детское дошкольное учреждение. Новое строительство | с. Тербуны | Расчетный срок | – |
|  | Общеобразовательная школа. Новое строительство | с. Тербуны | Расчетный срок | – |
|  | Строительство нового отдельного корпуса на 200 мест с реконструкцией существующего корпуса МБОУ СОШ с. Тербуны | с. Тербуны | Расчетный срок | – |
| Урицкий сельсовет | Филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Урицкое. Реконструкция с размещением детской школы искусств на 5 мест. | с. Урицкое, ул. Школьная, 1 | Расчетный срок | – |
| 3.2. Объекты здравоохранения |
| Березовский сельсовет | Аптека. Новое строительство | с. Березовка, севернее земельного участка ул. Хатеткова, 1 | Расчетный срок | – |
|  | ФАП. Капитальный ремонт | с. Березовка, ул. Центральная, 15 | Расчетный срок | – |
|  | ФАП. Капитальный ремонт | д. Ивановка, ул. Молодежная, 1а | Расчетный срок | – |
| Большеполянский сельсовет | Аптека. Новое строительство | с. Большая Поляна, ул. Углянка | Расчетный срок | – |
| Борковский сельсовет | Аптечный пункт. Реконструкция | с. Борки (в здании амбулатории) | Расчетный срок | – |
| Вислополянский сельсовет | ФАП. Капитальный ремонт | с. Вислая Поляна, ул. Центральная, 50 | Расчетный срок | – |
|  | ФАП. Капитальный ремонт | с. Дуброво, ул. Молодежная, 15 | Расчетный срок | – |
| Зареченский сельсовет | ФАП. Капитальный ремонт | с. Заречное, ул. Центральная, 24 | Расчетный срок | – |
| Казинский сельсовет | Аптека. Новое строительство | с. Казинка, ул. Школьная, севернее здания администрации сельсовета | Расчетный срок | – |
|  | ФАП. Капитальный ремонт | д. Михайловка, ул. Садовая, 41, пом. 1 | Расчетный срок | – |
|  | ФАП. Капитальный ремонт | д. Никольское, ул. Центральная, 52, пом. 1 | Расчетный срок | – |
| Кургано-Головинский сельсовет | Аптека. Реконструкция здания | с. Марьино-Николаевка, ул. Центральная, 22 | Расчетный срок | – |
|  | ФАП. Капитальный ремонт | с. Марьино-Николаевка, ул. Центральная, 20 | Расчетный срок | – |
|  | ФАП. Капитальный ремонт | д. Петропавловка, ул. Высота, 1 | Расчетный срок | – |
| Новосильский сельсовет | ФАП. Капитальный ремонт | с. Новосильское, ул. Советская, 23 | Расчетный срок | – |
| Озерский сельсовет | ФАП. Капитальный ремонт | с. Озерки, ул. Молодежная, 8 | Расчетный срок | – |
| Солдатский сельсовет | Аптека. Новое строительство | с. Солдатское, ул. Сельская | Расчетный срок | – |
|  | ФАП. Капитальный ремонт | с. Солдатское, ул. Малаховка, 55, ул. Полуховка,43 | Расчетный срок | – |
| Тербунский сельсовет | Объекты здравоохранения. Новое строительство (Блочно-модульная котельная) | с. Тербуны, ул. Юбилейная, 1 | Расчетный срок | – |
| Тульский сельсовет | Аптечный пункт. Реконструкция | с. Тульское (в здании ФАПа) | Расчетный срок | – |
| Урицкий сельсовет | Аптека. Новое строительство | с. Урицкое, ул. Пятая Сотня | Расчетный срок | – |
| 3.3. Объекты физической культуры и спорта |
| Березовский сельсовет | Стадион. Реконструкция | с. Березовка, севернее земельного участка ул. Центральная, 26 | Расчетный срок | – |
| Большеполянский сельсовет | Открытый стадион. Новое строительство | с. Большая Поляна, ул. Углянка | Расчетный срок | – |
| Зареченский сельсовет | Футбольное поле. Новое строительство | с. Заречное (рядом с магазином) | Расчетный срок | – |
| Казинский сельсовет | Стадион. Реконструкция | с. Казинка, ул. Школьная, южнее дома №7 | Расчетный срок | – |
| Кургано-Головинский сельсовет | Открытый стадион. Реконструкция | с. Марьино - Николаевка, северо – восточнее фруктового сада | Расчетный срок | – |
| Солдатский сельсовет | Открытый стадион. Новое строительство | с. Солдатское, ул. Сельская | Расчетный срок | – |
| Тербунский Второй сельсовет | Открытый стадион. Реконструкция | с. Вторые Тербуны, ул. Советская | Расчетный срок | – |
| Урицкий сельсовет | Открытый стадион. Новое строительство | с. Урицкое ул. Пятая Сотня | Расчетный срок | – |
| 3.4. Объекты культурно–просветительского назначения |
| Березовский сельсовет | МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» на 120 мест. Капитальный ремонт | с. Березовка, ул. Центральная, 25 | Расчетный срок | – |
|  | Центр культуры и досуга на 50 мест Капитальный ремонт | с. Ивановка, ул .Молодежная, д.2 | Расчетный срок | – |
| Вислополянский сельсовет | МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» на 180 мест Капитальный ремонт | с. Вислая Поляна | Расчетный срок | – |
|  | Сельский дом культуры на 30 мест Капитальный ремонт | с. Дуброво | Расчетный срок | – |
| Казинский сельсовет | МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» на 210 мест Капитальный ремонт | с. Казинка, ул.Школьная,8 | Расчетный срок | – |
|  | Сельский дом культуры на 30 мест Капитальный ремонт | с. Никольское | Расчетный срок | – |
| Кургано-Головинский сельсовет | МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» на 219 мест Капитальный ремонт | с. Марьино-Николаевка, ул. Центральная, д.19 | Расчетный срок | – |
| Озерский сельсовет | МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» на 120 мест Реконструкция. | с. Озерки, | Расчетный срок | – |
| Солдатский сельсовет | МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» на 100 мест Новое строительство | с. Солдатское | Расчетный срок | – |
| Тербунский сельсовет | МАУ «Культурно-спортивный комплекс» Капитальный ремонт | с .Тербуны, ул. Мичурина, д.26 б | Расчетный срок | – |
|  | РМБУК «Тербунская межпоселенческая библиотека» Капитальный ремонт | с. Тербуны, ул. Ленина, д.62 | Расчетный срок | – |
|  | Детская школа искусств. Новое строительство | с. Тербуны | Расчетный срок | – |
| Тульский сельсовет | МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» на 250 мест Капитальный ремонт | с. Тульское, ул. Школьная, д.3 | Расчетный срок | – |
| Урицкий сельсовет | МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» на 130 мест Капитальный ремонт | с. Урицкое, ул. Пятая Сотня, д.34 | Расчетный срок | – |
| Тербунский Второй сельсовет | Строительство детской школы искусств. | с. Вторые Тербуны | Расчетный срок | – |
| 3.5 Объекты административно–делового назначения, предприятия связи, кредитно–финансовые учреждения |
| Вислополянский сельсовет | Здание отделения почты. Капитальный ремонт | с. Дуброво | Расчетный срок | – |
| Зареченский сельсовет | Административное здание. Ремонт | с. Заречное | Расчетный срок | – |
| Новосильский сельсовет | Здание администрации. Ремонт. Строительство подсобного помещения | с. Новосильское | Расчетный срок | – |
|  | Почта. Ремонт | с. Новосильское | Расчетный срок | – |
| Тербунский сельсовет | Гостиница. Новое строительство | Территория сельского поселения | Расчетный срок | – |
| 4. Ритуальное обслуживание |
| Борковский сельсовет | Кладбище. Расширение существующего кладбища | Севернее с. Борки | Расчетный срок | 100м |
| Вислополянский сельсовет | Кладбище. Расширение на 1,5 га из земель населенных пунктов | с. Вислая Поляна | Расчетный срок | 100м |
|  | Кладбище. Расширение на 1,0 га из земель населенных пунктов | с. Дуброво | Расчетный срок | 100м |
| Зареченский сельсовет | Строительство кладбища, общей площадью 1,0 га | Северо-запад с. Заречное | Расчетный срок | 100м |
| Кургано-Головинский сельсовет | Кладбище. Расширение существующего кладбища с восточной стороны на 0,1 га | в 200м к северо – западу от д. Большая Киреевка | Расчетный срок | 100м |
|  | Кладбище. Расширение существующего кладбища с западной стороны на 0,1 га | юго – западная сторона д. Александровка | Расчетный срок | 100м |
| Новосильский сельсовет | Кладбище. Новое строительство в соответствии с нормативами СанПиН, на площади 6,0 га на землях сельхозназначения | южнее с. Новосильское – с восточной стороны полосы отвода автодороги «Новосильское-Вершина» | Расчетный срок | 100м |
| Покровский сельсовет | Кладбище. Закрытие | с. Покровское | Расчетный срок | 100м |
|  | Кладбище общей площадью 0,5 га. Новое строительство | Восточнее с. Покровское | Расчетный срок | 100м |
| Солдатский сельсовет | Кладбище. Расширение существующего кладбища с северной стороны на 0,1 га | с. Солдатское | Расчетный срок | 100м |
|  | Кладбище. Расширение существующего кладбища с восточной стороны на 0,1 га | д.Петровское | Расчетный срок | 100м |
| Тербунский сельсовет | Кладбище. Расширение существующего кладбища | с. Тербуны | Расчетный срок | 100м |
|  | Кладбище. Ресширение существующего кладбища | с. Нагорное | Расчетный срок | 100м |
| Тербунский Второй сельсовет | Кладбище. Расширение существующего кладбища с восточной стороны на 0,1 га | с. Вторые Тербуны, ул. Советская | Расчетный срок | 100м |
|  | Кладбище. Расширение существующего кладбища с восточной стороны на 0,1 га | с.Бурдино | Расчетный срок | 100м |
|  | Кладбище. Расширение существующего кладбища с северо-восточной стороны на 0,1 га | с.Яковлево | Расчетный срок | 100м |
| Тульский сельсовет | Кладбище. Расширение существующего кладбища | Восточнее д.Спасская | Расчетный срок | 100м |
| 5. Туристско–рекреационная деятельность |
| Большеполянский сельсовет | База отдыха (Дом рыбака). Новое строительство | Балка Малиновая Поляна, водохранилище | Расчетный срок | – |
| Солдатский сельсовет | База отдыха (Дом рыбака). Новое строительство | с. Солдатское, берег пруда Урочище Паленов лес | Расчетный срок | – |
| Тербунский Второй сельсовет | База отдыха (Дом рыбака). Новое строительство | с. Вторые Тербуны, берег пруда | Расчетный срок | – |
| Урицкий сельсовет | База отдыха (Дом рыбака). Новое строительство | д. Дубровка, пруд Верховский Первый | Расчетный срок | – |
| 6. Охрана окружающей среды |
| Вислополянский сельсовет | Очистка 3-х прудов от заиливания | Территория сельского поселения | Расчетный срок | – |
| Зареченский сельсовет | Очистка русла р. Олым | Территория сельского поселения | Расчетный срок | – |
| Новосильский сельсовет | Очистка русла реки Кобылья Снова от заиливания | Территория сельского поселения | Расчетный срок | – |
|  | Очистка прудов от заиливания | Территория сельского поселения | Расчетный срок | – |
|  | Благоустройство 5-и родников и прилежащей территории (очистка родников, установка навеса, асфальтирование площадки) | Территория сельского поселения | Расчетный срок | – |
| Озерский сельсовет | Очистка русла реки Кобылья Снова | Территория сельского поселения | Расчетный срок | – |
|  | Очистка родника «Громовый ключ» и благоустройство прилегающей территории | Территория сельского поселения | Расчетный срок | – |
| Тербунский сельсовет | Расчистка руч. Холопчик, расчистка прудов | Территория сельского поселения | Расчетный срок | – |
| VI. Предложения по ГО и ЧС |
| Борковский сельсовет | Пожарное депо. Новое строительство | с.Борки, участок, примыкающий к территории МТМ | Расчетный срок | – |
| Покровский сельсовет | Пожарное депо. Новое строительство | с.Покровское, ул.Молодежная | Расчетный срок | – |
| Тульский сельсовет | Пожарное депо. Новое строительство | с.Тульское, ул. Центральная | Расчетный срок | – |