ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

# «Пензенское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие»

Лицензия СРГ – 02182Кг. От 05.02.2009г.

выдана Федеральной службой геодезии и картографии России

Заказчик: Администрация Тербунского

муниципального района Липецкой области

(муниципальный контракт № 07-01 от 24. 09. 2009г)

###### СХЕМА

###### ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

###### Тербунского муниципального района

Липецкой области

Пояснительная записка

Генеральный директор                                                          А.К. Есин

г.Пенза, 2011 г.

Техническое задание    	7

Введение	11

I.  Положение о территориальном планировании…………………..13

1.1  Цели и задачи территориального планирования.......................13

1.2   Мероприятия территориального планирования……………...14

1.  Анализ существующего положения	22

1. 1 Краткая характеристика  территории района	22

1.1.1. Общие сведения о районе	22

1.1.2 Историческая справка	24

1. 2  Природно-ресурсный потенциал района	26

1.2.1 Геологические строения	26

1.2.2 Гидрография	26

1.2.3 Климат	27

1.2.4 Растительность	28

1.2.5 Полезные ископаемые	28

1.2.6 Земельный фонд	31

1.3 Экономический потенциал района	39

1.3.1 Промышленность	39

1.3.2 Сельское хозяйство	41

1.3.3 Растениеводство	42

1.3.4 Животноводство	44

1.3.5  Транспорт	49

1.3.6  Инженерная инфраструктура	57

1.3.6.1 Водоснабжение	57

1.3.6.2 Водоотведение	64

1.3.6.3 Энергоснабжение	65

1.3.6.4 Газоснабжение	65

1.3.6.5 Теплоснабжение	66

1.3.6.6 Телефонизация	67

1. 4 Население	72

1.4.1  Занятость и безработица	77

1.4.2 Демографические показатели	78

1.4.3 Факторы снижения численности населения	80

1.5    Градостроительная характеристика района	81

1.5.1 Жилой фонд	81

1.5.2 Инженерная инфраструктура жилого фонда	84

1.5.3 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения……...89

1.6    Историко-культурный потенциал	95

2   Состояние окружающей среды	100

2.1 Экология района	100

2.2  Ограничения по использованию территории ……………………….109

3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.119

3.1 Управление и обеспечение мероприятий……………………………..124

4.  Комплексная оценка территории района	129

4.1 Анализ современной планировочной структуры	129

4.2 Оценка территории по планировочным и природным факторам	129

4.3 Оценка территории по комплексу природных факторов	130

4.4 Оценка территории по комплексу планировочных факторов	134

4.5 Анализ историко-культурного потенциала………………………….. 138

5.1 Функциональное зонирование территории………………………. 139

6.   Проектные предложения и обоснования	141

6.1 Развитие сельского хозяйства	141

6.2  Мероприятия по развитию промышленного комплекса…………….144

6.3 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры…………...145

6.4 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры…………147

6.5 Мероприятия по развитию жилищного строительства	.149

6.6 Мероприятия по развитию социально-культурно-бытового

назначения……………………………………………………………….151

6.7 Мероприятия по  развитию туризма и рекреации…………………….152

6.8 Мероприятия по охране  окружающей среды………………………...153

6.9 Мероприятия  по сохранению и использованию культурного

наследия……………………………………………………………………………..156

7. Выводы	.159

Состав схемы территориального планирования.

1.Пояснительная записка.

2.Графические материалы.

Состав картографических материалов:

1. План современного использования территории (опорный

план)

2. Проектный план  использования территории

(основной чертеж)

3. Схема комплексной оценки территории

4. Схема границ территорий, подверженных риску

возникновения ЧС природного и техногенного

характера

5. Схема инженерно-транспортных коммуникаций

6. Схема зонирования территории

Введение.

Схема территориального планирования Тербунского муниципального района Липецкой области  разработана ОАО «Пензенское земпредприятие» на основании муниципального контракта № 07-01 от 24 августа 2009г. с администрацией муниципального района. Работы выполнялись в соответствии с техническим заданием, согласованным с Заказчиком.

Подготовка исходных материалов и предложений для разработки Схемы в соответствии с техническим заданием была обеспечена администрацией муниципального района.

Схема территориального планирования разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации .

Согласно Главы 3 ст.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004г.), в которой указано что документы территориального планирования являются обязательным для органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений. Данное положение вводится в действие с 01 января 2008 года .

Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов  территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

При разработке Схемы использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ в том числе:

- «Схема территориального планирования Липецкой области», разработанная ФГУП Российский Государственный Институт Градостроительства и Инвестиционного Развития  Гипрогор,

Москва, 2006 г.,

-«Материалы по оформлению границ муниципальных образований Тербунского района Липецкой области», ОАО «Липецкгипрозем» Липецк, 2004г.

- Материалы по установлению границ сельских населенных пунктов и передаче земель в ведение сельсоветов 1991 г.

Генплан с.Тербуны, разработанный ФГУП РосНИПИ Урбанистики 2007г.

При разработке схемы  территориального планирования учтены проектные предложения по развитию Тербунского муниципального района, приведенные в «Схеме территориального планирования Липецкой области», в том числе: функционального зонирования территории, социальной и  инженерной инфраструктуры, охране окружающей среды.

Мероприятия по территориальному планированию разрабатывались в соответствии с Земельным и Водным кодексами РФ, а также с законодательством об охране окружающей среды, охране объектов культурного наследия и особо охраняемых территорий.

Схема территориального планирования разработана на следующие периоды реализации:

- исходный год - 2009г.

- первая очередь -2015г.

- расчетный год -2025г.

1. Положение о территориальном планировании.

1.1. Цели и задачи территориального планирования

Разработка схем территориального планирования направлена на обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан.

Главная цель территориального планирования заключается в территориальной организации района, создании предпосылок повышения эффективности развития территории, за счет принятия градостроительных решений, которые будут способствовать: улучшению условий жизнедеятельности населения района; улучшению экологической обстановки; развитию инженерной и транспортной инфраструктуры; сохранению историко-культурного и природного наследия; созданию благоприятного инвестиционного климата и устойчивого социально-экономического развития района.

Основными задачами территориального планирования являются:

- Функциональное зонирование территории района;

- Развитие производства;

- Восстановление и сохранение природного и историко-культурного           наследия;

- Улучшение экологической ситуации, охрана и воспроизводство потенциала природных ресурсов;

- Развитие социальной инфраструктуры;

- Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;

- Создание рекреационных территорий.

1.2 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Перечень проектируемых  площадок,  обьектов

капитального строительства, их месторасположение.

| № п/п | Наименование сельсоветов | Площадь проектируемых площадок (га) | Намечаемые мероприятия (место расположение объектов) | Этапы выполнения 2010-2025 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  |  | I.Жилищное строительство |  |
| 1 | Зареченское сельское поселение | 4.8 | в черте с.Заречное | 2025 |
| 2 | Борковское сельское поселение | 6,4 | в черте с.Борки | 2015-2017 |
| 3 | Кургано-Головинское поселение | 196,6 | юго-западнее с. Вторая Ольшанка | 2015-2020 |
| 4 | Тульское сельское поселение | 6,3 | в черте с.Тульское | 2015-2017 |
| 5 | Второе Тербунское поселение | 7,4 23,7 | в черте с.Вторые Тербуны за чертой севернее с. Вторые Тербуны | 2015-2020 2025 |
| 6 | Большеполянское сельское поселение | 33,1 | за чертой южнее с. Малиновая Поляна | 2015-2018 |
| 7 | Новосильское сельское поселение | 3,4 | в черте с. Новосильское | 2016-2018 |
| 9 | Солдатское сельское поселение | 30,9 | за чертой западнее с.Солдатское | 2015-2018 |
| 10 | Тербунское сельское поселение | 108,0 28,0 175,8 85,7 | в черте севернее.с.Тербуны в черте с-в.с.Тербуны в черте в западной и ю-з части с.Тербуны в черте с.Тербуны | 2015-2020 2015-2017 2015-2018 2016-2021 |
|  |  |  | II.Строительство свиноводческих ферм |  |
| 11 | Большеполянское сельское поселение | 9,7 | западнее с. Большая Поляна | 2015 |
| 12 | Казинское сельское поселение | 14,7 14,7 | юго-восточнее с.Казинка юго-восточнее с.Казинка | 2025 2025 |
| 13 | Второе Тербунское поселение | 24,7 | западнее с. Вторые Тербуны | 2018 |
|  |  | 15,6 | западнее с. Вторые Тербуны | 2018 |
|  |  |  | III.Резервирование площадок под объекты специального назначения |  |
| 14 | Покровское сельское поселение | 0,7 2.2 | Площадка временного накопления ТБО севернее с.Покровка. Кладбища восточнее с.Покровка | 2010 2025 |
| 15 | Зареченское сельское поселение | 1,0 | Кладбища северо-западнее с.Заречное | 2010 |
| 16 | Кургано-Головинское | 0,8 | Площадка временного накопления ТБО западнее с.Вторая Ольшанка | 2010 |
| 17 | Тульское сельское поселение | 0,5 0,6 2,0 10,0 | Площадка временного накопления ТБО ю-в с.Хутор-Березовка, Южнее с.Тульское Кладбища севернее с.Тульское Полигон ТБО | 2010 2010 2025 2014 |
| 18 | Второе Тербунское сельское поселение | 0,7 1,0 1,0 | Площадка временного накопления ТБО южнее с.Вторые Тербуны. Кладбища ю-в с.Бурдино Кладбища в с.Яковлево | 2010 2010 2025 2025 |
| 19 | Вислополянское сельское поселение | 0,7 | Площадка временного накопления ТБО севернее с.Вислые Поляны | 2010 |
| 20 | Большеполянское сельское поселение | 0,7 1,3 | Площадка временного накопления ТБО севернее с.Красная Поляна. Кладбища с-з с.Большая Поляна | 2010 2025 |
| 21 | Озерское сельское поселение | 0,7 | Площадка временного накопления ТБО восточнее с.Озерки | 2010 |
| 22 | Новосильское сельское поселение | 0,7 6,0 | Площадка временного накопления ТБО с- в с.Новосильское. Кладбища южнее с.Новосильское | 2010 2015 |
| 23 | Казинское сельское поселение | 0,6 1,0 | Площадка временного накопления ТБО южнее с.Казинка Кладбища южнее с.Казинка | 2010 2017 |
| 24 | Березовское сельское поселение | 0,7 | Площадка временного накопления ТБО севернее с.Березовка | 2010 |
| 25 | Урицкое сельское поселение | 0,8 | Площадка временного накопления ТБО восточнее с.Урицкое | 2010 |
| 26 | Борковское сельское поселение | 0,9 | Площадка временного накопления ТБО северо-западнее с.Борки | 2010 |
|  |  | протяженность км | I\/. Реконструкция, ремонт, строительство автодорог. |  |
| 27 | Покровское сельское поселение | 5,5 | дорога местного значения до животноводческой фермы (ремонт) | 2015 |
| 28 | Озерское сельское поселение | 2,2 | а/д регионального значения от с. Каменка до с.Озерки (ремонт) | 2025 |
| 29 | Казинское сельское по селение | 6,0 | а/д регионального значения Солдатское- Казинка -Михайловка ( ремонт участка а/д от с.Михайловка до до границы с Солдатским сельским поселением) | 2015 |
| 30 | Солдатское сельское поселение | 1,8 | а/д регионального значения (ремонт участка а/д от с.Солдатское до дороги Хлевное-Тербуны) | 2015 |
| 31 | Вислополянское сельское поселение | 1.0 | дорога местного значения (ремонт участка от с.Вислая Поляна до а/д Хлевное-Тербуны) | 2025 |
| 32 | Зареченское сельское поселение | 0,9 | строительство а/д от с.Секирино до с.Усть-Юрское | 2025 |
| 33 | Большеполянское сельское поселение | 1,3 | строительство а/д подьезд к с. Красная Поляна от а/д Новосильское-Вершина | 2015 |
|  |  | Площадь га | \/. Рекреационные площадки (зона отдыха-пляжи) |  |
| 34 | Зареченское сельское поселение | 1,1 | юго-восточнее с.Заречное на реке Олым. | 2025 |
| 35 | Тульское сельское поселение | 0,6 | северо-восточнее с.Тульское у пруда | 2025 |
| 36 | Казинское сельское поселение | 0,4 | северо-восточнее с.Михайловка у пруда | 2025 |
| 37 | Березовское сельское поселение | 1,0 | северо-восточнее с.Березовка у пруда. | 2025 |
| 38 | Солдатское сельское поселение | 1,6 | юго-западнее с.Солдатское у пруда | 2015 |
|  |  |  | \/I.Облесение территорий |  |
| 39 | Покровское сельское поселение | 33,2 | с-в с.Покровка | 2025 |
| 40 | Зареченское сельское поселение | 3,7 | восточнее с.Заречное | 2025 |
| 41 | Тульское сельское поселение | 37,4 64,8 | севернее с.Тульское юго-восточнее | 2025 2025 |
| 42 | Тербунское сельское поселение | 57,2 54,9 64,0 | севернее с.Урицкое ю-в с.Урицкое восточнее с.Урицкое | 2025 2025 2025 |
| 43 | Урицкое сельское поселение | 57,2 54,9 64,0 | севернее с.Урицкое ю-в с.Урицкое восточнее с.Урицкое | 2025 2025 2025 |
| 44 | Березовское сельское поселение | 121.4 204.0 47.28 | южнее с.Становляновка ю-в с.Ивановка севернее с.Березовка | 2025 2025 2025 |
| 45 | Второе Тербунское сельское поселение | 42,0 103,2 | восточнее с.Вторые Тербуны южнее с. ВторыеТербуны | 2018-2020 |
| 46 | Большеполянское сельское поселение | 14,8 14,8 17,9 | восточнее с.Малиновая Поляна западнее с. Малиновая Поляна севернее с.Красная Поляна | 2025 2025 2025 |
| 47 | Озерское сельское поселение | 23,3 7,7 19,2 | с-в с.Каменка западнее с.Каменка южнее с.Каменка | 2025 2025 2025 |
|  |  |  | \/II Объекты социального назначения |  |
| 48 | Второе Тербунское поселение | - | в черте с.Бурдино –детское дошкольное учреждение | 2015 |
| 49 | Зареченское сельское поселение | - | в черте с.Секирино - магазин | 2025 |
| 50 | Тербунское сельское поселение | - | в черте с.Тербуны- - общеобразовательная школа, детская школа искуств, центр детского творчества, торговый центр, магазин, гостиница, молодежный досуговый центр. | 2015 2015 2025 |
|  |  |  | \/III Объекты развития малого предпринимательства |  |
| 50 | Зареченское сельское поселение | площадь не определена | в черте с.Заречное (цех по переработке мясной продукции) | 2015 |
| 51 | Вислополянское сельское поселение | площадь не определена | в черте с.Вислая Поляна (цех по переработке молочной продукции) | 2015 |

1. Анализ существующего положения

## 1.1  Краткая характеристика  территории района.

1.1 Общие  сведения.

Тербунский  муниципальный район  расположен  в юго-западной части  Липецской области  на площади 117007 га. Граничит  с  Орловской, Воронежской, Курской областями, Долгоруковским,  Задонским,  Воловским,  Хлевенским районами Липетской области.

Административный центр-село Тербуны. Численность населения района составляет 23250 чел. В состав района  входят 15  сельских поселений , 74 населенных пунктов. Автомобильные дороги  соединяют  73 населенных пункта района. Автомобильным транспортом ежегодно  перевозится  свыше 400 тыс. тонн различных грузов и более 600 тыс пассажиров.

Железнодорожная магистраль  дает возможность  беспересадочного сообщения с Москвой , Донецком, другими крупными  промышленными центрами.

В районе две больницы, 26 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 амбулатории.

Действует профессиональное училище, 29 школ, оснащённые компьютерными классами, детская музыкальная школа, 16 детских дошкольных учреждений, школа-интернат.

Промышленные предприятия  Тербунского района расположены в с.Тербуны:

ООО «Тербунский Гончар», ЗАО Филиал МБК «Очаково»,  ООО Хлеб, ООО «Купол». Для развития промышленности  в районе в 2006 году создана особая экономическая зона регионального уровня .

Ведущее место по производству продукции в районе  занимает агропромышленный комплекс.  В районе развито земледелие и животноводство. Основными сельскохозяйственными культурами являются зерновые. Ситуация в сельскохозяйственном производстве следующая: увеличиваются посевные площади, повышается урожайность, ведется строительство современных животноводческих комплексов.

Район газифицирован полностью. Телефонные станции имеются  в 21 населенном пункте.

Тербунский район богат полезными ископаемыми. Наиболее распространенные – трепельные глины, кирпично – черепичное сырье, цветные пески. Уникальное Казинско - Михайловское месторождение кремнисто-глинистого сырья, имеет широчайший спектр применения в различных отраслях  народного хозяйства.

На территории района расположены ландшафтно-геологические памятники природы: Тербунские песчаники, Конь-Камень, песчаники реки Олымчик, Апухтинские песчаники, Ландшафтный памятник – Романов лес; дендрологические памятники.

1.1.2 Историческая справка

В 1897 году вступила в строй железнодорожная линия Елец - Касторная, в результате чего была образована станция, получившая название Тербуны по одноименному большому селу, расположенному в 20 верстах к востоку (ныне село Вторые Тербуны). Основателями возникшего поселения стали купеческие семьи из Ельца и Ливен. Поселок быстро рос. В 1928 году он стал центром административного района. По переписи 1926 года в Тербунах насчитывалось 145 дворов и 613 жителей. В 1997 году население села превышало 7,4 тыс. человек. В основе названия, как считает краевед А. Голубев, - корень древнерусского глагола "теребити". Первые поселенцы этих мест - выходцы из Смоленской губернии - занимались возделыванием льна. Тех, кто его "теребил", т.е. обрабатывал, отделял волокна, в старину называли "теребунами".

В 1912 году в Тербунах уже действовала частная аптека, ветеринарный пункт, пожарная команда, строились дома. После победы Октябрьской революции станция и присоединившийся к ней небольшой поселок стали подконтрольны Урицкому Волостному Совету, представители которого собирали хлеб для нужд Красной Армии, поддерживали порядок на железной дороге. К 1925 году в Тербунах действовал сельский Совет под руководством крестьянина деревни Плехановка П.Ф. Лукашова, создавались партийные ячейки.

9 июля 1928 года в Тербунах, ставших главным селом района, произошло оформление первого состава районной власти. Председателем Тербунского районного исполнительного комитета был избран Степан Варнавский. С этого времени стала заметно расширяться материальная база райцентра, вступил в строй элеватор, машинно-тракторная станция и радиоузел.

В годы Великой Отечественной войны тербунцы вместе со всей страной поднялись на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. На территории района в декабре 1941 года в зданиях больницы и средней школы расположился военный госпиталь, создавались резервные партизанские отряды.

С февраля 1943 года, после освобождения района, начались восстановительные работы, развертывалось строительство. Всего в послевоенные годы до середины семидесятых годов в селе выросло около 40 объектов промышленного, культурного и социального назначения, было построено свыше 60-ти многоквартирных домов.

1.2 Природно-ресурсный потенциал района

1.2.1 Геологическое строение

Рассматриваемый район относится к восточному склону Воронежской  антеклизы. Самыми молодыми современными формами рельефа, распространенными на территории  района являются овраги.  Они представляют собой глубокие понижения с крутыми обнаженными склонами и узким дном.

В геолого-литологическом отношении район представлен мощной толщей осадочных отложений девонского, мелового, четвертичного возраста, залегающей на кристаллическом фундаменте протерозойского возраста.

С верхнедевонскими и нижнемеловыми отложениями связаны водоносные комплексы,  используемые в хозяйственно-питьевом и производственно-техническом  водоснабжении поселка.

Четвертичные отложения являются грунтами оснований фундаментов зданий и сооружений.

В соответствии с картой четвертичных отложений предполагаемая граница донского оледенения проходит через п. Тербуны. Данное обстоятельство объясняет наличие в разрезе как делювиальных, аллювиально-делювиальных отложений внеледниковой зоны (a II-III), так и наличие нерасчлененного комплекса субаэральных образований склонов, древних балок области донского оледенения (pr I-III).

1.2.2 Гидрография.

В теснейшей  взаимосвязи с рельефом  находится гидрография района которая представлена наиболее крупными реками и ручьями, а также прудами.

Наименование водотоков и их общая протяженность.

Таблица№1

| № П/П | Наименование | Протяженность км. |
| --- | --- | --- |
| 1. | р.Кобыль- Снова | 53.8 |
| 2. | руч.Олымчик | 36.8 |
| 3. | р.Олым | 151.0 |
| 4. | р.Курганка | 18.0 |
| 5. | руч.Холопчик | 16.7 |
| 6. | руч.Таволжан | 12.3 |
| 7. | р.Снова | 68.7 |

1.2.3 Климат.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» с.Тербуны Тербунского района Липецкой области находится в строительно-климатической зоне IIВ.

Климат района умеренно-континентальный с продолжительным теплым летом и относительно холодной зимой. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет +5,3° С с  колебаниями от +2,9° С до +7,2° С. Годовая амплитуда температуры воздуха составляет 28-30° С. Преобладающее направление ветров юго-восточное и западное. Скорость ветра составляет 3,1-4,1 м/с.

Наиболее холодный месяц – январь. Среднемесячная температура воздуха для января составляет – -10.3° С. Абсолютный многолетний минимум составляет -38,4° С,  продолжительность морозного периода - 141 сутки со средней температурой воздуха менее 0°С.

Преобладающее направление ветра в зимнее время – южное.

Устойчивый снежный покров наблюдается в течение 102-140 дней. Толщина снежного покрова изменяется от 10-20 см до 40-85 см. Нормативная  глубина сезонного промерзания грунтов составляет 75 см.

Наиболее теплый месяц – июль: Среднемесячная температура воздуха для июля составляет +20.2° С. Абсолютный многолетний максимум составляет +38,5° С. Преобладающее направление ветра в летнее время – северо-западное.

Территория района относится к зоне умеренного увлажнения. Среднее количество годовых атмосферных осадков по многолетним наблюдениям составляет 510 мм., из них в теплый период выпадает 355 мм, что составляет около 70%.

1.2.4  Растительность.

Территория района находится в  лесостепной зоне.  Естественная растительность занимает прибалочные и приовражные склоны, склоны оврагов, балок и поймы рек. Леса на территории района занимают площадь -5500.0 га. (4,7% от площади  района). Крупные массивы сосредоточены в юго-восточной части  района. Леса представлены в основном дубом с примесью березы, липы, клена, сосны.

По поймам рек располагаются  луга. На них  растут травы : костер, пырей, мятлик, лисохвост, а также много осок. В реках и озерах у самого берега растут осоки, ирисы, камыши.

На суходольных лугах и пастбищах растет пырей ползучий, мятлик, клевер, тимофеевка, типчак и другие.

Животный мир очень разнообразен. На территории района водятся волки, лисицы, хорьки, лоси, олени.  В реках и озерах обитают выхухоли, водяные крысы, ондатры. Разнообразен и многочислен мир пернатых. К ним относятся домовой воробей, галка, сорока, сизый голубь. Сюда же можно отнести ворону, серую куропатку, большинство видов дятлов.

1.2.5  Полезные ископаемые

Тербунский район  богат полезными ископаемыми.

Полезные ископаемые: камень-известняк, песок, глина, богатые залежи цеолита. Уникальное Михайловское месторождение кремнисто-глинистого сырья, имеет широчайший спектр применения в различных отраслях народного хозяйства. Оно используется для получения высокоэффективных строительных материалов – облицовочного кирпича марки 150-200 с низкой теплопроводностью, легковесного кирпича марки 75-100, черепицы, вспененного трепельного гравия. Сырье может также использоваться для получения минеральной подкормки для животных, обеспечивающей увеличение продуктивности и снижение заболеваемости скота, высоко абсорбционного материала очистки промышленных стоков, очистки вин, соков, молока, мелиоранта для улучшения структуры почв, формовочных глин.

В таблице №2  приведена  краткая характеристика геологического строения района.

| №№ п/п | Название месторождения перспективного участка | Вид полезного ископаемого | Количество промышленных запасов | Количество предварительно оцененных запасов С² | Вид месторождения (Разрабатывается, ,резервное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тербунское (Петровское) | Суглинки керамические | 2530 тыс. м³ | - | Разрабатывается |
| 2 | Михайловское: 1.Казинская залежь 2.Михайловская залежь | Глины кремнистые керамические | 2738 тыс.м³ 187.3тыс.м³ | 1993.3 тыс.м³ 1253.5 тыс.м³ | Разрабатывается |
| 3 | Васильевское | Цветные строительные пески | 722 тыс.м³ | - | Резервное |
| 4 | Тербунское | Песчаник | 627 тыс.м³ | - | Резервное |
| 5 | Борковское | Известняк строительный | 281 тыс.м³ | - | Резервное |
| 6 | Брыкалов Лог | Песчаник строительный | 56 тыс.м³ | 12.4 тыс.м³ | Резервное |
| 7 | Малые Борки | Известняк для строительной извести | 141 тыс.м³ | - | Резервное |
| 8 | Алешкинский участок | Строительный песок | - |  | Разрабатывается |

Местоположение полезных ископаемых см. на карте комплексной оценке территории

1.2.6  Земельный фонд

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным  ресурсом.

Общая площадь  территории в административных границах района составляет 117010,0 га.

Для района с преимущественно агропромышленной деятельностью  характеризуется структура землепользования с различной формой собственности.  Подробная характеристика распределение земель по формам собственности приведена в таблице №4. Распределение земельного фонда по категориям земель  приведено в таблице    № 5 (по данным  Управления Роснедвижимости по Липецкой области на 1.01.2010 год ( по форме-22-1, 22-2)

По состоянию на 1 января 2010 года  значительная часть (66,4%) земель  сельскохозяйственного  назначения находится в собственности граждан – 77763,0 га.

В собственности юридических лиц-16014,0 га (13,6%), в государственной и муниципальной собственности- 23230,0 га (19,8 %). Земельные участки, отнесенные к категории земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности граждан -73852,0 га состояли из земельных долей, в том числе невостребованных земельных долей (17837га).

Сведения о наличии земель государственной и муниципальной собственности и разграничении их на собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальную собственность

Таблица №3

|  |  | В | В | В собственности | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Категории земель | государственной | собственности | субъекта | муниципальной |
| п/п |  | и муниципальной | Российской | Российской | собственности |
|  |  | собственности | Федерации | Федерации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 11017 |  | 1868 | 102 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 5433 | 19 | 23 | 79 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта и земли иного специального назначения, в том числе: | 1379 | 690 | 280 |  |
| 3.1 | земли промышленности | 297 |  | 72 |  |
| 3.2 | земли энергетики | 6,0 | - | - |  |
| 3.2 | земли железнодорожного транспорта | 690 | 690 | - |  |
| 3.3 | земли автомобильного транспорта | 333 | - | 208 |  |
|  | земли трубопроводного транспорта | 1 | - |  |  |
| 3.4 | земли иного специального назначения | 52 | - |  |  |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 5500 | 5500 |  |  |
| 6 | Земли водного фонда | - | - |  |  |
| 7 | Земли запаса | - |  |  |  |
|  | Итого земель | 23230 | 6110 | 2171 | 181 |

Первый этап земельной реформы в аграрном секторе не решил всех возложенных на него задач. Не достаточно используется экономический потенциал  земли как источника инвестиций. Земли  бесплатно используются сельскохозяйственными предприятиями.

На втором этапе земельной реформы –  землю следует рассматривать как ограниченный, подверженный деградации природный ресурс, без рационального использования которого невозможно дальнейшее экономическое развитие общества.

Согласно ст. 65 Земельного кодекса РФ использование земли в РФ является платным. Формы оплаты за использование земли – земельный налог и арендная плата. Это определяющие источники  доходов в бюджете муниципальных образований  района.

Необходимо отметить, что платежи за землю как фактор экономического регулирования рационального землепользования не всегда работают эффективно. Снижение эффективности платежей происходит из-за низких ставок земельного налога на участки в сельских населенных пунктах и вне населенных пунктов.

Для повышения  роли платежей за землю с 2006 года согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс цена выкупа земли рассчитывается от кадастровой стоимости земельных участков, осуществляется также регулирование  налогообложения доходов от сделок с земельными участками.

В рыночной экономике земля является объектом гражданского оборота; поэтому земельное право должно быть тесно связано с гражданским правом. Земля рассматривается как объект недвижимого имущества, как объект права, как пожизненное пространство, базис развития всех видов строительства, средство производства в сельском хозяйстве. Поэтому формирование земельного рынка является актуальной проблемой экономического развития территории.

Включение земли как недвижимости в гражданский оборот  влечет за собой участие ее в сделках купли-продажи, аренды, мены, залога и др.

Оборот земель включает сделки с государственными и муниципальными земельными участками, с земельными участками граждан и юридических лиц и др.

Получила развитие практика продажи на аукционах земельных участков органами власти местного самоуправления.

С развитием земельного рынка поступления в бюджеты всех уровней от платежей за землю ежегодно увеличиваются. В целом же, рыночная стоимость земли  в населенных пунктах Липецкой области, особенно сельских, низкая и в течение последних лет рост ее невелик. Это связано, прежде всего, с низкими доходами населения области, особенно сельского.

Однако, земля-основное богатство любого региона, а также основной источник доходной части бюджета (в зарубежных странах налог на землю составляет до 95%).

Распределение земель по категориям

Таблица №4

| №№ | Наименование категорий Земель |  |
| --- | --- | --- |
| п/п |  | 2010г. |
|  | Всего земель в административных границах района в том числе: | 117010 |
| 1. | Земли с/х назначения | 100783 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 9347 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, иного специального назначения | 1380 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 5500 |
| 6. | Земли водного фонда | - |
| 7. | Земли запаса | - |

В  составе  земельного  фонда  района  земли сельскохозяйственного   назначения  занимают 86,1% от общей площади района.

Земли  населенных  пунктов, находящихся в ведении  сельских администраций   - 7,9%.

Категория  земель  промышленности,  транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики,  обороны  и  иного  назначения подразделяется  на  земли,  занятые   промышленными  предприятиями,   землями железнодорожного   и  автомобильного  транспорта  и  прочими    несельскохозяйственными предприятиями и учреждения. Таких  земель  в районе    1,2%, они используются

соответствующими предприятиями, учреждениями и организациями для осуществления их деятельности.

Земель  лесного  фонда –4,7%. Эта  категория  земель  используется  Тербунским лесхозом. К землям лесного фонда относятся  земли, покрытые лесом, а также не покрытые лесом, но используемые для ведения лесного хозяйства и лесной промышленности.

Схема территориального планирования определяет основное направление развития  муниципального района, а также организацию территории и упорядочение границ населенных пунктов.  Основную часть территории района занимают земли сельскохозяйственного назначения  в том числе сельскохозяйственные угодья 81% от общей территории района.

Распределение земель сельскохозяйственного назначения по  угодьям в таблице №5.

Таблица №5

| №№ п/п | Наименование угодий | Площадь (га) | В процентах от категории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельскохозяйственные угодья | 94900 | 94,1 |
| 2. | Земли под лесами | 86 | 0,08 |
| 3. | Земли под древесно-кустарниковой растительностью | 2063 | 2,14 |
| 4. | Земли под дорогами | 1069 | 1,06 |
| 5. | Земли застройки | 1223 | 1,2 |
| 6. | Земли под водой | 726 | 0,72 |
| 7. | Земли под болотами | 204 | 0,2 |
| 8. | Другие земли | 512 | 0,51 |
|  | Итого: | 100783 | 100 |

Сельскохозяйственные угодья, как основное средство производства в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площадей, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв.

1.3   Экономический потенциал района

1.3.1 Промышленность

Общая характеристика современного уровня развития

промышленности.

Промышленность района представлена  филиалом  Московского пивобезалкогольного комбината «Очаково», хлебокомбинатом, двумя элеваторами, асфальтным, комбикормовым заводами, ООО «Тербунский гончар».

Производственная деятельность промышленных предприятий

таблица№6

| Наименование показателей |  | 2007г. | 2008г. | 2008г. % к2007г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженной продукции в д.ц | тыс.руб. | 494336 | 553969,3 | 112,1 |
| ООО « Тербунский Гончар» ЗАО Филиал МБК «Очаково» ООО «Хлеб» ООО «Купол» | тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб | 169730 311776 10825 2005 | 227321 309872 16035 741,3 | 133,9 99,4 112 37,0 |
| Производство: солод кирпич хлебобулочные изделия крупы | тонн млн.шт тонн тонн | 86719 18,7 720 274 | 95190 26,39 800 73,5 | 109,8 141,1 111,1 26,8 |

Создана Постановлением  администрации Липецкой области от 30.11.2006г.  №168 « О создании особых экономических зон регионального уровня промышленно- производственного типа» .  Участниками  ОЭЗ являются четыре предприятия ООО «Тербунский  гончар»,  ООО «Тербунский сахарный комбинат «Корни»,  ООО «АЭМ-Липецк», ООО «Рафарма».  Объем инвестиций в создание промышленных предприятий с начала строительства 1 млрд. 466 млн. рублей, дополнительно создано более 400 рабочих мест.

В 2007 году ООО»Тербунский гончар» начал выпуск продукции-кирпича, который востребован как в районе, так и за его пределами. Идет строительство завода мощностью 3 тыс. тонн металлических конструкций и 1 млн.кв.м сэндвич – панелей в год для промышленного и гражданского  строительства, строительство сахарного комбината, решается вопрос о начале строительства первого из пяти фармацевтических предприятий. В настоящее время продолжается процесс освоения зоны и привлечения на ее территорию инвесторов. На территории особой экономической зоны регионального уровня промышленно-производственного типа "Тербуны" также возможна реализация следующих инвестиционных проектов:

- Производство растительных и животных масел и жиров

- Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов

- Производство хлеба и мучных кондитерских изделий

- Производство макаронных изделий

- Производство стекла и изделий из стекла

- Производство автодеталей

- Производство керамических плиток и плит

- Производство изделий из бетона, гипса и цемента

- Завод по утилизации бытовых отходов

- Типография без применения свинца

- Общественно-деловой центр, гостиница

    - Сельское хозяйство

Сельское хозяйство района функционирует по двум направлениям- растениеводство и животноводство.  В  последние годы  более 2/3 всей продукции сельского хозяйства   производится  в растениеводстве.  В перспективе  будет наблюдаться  трансформация специализации  сельского хозяйства  и расширение производственных мощностей по производству  животноводческой продукции. Негативные процессы  90-х годов протекали более остро, особенно  в 1990-1998г., прежде всего в отраслях животноводства.

Посевные пощади сельскохозяйственных культур в 2009 году

Вся посевная площадь составляет 67840,0 га, зерновые и зернобобовые-53571,0 га, овощи-1,2 га, картофель-515,0 га, кормовые культуры-4432 га, технические культуры-9321 га, паров-11893,0га. Площадь пашни по району составляет-84488,0 га.  Из выше приведенных данных  следует сделать вывод, что распаханность составляет-94,3 % га.

# Растениеводство

Основная цель развития отрасли растениеводства – увеличение производства продукции и повышение экономической ее эффективности за счет внедрения ресурсосберегающих технологий выращивания сельскохозяйственных культур, внедрения более урожайных  сортов.

По отчету за 2009 год в районе увеличились посевные площади на 10,8% по сравнению с 2007 годом. Основными культурами,  возделываемыми в районе,  являются  зерновые   и  зернобобовые культуры (пшеница, рожь, ячмень, овес, гречиха, горох, кукуруза на зерно)  а также технические культуры (сахарная свекла,  подсолнечник, рапс.), картофель, овощи, кормовые и другие сельскохозяйственные  культуры. Озимые зерновые – 24,2%, яровые – 48,9%.

Главная продовольственная культура района – ячмень (65,5% посева зерновых). Выращивается также пшеница, рожь, овес.

Из технических культур  основной посев 46% занимает подсолнечник,  а также  сахарная свекла-32,4%. Выращивается также  рапс яровой-15%, соя-6,5%.

Производство картофеля  и овощей сосредоточено в основном в личном секторе, распространено во всех зонах.

Посевная площадь в хозяйствах всех категорий:

гектаров                      таблица №7

|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Зерновые и зернобобовые культуры | 45424 | 48748 | 53571 |
| Кормовые культуры | 6208 | 4946 | 4432 |
| Техницеские культуры | 6518 | 9234 | 9321 |
| Картофель | 563 | 471 | 515 |
| Овощи | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| Всего | 58714 | 63400 | 67840 |

# Валовой сбор

Валовой сбор в хозяйствах всех категорий:

ц.            таблица №8

|  | 2007г. ц | 2008г. ц | 2009г. ц |
| --- | --- | --- | --- |
| Зерновые и зернобобовые культуры | 1279331 | 2113439 | 2059020 |
| Техницеские культуры в том.ч. сах.свекла подсолнечник соя рапс | 1296459 25129 1836 20208 | 1034444 52520 601 29121 | 2059020 49207 712 36516 |
| Картофель | 86024 | 46825 | 88773 |
| Овощи | 55 | 117 | 73 |

# Урожайность

Урожайность основных культур в хозяйствах всех категорий:

Центнеров с гектара

таблица №9

| Урожайность | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Зерновые и зернобобовые | 32,2 | 45,4 | 38,5 |
| подсолнечник | 12,6 | 12,6 | 11,7 |
| Сахарная свекла | 474,4 | 408,2 | 297,2 |
| Овощи | 50,0 | 106,4 | 60,8 |
| Картофель | 152,8 | 99,4 | 172,4 |

# 1.3.4 Животноводство

Животноводство с 1991 года до 2004 года являлось наиболее проблемной отраслью сельского хозяйства района. С 2005 года поголовье крупного рогатого скота  в целом по району увеличивалось. Наиболее развитая отрасль в животноводстве –мясное производство. Производство животноводческой продукции (особенно мяса) было убыточно и стало смещаться к мелкотоварному, где преобладает ручной труд и отсталые технологии.

# Поголовье

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий:

на конец года, голов

таблица №10

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2009 г. % к 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРС | 4627 | 4862 | 5348 | 6782 | 127 |  |
| В том. ч.коров | 2179 | 1735 | 2114 | 3416 | 161 |  |
| Свиньи | 1685 | 775 | 1735 | 889 | - |  |
| Лошади | 68 | 60 | 20 | 24 | 126 |  |

# Производство молока

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2009 г. % к: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 г. |  |
| Все категории | 77739 | 64128 | 55957 | 178549 | 203 |  |

таблица №11 цн

Продуктивность скота в сельхозпредприятиях и крупных подсобных хозяйствах

таблица  №12

| Продуктивность | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2009 г. % к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 г. |  |
| Надои молока на одну корову, кг | 3646 | 3795 | 4889 | 6006 | 153 |  |

Рентабельность сельскохозяйственных предприятий проведена в таблице№13.

таблица №13

| № п/п | Наименование сельхозпредприятий | Рентабельность % |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 1 | ООО «Тербуны Агро» | 10,5 | 12,6 | 59,6 | -31,6 |  |
| 2 | ООО «Мит Милк» | 4,2 | 6,3 | 0,2 | 1,1 |  |
| 3 | ООО «Агро Дон Л» | -108 | -74,2 | -38,9 | - |  |
| 4 | ООО «Сельхозинвест» | -22,2 | 4,8 | 16,5 | -6,8 |  |
| 5 | ООО «Нива Центр» | -12,5 | 0,01 | 0,1 | - |  |
| 6 | ООО «Тербуны» | -1,6 | 3,6 | -21,5 | - |  |
| 7 | ООО «Борковский» | - | 77,9 | 35,0 | 3,8 |  |
| 8 | ООО «АФ Трио Плюс» | - | - | 125,0 | - |  |
| 9 | СПК «Борковский» | 7,5 | -34,2 | - | - |  |
| 10 | ООО «Новосильское» | 65,3 | 67,1 | 0 | -36,5 |  |
| 11 | ОАО « Тербуныагросервис» | -7,2 | 1,4 | - | - |  |
| 12 | ОО «Родина» | -25,4 | - | - | - |  |
| 13 | Итого по району: | 14,6 | 8,3 | 17,3 | -4,7 |  |

Выводы:

Значительную часть государственной финансовой поддержки необходимо направлять на поддержание соответствующего уровня цен и ценового равновесия, так как, возрастающий  диспаритет цен окончательно разорит собственных товаропроизводителей и приведет к разрушительным последствиям. Мерой поддержки государства должна стать и льготная налоговая политика.

Необходимо снижение тарифов на электрическую и тепловую энергию, транспорт, перевозки, однако, цены на электроносители  выросли в последние годы, что делает  отрасли сельского хозяйства убыточными.

Существенной мерой укрепления финансового положения сельскохозяйственных предприятий является создание  в их составе перерабатывающих цехов, хранилищ, организация собственных фирменных магазинов и т. д., а также создание агрохолдингов  земля – производство –переработка -реализация.

Рацион питания населения области по показателям производства основных  важнейших видов сельскохозяйственной продукции является сбалансированным по белкам, жирам, углеводам.

Производится  сельскохозяйственной продукции

на душу населения  (кг/год, шт/год)

Таблица№14

| №№ п/п | Показатели | Тербуновский район 2009г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производство на душу населения, кг | Рекомендуемая физиологическая норма потребления |
| 1. | Мясо (уб/вес) | 74 | 78-81 |
| 2. | Молоко | 267 | 390-400 |
| 3. | Яйцо | 441 | 290 |
| 4. | Картофель | 1328 | 95-117 |
| 5. | Овощи | 94 | 139/76 |
| 6. | Семена подсолн. (масло) | 201 | 38/13 |

Уровень обеспечения населения продуктами питания за счет местного производства – основной показатель эффективности работы АПК. Из таблицы можно отметить следующее, работа АПК  эффективна.

Основой формирования продукции агропромышленного комплекса района является КРС в животноводстве и посевные площади в растениеводстве. Основными резервами развития агропромышленного комплекса являются восстановление поголовья КРС и коров в секторе животноводства.  Для этого  есть не используемые производственные помещения, необходимо восстановление недействующих объектов животноводства и планирование новых комплексов с привлечением инвестиций. Это является одной из задач  дальнейшего  развития агропромышленного  комплекса в направлении животноводства района.

Неиспользуемые производственные помещения

Таблица №15

| Тип помещений | Кол-во, ед | Площадь, кв.м. | Собственники помещений |
| --- | --- | --- | --- |
| Животноводческие | 15 | 42000 | ЗАО «Зерос» (2 коровника и 2 телятника-11000 кв.м) |
|  |  |  | ОАО «Тербуныагросервис» (коровник-3000 тыс.м) |
|  |  |  | ООО «Новосильское» (телятник и коровник-5000 кв.м) |
|  |  |  | ОАО «Липецкмясо» (коровник-4000 кв.м) |
|  |  |  | ООО «Сельхозинвест» (2 коровника-6000 кв.м) |
|  |  |  | ООО «Тербуны Агро» (телятник-2000 кв.м) |
|  |  |  | ООО «Рам» (2 коровника-11000 кв.м) |

Местоположение см. на чертеже современного использования территории.

1.3.5 Транспорт

Характеристика автомобильных дорог

Липецкая область является одним из крупнейших транспортно-  коммуникационных  узлов России. Сеть автомобильных дорог Липецкой области характеризуется следующими показателями: общая протяженность сети составляет 7343 км (из них 5221 км – с твердым покрытием), в том числе сеть общего пользования – 6 тыс.км, из них 4,6 тыс.км (77%) составляют дороги с твердым покрытием. Основная масса пассажиров и грузоперевозок приходится на автомобильный и железнодорожный транспорт.

В  транспортную инфраструктуру Тербунского района входят автомобильные дороги общего пользования областного и местного значения.      Наиболее освоенной в транспортном отношении является центральная часть района и юго-восточная.

Эти транспортные магистрали обеспечивают связь населенных пунктов  этой части района с областным и межрайонными центрами и между собой.

Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 232,96 км. Плотность автотранспортной сети района дорог   составляет 19,9 км на 100 км² территории.

В транспортной инфраструктуре района имеется две автозаправочные станции которые расположены в с.Тербуны

В области принята «Программа дорожной деятельности Липецкой области на 2009-2012 годы», первоочередной задачей которой должна стать сохранность существующей дорожной сети, а строительство новых дорог должно осуществляться исходя из экономических интересов области.

По данным ОГУП автодорог по Липецкой области  прилагается перечень автомобильных дорог в таблице№16.

Перечень автомобильных дорог Тербунского района

Таблица №16

| № п/п | Наименование дорог | Общая протяженность, км | Категория | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | а/б | грунт-овка | щебенч. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Долгоруково-Тербуны | 12.10 | 3 | 12,10 | - | - |
| 2. | Тербуны-Петровское | 2,7 | 4 | 2,7 | - | - |
| 3. | Тербуны-Борки-Покровское. | 27,8 | 4 | 27,8 | - | - |
| 4. | Курганка-Кургано-Головино-прим. Тербуны-Борки-Покров | 7,9 | 4 | 7,9 | - | - |
| 5. | Богатые-Плоты-Кургано-Голов. | 0,7 | - | - | 0,7 | - |
| 6. | Плотка-прим. а/д Борки-Тербуны. | 2,1 | 4 | - | - | 2,1 |
| 7. | Борки-Алешки | 1,8 | 4 | 1,8 | - | - |
| 8. | Заречное-Секирино-Усть. Юрск. | 3,3 | 4 | 3,3 | - | - |
| 9. | Заречное-пр.Тербуны-Покровск. | 2,3 | 4 | 2,3 | - | - |
| 10. | Марьи-Никол.-пр.Елец-Долгор-Тербуны. | 2,5 | 4 | 2,5 | - | - |
| 11. | Тульское-пр.Елец-Долгор-Тербуны. | 6,3 | 4 | 6,3 | - | - |
| 12. | Тульское-Хутор Березовка | 3,3 | 4 | 3,3 | - | - |
| 13. | Тульское-Орловка | 2,8 | 5 | - | 2,8 | - |
| 14 | Малая Киреевка-прим Елец-Долгоруково-Тербуны | 6,0 | 5 | 4 | 2 | - |
| 15 | Хлевное-Тербуны | 41,8 | 3 | 41,8 | - | - |
| 16 | Озерки-пр.а/д Хлевное-Тербуны. | 6,0 | 4 | 6,0 | - | - |
| 17 | Больш. Поляна-Малинонов. Поляна | 3,5 | 5 | - | 1,8 | 1,7 |
| 18 | Новосильск-пр.Хлевное-Тербуны | 5,3 | 4 | 5,3 | - | - |
| 19 | Большая Поляна-Новосильское | 2,3 | 5 | 0,6 | 1,7 | - |
| 20 | Новосильское-Вершина | 4,0 | 4 | 4,0 | - | - |
| 21 | Висл.Поляна-пр..Хлевн-Тербун | 2,0 | 4 | 2,0 | - | - |
| 22 | Дуброво-прими. Хлевное-Тербун. | 7,0 | 4 | 7,0 | - | - |
| 23 | Бурдино-прим. Хлевное-Тербуны | 2,6 | 4 | 2,6 | - | - |
| 24 | Солдатс-КазинМих-гр-ца Вор.об. | 12,3 | 4 | 12,3 | - | - |
| 25 | Михайловка-Никольское | 3,0 | 4 | 3,0 | - | - |
| 26 | Тербуны-Набережное-Волово | 19,56 | 3 | 19,56 | - | - |
| 27 | Березовка-прим.Тербуны-Волов | 13,0 | 4 | 13,0 | - | - |
| 28 | Березовка-Киреевка | 3,0 | 4 | 3,0 | - | - |
| 29 | Урицкое-Даниловка | 6,0 | 4 | 6,0 | - | - |
| 30 | Дубровка пр. Урицкое-Данилов | 1,3 | 4 | 1,3 | - | - |
| 31 | Тербуны-Васильевка-Малые Борки | 18,2 | 3 | 18,2 | - | - |
| 32 | Подьезд к с.Покровское от а/д Тербуны-Борки-Покровское | 0,50 | 5 | 0,5 | - | - |
|  | Итого | 232,96 |  | 220,16 | 9,0 | 3,8 |

В области принята «Программа дорожной деятельности Липецкой области на 2009-2012 годы», первоочередной задачей которой должна стать сохранность существующей дорожной сети, а строительство новых дорог должно осуществляться исходя из экономических интересов области.

Следует отметить что покрытие дорог имеет не достаточно качественную характеристику дорог и нуждается в ремонте, реконструкции .

Сложившееся транспортная  инфраструктура района является относительно благоприятной по транспортному обслуживанию района.

На территории Тербунского муниципального района 13  внутри муниципальных  автобусных маршрута:

Тербуны-Аненка

Тербуны-Березовка

Тербуны-Бурдино

Тербуны-Дуброво

Тербуны-Липецк

Тербуны-М.Борки

Тербуны-Никольское

Тербуны-Новосельское

Тербуны-Озерки

Тербуны-Петропавловка

Тербуны-Покровка

Тербуны-Тульское

Тербуны-Урицкое

Перевозку пассажиров осуществляет МУ АТП, так же действуют несколько служб такси. В АТП имеются в наличии 16 автобусов следующих марок:

Икарус-256.51-5 ед.

Икарус 250 – 1 ед.

Мерседес 0303 – 1 ед.

ЛАЗ 695 – 4 ед.

ПАЗ 3205 – 2 ед. и др.

Объем пассажироперевозок составляет 598 тыс. пассажиров в год. Пассажирооборот- 15, 7 млн. пассажиров в год. Средняя дальность поездки одного пассажира составляет 26 км.

В с.Тербуны имеется автовокзал, отправление пассажиров осуществляется с автовокзала. В настоящее время по территории села проходят автобусные маршруты пригородного и междугородного сообщения. Внутри поселковых автобусных маршрутов в настоящее время не имеется.

В пределах села автобусные линии проходят по улицам Октябрьской, Дорожной и на подходах автодорог на Липецк и Борки.

Жлезнодорожный транспорт

Через район проходит двупутная  электрофицированная  железнодорожная магистраль «Москва—Елец—Донбасс», по ней осуществляется прямое железнодорожное сообщение — с Москвой, Ельцом, Старым Осколом, Донецком и другими городами России и Украины. На линии расположены 3 железнодорожные станции: Свечинская, Тербуны, Ударник. Наличие железнодорожной станции общего пользования, незначительная удаленность от областного центра, создают условия для выгодного привлечения инвестиций и способствует экономическому развитию района.

Трубопроводный транспорт.

Важным элементом транспортной системы России и Центрального федерального округа являются  магистральные трубопроводы. Основное направление магистрального транспорта нефти, нефтепродуктов и газа проходит через Липецкую область с востока России на запад и в страны восточной Европы.

По территории Тербунского муниципального района проходит магистральный газопровод и нефтепровод.

1.3.6 Инженерная  инфраструктура.

1.3.6.1 Водоснабжение.

В  качестве источников водоснабжения  население района используются подземные воды. Качество подземных вод  является одним из важнейших критериев их использования, т.к. стоимость систем водоснабжения становится дороже из-за необходимости водоподготовки.

По химическому составу воды, в основном отвечают требованиям ГОСТа «Вода питьевая». Водопотребление за 2009 год составило на хоз-питьевые цели 2,0 тыс м³/сут/чел, в том числе  население -1,6 тыс м³.

Сведения о состоянии  водообеспечения в сельских поселениях Тербуновского района  на основании  информации  ООО» Жилкомсервис» Тербунского района за 2009 год.

Таблица №17

| № п/п | Наименование муниципального образования | Полезный отпуск | Потери | Объем оказываемых услуг м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  |  |  | население | бюджетные потребители | Прочие |
| 1 | Березовское сельское поселение | 46589 | 9319 | 37270 | 33799 | 558 | 2913 |
| 2 | Урицкое сельское поселение | 32156 | 6431 | 25725 | 25268 | 381 | 76 |
| 3 | Солдатское сельское поселение | 61406 | 12281 | 49125 | 46384 | 610 | 2131 |
| 4 | Тульское сельское поселение | 19369 | 3874 | 15495 | 14935 | 540 | 20 |
| 5 | Казинское сельское поселение | 29738 | 5948 | 23790 | 23652 | 120 | 18 |
| 6 | В-Полянское сельское поселение | 29090 | 5818 | 23272 | 22656 | 616 | 0 |
| 7 | К-Головинщенское сел. поселение | 41523 | 8305 | 33218 | 19760 | 392 | 13066 |
| 8 | В-Тербунское сельское поселение | 45202 | 9042 | 36161 | 34730 | 749 | 682 |
| 9 | Б-Полянское сельское поселение | 16949 | 3390 | 13559 | 11268 | 2280 | 11 |
| 10 | Новосильское сельское поселение | 14684 | 2937 | 11747 | 11141 | 606 | 0 |
| 11 | Озерское сельское поселение | 5770 | 1153 | 4617 | 4449 | 168 | 0 |
| 12 | Борковское сельское поселение | 24013 | 4803 | 19210 | 17996 | 382 | 832 |
| 13 | Зареченское сельское поселение | 17506 | 3501 | 14005 | 13746 | 242 | 17 |
| 14 | Покровское сельское поселение | 15711 | 3142 | 12569 | 9721 | 685 | 2163 |
| 15 | Тербунское сельское поселение | 433396 | 87058 | 346341 | 255510 | 46807 | 43771 |
|  | Итого | 833101 | 167001 | 666104 | 545015 | 55136 | 65700 |

Из  приведенных табличных данных  в процентном соотношении  потери составляют 20% от общего объема  подъема воды, следует сделать вывод что износ сети в целом по району  достаточно велик и составляет-72 %.

После проведения анализа существующего состояния систем  водоснабжения выявлена необходимость проведения капитального ремонта 33

водонапорных башни (паспортные данные на скважины отсутствуют), в том числе в промышленной зоне  Тербунского сельского поселения10 новых сооружений.

(см. на карте «Инженерная инфраструктура»),

Нормативное водопотребление

таблица №18

| № п/п | Наименование сельсоветов | Численность населения | Нормативное водопотребление на хозяйственно-питьевого водоснабжения л/сут. на чел | Фактическое Потребление воды л/сут. на чел | Дефицит источников водоснабжения л/сут. на чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Березовское поселение |  |  |  |  |
|  | с.Березовка | 641 |  |  |  |
|  | д.Киреевка | 65 |  |  |  |
|  | д.Ивановка | 276 |  |  |  |
| 2 | д.Воейково | 119 |  |  |  |
|  | д.Становлянка | 30 | колодцы |  |  |
|  | д.Олымовка | 15 | колодцы |  |  |
|  | Итого | 1146 | 124/136524 | 96/110016 | -28/32088 |
|  | Большеполянское поселение |  |  |  |  |
|  | с.Большая Поляна | 595 |  |  |  |
| 3 | с.Малиновая Поляна | 190 |  |  |  |
|  | с. Красная Поляна | 38 |  |  |  |
|  | Итого | 823 | 124/102052 | 49/40354 | -75/61698 |
|  | Борковское поселение |  |  |  |  |
|  | д.Апухтино | 10 | колодцы |  |  |
|  | д.Апросимовка | - | колодцы |  |  |
|  | д.Алешки | 112 |  |  |  |
| 4 | д.Плотка | 21 |  |  |  |
|  | с.Борки | 537 |  |  |  |
|  | Итого | 680 | 124/84320 | 84/57172 | -40/27148 |
|  | Второе Тербунское поселение |  |  |  |  |
|  | с.Вторые Тербуны | 1391 |  |  |  |
| 5 | с.Бурдино | 691 |  |  |  |
|  | с.Яковлево | 345 |  |  |  |
|  | д.Островок | 141 |  |  |  |
|  | Итого | 2568 | 124/31843 | 42/107622 | -82/75779 |
|  | Вислополянское поселение |  |  |  |  |
| 6 | с.Вислая Поляна | 641 |  |  |  |
|  | с.Дуброво | 237 |  |  |  |
|  | д.Юрасовка | 16 |  |  |  |
|  | Итого | 894 | 124/110856 | 77/62261 | -47/48595 |
|  | Зареченское поселение |  |  |  |  |
| 7 | с.Заречное | 429 |  |  |  |
|  | д.Шпейнарка | 30 |  |  |  |
|  | с.Секирино | 44 |  |  |  |
| 8 | д.Усть-Юрское | 17 |  |  |  |
|  | Итого | 520 | 124/64480 | 80/41681 | -44/22799 |
|  | Казинское поселение |  |  |  |  |
| 9 | с.Казинка | 706 |  |  |  |
|  | д.Михайловка | 309 |  |  |  |
|  | д.Никольское | 182 |  |  |  |
|  | Итого | 1197 | 124/119700 | 59/70803 | -65/48897 |
|  | Кургано-Головинщенское поселение |  |  |  |  |
|  | с.Курганка | 59 | колодцы |  |  |
|  | д.Курганка | 70 | колодцы |  |  |
| 10 | д.Петропавловка | 116 |  |  |  |
|  | д.Кургано-Головино | 41 | колодцы |  |  |
|  | д.Богатые Плоты | 27 | колодцы |  |  |
|  | д.Малая Киреевка | - |  |  |  |
|  | д.Александровка | 19 |  |  |  |
| 11 | д.Ивановка | 41 |  |  |  |
|  | д.Ольшанка Вторая | 42 | колодцы |  |  |
|  | д.Новая Каменка | 17 | колодцы |  |  |
|  | с.Марьино-Николаевка | 757 |  |  |  |
|  | Итого | 1220 | 124/151280 | 81/98863 | -43/52417 |
|  | Тербунское поселение |  |  |  |  |
|  | с.Тербуны | 7253 |  |  |  |
|  | д.Прудки | 25 |  |  |  |
|  | д.Даниловские Выселки | 8 |  |  |  |
| 12 | с.Нагорное | 77 |  |  |  |
|  | д.Илюхино | 10 |  |  |  |
|  | д.Синий Камень | 3 |  |  |  |
|  | д.Малые Борки | 234 |  |  |  |
|  | д.Лобановка | 4 |  |  |  |
|  | д.Набоково | 71 |  |  |  |
|  | д.Васильевка | 500 |  |  |  |
|  | д.Плехановка | 149 |  |  |  |
|  | Итого | 8334 | 200/1666800 | 123/1030776 | -77/636024 |
|  | Новосильское поселение |  |  |  |  |
|  | д.Вершина | 48 |  |  |  |
|  | с.Новосильское | 564 |  |  |  |
|  | Итого | 612 | 124/75888 | 57/34961 | -67/40927 |
|  | Озерское поселение |  |  |  |  |
|  | с.Озерки | 388 |  |  |  |
|  | с.Каменка | 131 |  |  |  |
|  | Итого | 519 | 124/64356 | 26/13741 | -98/50615 |
|  | Покровское поселение |  |  |  |  |
|  | с.Покровское | 463 |  |  |  |
|  | д.Грязновка | 211 |  |  |  |
|  | д.Давыдовка | 36 |  |  |  |
|  | Итого | 710 | 124/88040 | 52/37407 | 72/50633 |
|  | Солдатское поселение |  |  |  |  |
|  | с.Солдатское | 1342 |  |  |  |
|  | д.Петровское | 467 |  |  |  |
|  | д.Языково | 2 |  |  |  |
|  | д.Русовка | 9 |  |  |  |
|  | Итого | 1820 | 124/225680 | 80/146205 | -44/79475 |
|  | Тульское поселение |  |  |  |  |
|  | с.Хутор-Березовка | 417 |  |  |  |
|  | п.Райский | 297 |  |  |  |
|  | с.Тульское | 81 |  |  |  |
|  | д.Засосная | 14 |  |  |  |
|  | д.Каменка | 30 |  |  |  |
|  | д.Спасская | 16 |  |  |  |
|  | д.Орловка | 49 |  |  |  |
|  | Хутор Дроновка | 10 |  |  |  |
|  | Итого | 1024 | 124/126976 | 45/46116 | -78/80860 |
|  | Урицкое поселение |  |  |  |  |
|  | с.Урицкое | 348 |  |  |  |
|  | д.Барышниково | 28 |  |  |  |
|  | д.Даниловка | 40 |  |  |  |
|  | д.Дубровка | 31 |  |  |  |
|  | д.Князевка | - |  |  |  |
|  | Итого | 1184 | 124/146816 | 64/76562 | -60/70254 |

Согласно показателя, определенного в таблице - использование мощности водозабора по населённым пунктам района, видно, что имеется дефицит источников воды  в  населённых пунктах района . Проектом предусматривается увеличение нормативов водопотребления до 240 л/сут на чел из этого следует сделать вывод что необходимо дополнительно   строительство новых  24 сооружений водонапорных башен  и сетей водоснабжения. ( см. на карте «Инженерная инфраструктура»), в том числе в промышленной зоне  Тербунского сельского поселения 10 новых сооружений в результате развития промышленности.

Для гарантированного водоснабжения района на расчетный срок необходимо провести доразведку запасов на месторождении

1.3.6.2 Водоотведение.

Существующее  положение в районе по водоотведению не удовлетворительное.

В селах района канализация как правило отсутствует .

В административном районом центре с.Тербуны существует централизованная система канализации, обслуживаемая МУП ЖКХ

По самотечным сетям хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся на канализационные насосные станции (КНС №1 и КНС №2).

КНС №2 перекачивает стоки на  очистные сооружения (КОС), расположенные южнее поселка (на территории Тербунской ОЭЗ).

На  КНС №1 и КНС №2 установлено по два насосных агрегата СМ200-65-120

В целом по с. Тербуны канализовано 70% муниципального жилого фонда.

Кроме того, в селе имеются выгреба, количество стоков от которых, сливаемых в существующий коллектор, составляет 100 м3/сут.

Производительность очистных сооружений составляет 700 м3/сут. Канализационные стоки после очистки сбрасываются в лог и далее в руч. Холопчик.

1.3.6.3 Энергоснабжение

Энергоснабжение района осуществляется через шесть подстанций; ПС Тербуны 110/35/10 кВ, ПС Князевка 35/10 кВ, ПС Озерки 35/10 кВ, ПС Яковлево 35/10 кВ,  ПС 2 Тербуны35/10 кВ, ПС Борки 35/10 кВ. По территории  района проходят следующие линии электропередач; ВЛ-35 кВ, ВЛ-110 кВ, ВЛ-220 кВ.

Кроме того линии электропередач ВЛ –10 кВ соединяющие все населенные пункты района. Загрузка выше перечисленных подстанций используются на 50%. Расположение линий  электроснабжения приведено  на схеме  современного использования территории, схеме инженерного обеспечения территории масштаба 1 :50 000.

1.3.6.4.Газоснабжение.

Газоснабжение потребителей Тербунского района осуществляется природным газом который подается через отводы магистрального газопровода с газораздаточной станции  по межпоселковым газопроводам  давлением 1,.2 и 0,.6 Мпа поступает на ГРП, населенных пунктов, откуда газопроводами среднего и низкого давления  подается непосредственно потребителям.  На территории Тербунского района находятся АГРС через которую  по отводам газопровода среднего и низкого давления распределяется газ  на ГРП с количеством -28 шт, других газорегуляторных устройств-ШРП-92.(см.чертеж инж. обеспечение террит.)

Основными потребителями газа являются :

- Промышленные предприятия- 16031,5т.м³

- Население-28984,7 т. м³

- СКБ-1512т. м³

Газификация природным газом  играет существенную роль в социально-экономическом развитии района. Уровень газификации  района на 2009 год  составил в среднем  86%.

Перечень не газифицированных населенных пунктов:

д.Становляновка,  д.Апухтино, д.Прудки, д.Даниловские Выселки, д.Синий Камень, д.Лобановка, д.Языково, д.Русовка, д.Засосная, д.Каменка, д.Свечинка, д.Спасское.

Выше перечисленные населенные пункты с населением менее 50 человек  считаются  не перспективными поэтому газификация  не целесообразна.

1.3.6.5 Теплоснабжение.

Теплоснабжение населенных пунктов района осуществляется от отопительных  котельных  разной мощности и разной ведомственной принадлежности, в качестве топлива используется природный газ.

Теплоснабжение административного центра села Тербуны осуществляется от двух котельных. Одна котельная (котельная школы р.ц. Тербуны) отапливает целый комплекс зданий, в основном  общесоциального значения. Вторая котельная (котельная ЦРБ) располагается на территории больничного комплекса ЦРБ и отапливает здания относящиеся непосредственно к больнице.  Установленная тепловая мощность котельной школы р.ц. Тербуны составляет 4 Гкал/ч. Загрузка котельной в процентном соотношении составляет 25%. В качестве топлива используется природный газ. В помещении котельной установлены два котла марки ТВГ-4Р, оборудованные 4-я подовыми горелками. Теплопроизводительность каждого котла составляет 2 Гкал/ч. Согласно данным режимной карты «КТЭ» ОАО «ТГК №4» Филиал «ЛРГ» - состояние оборудования оценивается как хорошее. Тепловые сети проложены под землей, диаметры (D) труб составляют, мм:

- D 100;

- D 130;

- D 159;

- D 219;

- D 320.

Установленная тепловая мощность котельной ЦРБ составляет 2 МВт. В качестве топлива используется  природный газ. В помещении котельной  установлены два котла марки «Десна-1,0Г». Теплопроизводительность котла составляет 1 МВт. Состояние оборудования оценивается как удовлетворительное. Тепловые сети  проложены под землей.

Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной застройки района предусматривается от индивидуальных  миникательных на газовом топливе.

1.3.6.6 Телефонизация.

В районе установлено 21 АТС  с общей мощностью  5006 номеров . Население района имеет в пользовании 4189 номеров , предприятия  788 номеров. Информация по обеспеченности телефонами населенных пунктов в районе  на 01.12.09 г. приведена в нижерасположенной таблице.

таблица №19

| № п/п | Наименование АТС | Кол-во дворов | Емкость | Основных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Монт. | Задейств. | Население | Приятия и учрежд. | Таксофо-ны |
| 1 | с.Березовка | 275 | 190 | 188 | 159 | 25 | - |
| 2 | с.Большая Поляна | 200 | 100 | 94 | 81 | 12 | - |
| 3 | с.Борки | 184 | 100 | 89 | 71 | 16 | - |
| 4 | с.Васильевка | 161 | 96 | 78 | 61 | 14 | 1 |
| 5 | с.Вислая Поляна | 282 | 100 | 99 | 88 | 10 | - |
| 6 | с.Дуброво | 89 | 50 | 44 | 38 | 5 | - |
| 7 | с.Заречное | 145 | 96 | 82 | 67 | 13 | - |
| 8 | с.Казинка | 280 | 100 | 88 | 68 | 18 | - |
| 9 | с.Кургано-Головино | 20 | 50 | 42 | 38 | 3 | - |
| 10 | д.Малые Борки | 93 | 50 | 33 | 23 | 7 | 1 |
| 11 | д.Михайловка | 122 | 50 | 42 | 36 | 4 | - |
| 12 | с.Марьино-Николаевка | 308 | 200 | 139 | 112 | 24 | - |
| 13 | с.Новосильское | 200 | 90 | 83 | 75 | 7 | - |
| 14 | с.Озерки | 162 | 100 | 93 | 78 | 13 | - |
| 15 | с.Покровское | 172 | 100 | 76 | 62 | 13 | - |
| 16 | с.Солдатское | 498 | 200 | 168 | 152 | 14 | - |
| 17 | с.Тербуны | 2609 | 2976 | 2837 | 2294 | 509 | 10 |
| 18 | с.Тербуны 2-ое | 540 | 500 | 486 | 436 | 46 | - |
| 19 | с.Тульское | 81 | 120 | 120 | 106 | 13 | - |
| 20 | с.Урицкое | 348 | 150 | 120 | 102 | 16 | - |
| 21 | с.Яковлево | 166 | 50 | 49 | 42 | 6 | - |
| Итого |  |  | 5468 | 5050 | 4189 | 788 |  |

Все центральные усадьбы  района обеспечены телефонной связью.  Дальнейшая телефонизация населенных пунктов не планируется. Кроме того  в районе существуют услуги сотовой связи .

1.4 Население

1.4.1 Население

Определение  направленности развития района предполагает проведение  анализа  динамики численности  его населения. На территории  Тербунского  района  расположены сельские населенные пункты.

таблице №20

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число хозяйств |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Население |
| 1. | Березовское поселение |  |  |
|  | с.Березовка | 275 | 641 |
|  | д.Киреевка | 32 | 65 |
|  | д.Ивановка | 90 | 276 |
|  | д.Воейково | 45 | 119 |
|  | д.Становлянка | 12 | 30 |
|  | д.Олымовка | 9 | 15 |
|  | Итого | 463 | 1146 |
| 2 | Большеполянское поселение |  |  |
|  | с.Большая Поляна | 200 | 595 |
|  | с.Малиновая Поляна | 100 | 190 |
|  | с. Красная Поляна | 32 | 38 |
|  | Итого | 332 | 823 |
| 3. | Борковское поселение |  |  |
|  | д.Апухтино | 5 | 10 |
|  | д.Апросимовка | - | - |
|  | д.Алешки | 43 | 112 |
|  | д.Плотка | 13 | 21 |
|  | с.Борки | 184 | 537 |
|  | Итого | 245 | 680 |
| 4. | Второе Тербунское поселение |  |  |
|  | с.Вторые Тербуны | 540 | 1391 |
|  | с.Бурдино | 297 | 691 |
|  | с.Яковлево | 166 | 345 |
|  | д.Островок | 81 | 141 |
|  | Итого | 1084 | 2568 |
| 5. | Вислополянское поселение |  |  |
|  | с.Вислая Поляна | 282 | 641 |
|  | с.Дуброво | 89 | 237 |
|  | д.Юрасовка | 10 | 16 |
|  | Итого | 381 | 894 |
| 6 | Зареченское поселение |  |  |
|  | с.Заречное | 145 | 429 |
|  | д.Шпейнарка | 16 | 30 |
|  | с.Секирино | 16 | 44 |
|  | д.Усть-Юрское | 10 | 17 |
|  | Итого | 187 | 520 |
| 7. | Казинское поселение |  |  |
|  | с.Казинка | 280 | 706 |
|  | д.Михайловка | 122 | 309 |
|  | д.Никольское | 87 | 182 |
|  | Итого | 489 | 1197 |
| 8 | Кургано-Головинщенское поселение |  |  |
|  | с.Курганка | 31 | 59 |
|  | д.Курганка | 35 | 70 |
|  | д.Петропавловка | 46 | 116 |
|  | д.Кургано-Головино | 20 | 41 |
|  | д.Богатые Плоты | 12 | 27 |
|  | д.Малая Киреевка | - | - |
|  | д.Александровка | 10 | 19 |
|  | д.Ивановка | 18 | 41 |
|  | д.Ольшанка Вторая | 26 | 42 |
|  | д.Новая Каменка | 10 | 17 |
|  | с.Марьино-Николаевка | 308 | 757 |
|  | Итого | 539 | 1220 |
| 9 | Тербунское поселение |  |  |
|  | с.Тербуны | 2609 | 7253 |
|  | д.Прудки | 16 | 25 |
|  | д.Даниловские Выселки | 4 | 8 |
|  | с.Нагорное | 33 | 77 |
|  | д.Илюхино | 6 | 10 |
|  | д.Синий Камень | 2 | 3 |
|  | д.Малые Борки | 93 | 234 |
|  | д.Лобановка | 2 | 4 |
|  | д.Набоково | 31 | 71 |
|  | д.Васильевка | 161 | 500 |
|  | д.Плехановка | 53 | 149 |
|  | Итого | 3010 | 8334 |
| 10 | Новосильское поселение |  |  |
|  | д.Вершина | 26 | 48 |
|  | с.Новосильское | 200 | 564 |
|  | Итого | 226 | 612 |
| 11 | Озерское поселение |  |  |
|  | с.Озерки | 162 | 388 |
|  | с.Каменка | 54 | 131 |
|  | Итого | 216 | 519 |
| 12. | Покровское поселение |  |  |
|  | с.Покровское | 172 | 463 |
|  | д.Грязновка | 82 | 211 |
|  | д.Давыдовка | 17 | 36 |
|  | Итого | 271 | 710 |
| 13 | Солдатское поселение |  |  |
|  | с.Солдатское | 498 | 1342 |
|  | д.Петровское | 162 | 467 |
|  | д.Языково | 2 | 2 |
|  | д.Русовка | 6 | 9 |
|  | Итого | 668 | 1820 |
| 14 | Тульское поселение |  |  |
|  | с.Хутор-Березовка | 156 | 417 |
|  | п.Райский | 92 | 297 |
|  | с.Тульское | 191 | 81 |
|  | д.Засосная | 5 | 14 |
|  | д.Каменка | 19 | 30 |
|  | д.Спасская | 9 | 16 |
|  | д.Орловка | 24 | 49 |
|  | Хутор Дроновка | 8 | 10 |
|  | Итого | 394 | 1024 |
| 15 | Урицкое поселение |  |  |
|  | с.Урицкое | 993 | 348 |
|  | д.Барышниково | 120 | 28 |
|  | д.Даниловка | 13 | 40 |
|  | д.Дубровка | 15 | 31 |
|  | д.Князевка | - | - |
|  | Итого | 404 | 1184 |
|  | Всего по району | 8909 | 23130 |

Структура возрастного населения

Из  выше приведенных данных  следует сделать вывод что трудоспособного населения в целом по району   на 1.01. 2009 год составляет  59,1 % , детей-15,3%, пенсионеров 25,6% от общей численности населения. В разрезе сельских поселений  наибольший процент трудоспособного населения сосредоточено  в с.Тербуны.

1.4.2 Занятость и безработица.

Показатели экономической активности, занятости и безработицы населения района приведены в нижерасположенных таблицах по данным центра занятости населения.

таблица №21

| № п/п | Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население чел | 23503 | 23251 | 23130 |
| 1 | Численность экономически- активного населения | 13450 | 13495 | 13283 |
| 2 | Численность занятого населения | 10477 | 10845 | 10542 |
| 3 | Численность занятых в сельском хозяйстве | 4030 | 3925 | 4040 |
| 4 | Численность занятых в ЛПХ | 5851 | 6420 | 5998 |
| 5 | Численность занятых в промышленности | 596 | 500 | 604 |
| 6 | Уровень занятости населения % | 77,8 | 80,3 | 79,4 |

Динамика общей регистрируемой безработицы

таблица №22

| № п/п | Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность безработных зарегистрированных в ЦЗН чел. | 19 | 14 | 23 | 51 | 51 | 86 |

В динамике безработных  происходят определенные изменения 2009 год к 2004 году количество безработных увеличилось на 67  человек. На сегодняшний день немалую роль в занятости населения играют перерабатывающие предприятия. Вместе с тем  занятость выпадает  на КФХ и личные подсобные хозяйства, которые являются, поглощающим трудовые ресурсы, востребованные на рынке труда.

1.4.3 Демографические характеристики.

Анализ демографических особенностей основывается, прежде всего, на изучении динамики изменения общей численности населения за ряд лет, которая представлена в нижеследующей таблице

Показатели естественного движения населения  района  (на 1000 населения)

таблица № 23

| Год | Рождаемость | Смертность | Естественный прирост (убыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 194 | 473 | -279 |
| 2004 | 207 | 518 | -311 |
| 2005 | 193 | 448 | -255 |
| 2006 | 216 | 453 | -237 |
| 2007 | 230 | 439 | -209 |
| 2008 | 246 | 451 | -205 |

Динамика численности населения

Численность населения Тербунского района  за 9 лет таблица №24

| Годы | Численность населения, тыс. чел. |
| --- | --- |
| 2001 | 24,320 |
| 2002 | 24,061 |
| 2003 | 23,970 |
| 2004 | 23,721 |
| 2005 | 23,386 |
| 2006 | 23,103 |
| 2007 | 23,503 |
| 2008 | 23,251 |
| 2009 | 23,130 |

Демографические показатели движения и динамика численности населения  определяют  что смертность превышает рождаемость и население Тербунского района уменьшается. По сравнению с 2001 годом на 1190 человек. Наиболее болезненные демографические процессы в районе начались после 1999г. и продолжаются до настоящего времени. Экономический кризис усугубил негативные демографические процессы.

1.4.4 Факторы  снижения численности населения

Факторами снижения численности населения мелких и средних сельских населенных пунктов Тербунского района являются:

- Дефицит мест приложения труда как основной фактор в сфере агропромышленного комплекса.

- Крайне низкий уровень технологического развития агропромышленного комплекса, не соответствующий современным требованиям.

- Как следствие – тяжелые условия труда  работников сельскохозяйственного производства и связанные с ней процессы депопуляции сельских населенных мест.

- Низкий уровень жизни сельского населения как следствие государственной политики по отношению к  деревне во все периоды советской власти и в повседневный период вплоть до текущего момента.

Только часть этих факторов относятся к компетенции градостроительства. Именно на них направлены проектные  решения схемы градостроительного планирования.

1.5 Градостроительная характеристика  территории района.

1.5.1 Жилой фонд.

Жилой фонд  Тербунского  района составляет 609 тыс. м²,   обеспеченность жильем по району составила 26,1 м², по сравнению с областным  по сельской местности–22,4 м².

Информация о составе жилого фонда Тербуновского района приведена в нижерасположенной таблице по данным за 2009 год.

таблица №25

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения | Многоквартирная застройка кол-во домов/ м² | Индивидуальная застройка кол-во домов/ м² | Жилищная обеспеченность м²/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Березовское поселение | 1146 | - | 463/29200 | 25,4 |
| 2 | Большеполянское поселение | 823 | - | 332/25710 | 31,2 |
| 3 | Борковское поселение | 680 | - | 245/14760 | 21,7 |
| 4 | Тербунское поселение | 8334 | - | 3010/216600 | 25,98 |
| 5 | Кургано-Головинщенское поселение | 1220 | - | 539/39030 | 31,9 |
| 6 | Новосильское поселение | 612 | - | 226/15620 | 25,5 |
|  |  |  | - |  |  |
| 7 | Озерское поселение | 519 | - | 216/18500 | 35,6 |
|  |  |  | - |  |  |
| 8 | Солдатское поселение | 1820 |  | 668/42170 | 23,17 |
|  | Вторые Тербуны | 2568 |  | 1084/73560 | 28,64 |
|  | Тульское поселение | 1024 | - | 394/251700 | 24,58 |
|  | Урицкое поселение | 1184 | - | 404/26900 | 22,71 |
|  | Зареченское поселение | 520 | - | 187/8060 | 15,5 |
|  | Покровское поселение | 710 | - | 271/15900 | 22,4 |
|  | Вислополянское поселение | 894 | - | 894/24770 | 27,7 |
|  | Казинское поселение | 1197 | - | 1197/33490 | 27,9 |
|  | Всего по району | 23251 | - | 8909/609000 | 26,1 |

Из таблицы видно что  высокая  жилищная обеспеченность в целом по району, зачастую связана  с уменьшением количества жителей в селах и деревень. В следствие асимметричности территориального развития экономики района, неравномерности размещения производственных сил, неоднородности социальной среды , концентрация жилого фонда также неравнозначна. В разрезе сел наибольший процент жилого фонда сосредоточено в с.Тербуны-35,5%, за тем центральные усадьбы сельских поселений: с.Вторые Тербуны-6%, с.Солдатское-5,5%, с.Марьино-Николаевка-3,4%, с.Урицкое-3,8%, с.Вислая Поляна, с.Казинка, с.Большая Поляна-3%, а остальные менее 2%.

Частный жилой фонд во всем жилищном фонде в целом по области в 2009 году составил-96%. Несмотря  на высокою обеспеченность жильем м²/чел 26,1  в районе  3% ветхого аварийного фонда.

В районе действуют программы по предоставлению целевых займов и субсидированию жилищного строительства, ипотечному кредитованию.

Новое жилищное строительство в районе предполагает  малоэтажную  застройку индивидуального типа с земельными участками не менее 0,1 га.

Площадь под индивидуальное  жилищное строительство по району составила-710,2га в том числе  в черте 425.9 га  и требуется дополнительных территорий за чертой населенных пунктов 284.3 га из земель сельскохозяйственного назначения.

1.5.2 Инженерная инфраструктура жилого фонда.

Наличие  всей инженерной инфраструктуры в населенных пунктах приведена в таблице.

Таблица №26

| Наименование насел.пунктов. | Сетевой газ | Централиз. теплоснабж. | Централ. водоснабжен. | Централ. канал. | Телефони- зация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Березовское поселение |  |  |  |  |  |
| с.Березовка | + | - | + | - | + |
| д.Киреевка | + | - | + | - | - |
| д.Ивановка | + | - | + | - | - |
| д.Воейково | + | - | + | - | - |
| д.Становлянка | - | - | - | - | - |
| д.Олымовка | + |  | - | - | + |
| Большеполянское поселение |  |  |  |  |  |
| с.Большая Поляна | + | - | + | - | + |
| с.Малиновая Поляна | + |  | + | - | - |
| с. Красная Поляна | + |  | + | - | - |
| Борковское поселение |  |  |  |  |  |
| д.Апухтино | - | - | - | - | - |
| д.Апросимовка | + | - | - | - | - |
| д.Алешки | + | - | + | - | - |
| д.Плотка | + | - | + | - | - |
| с.Борки | + | - | + | - | + |
| Второе Тербунское поселение |  |  |  |  |  |
| с.Вторые Тербуны | + | - | + | - | + |
| с.Бурдино | + | - | + | - | - |
| с.Яковлево | + | - | + | - | - |
| д.Островок | + |  | + | - | - |
| Вислополянское поселение |  |  |  |  |  |
| с.Вислая Поляна | + | - | + | - | + |
| с.Дуброво | + | - | + | - | - |
| д.Юрасовка | + |  | + | - | - |
| Зареченское поселение |  |  |  |  |  |
| с.Заречное | + | - | + | - | + |
| д.Шпейнарка | + | - | - | - | - |
| с.Секирино | + |  | + |  |  |
| д.Усть-Юрское | + | - | + | - | + |
| Казинское поселение |  |  |  |  |  |
| с.Казинка | + | - | + | - | + |
| д.Михайловка | + | - | + | - | - |
| д.Никольское | + |  | + |  |  |
| Кургано-Головинщенское поселение |  |  |  |  |  |
| с.Курганка | + | - | - | - | - |
| д.Курганка | + | - | - | - | - |
| д.Петропавловка | + | - | + | - | - |
| д.Кургано-Головино | + | - | - | - | - |
| д.Богатые Плоты | + |  | - |  |  |
| д.Малая Киреевка | + | - | + | - | - |
| д.Александровка | + | - | + | - | - |
| д.Ивановка | + |  | + |  |  |
| д.Ольшанка Вторая | + | - | - | - | - |
| д.Новая Каменка | + |  | - |  |  |
| с.Марьино-Николаевка | + |  | + |  | + |
| Тербунское поселение |  |  |  |  |  |
| с.Тербуны | + | + | + | + | + |
| д.Прудки | - | - | + | - | - |
| д.Даниловские Выселки | - | - | + | - | - |
| с.Нагорное | + | - | + | - | - |
| д.Илюхино | + | - | + | - | - |
| д.Синий Камень | - |  |  |  |  |
| д.Малые Борки | + | - | + | - | + |
| д.Лобановка | - | - | + | - | - |
| д.Набоково | + | - | + | - | - |
| д.Васильевка | + |  | - |  | - |
| д.Плехановка | + | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - |
| Новосильское поселение |  | - | - | - | - |
| д.Вершина | + | - | + | - | - |
| с.Новосильское | + | - | + | - | - |
| Озерское поселение |  |  |  |  |  |
| с.Озерки | + | - | + | - | - |
| с.Каменка | + | - | + | - | - |
| Покровское поселение |  |  |  |  |  |
| с.Покровское | + | - | + | - | - |
| д.Грязновка | + | - | - | - | - |
| д.Давыдовка | + | - | + | - | - |
| Солдатское поселение |  |  |  |  |  |
| с.Солдатское | + | - | + | - | - |
| д.Петровское | + | - | - | - | - |
| д.Языково | - | - | + | - | - |
| д.Русовка | - | - | - | - | - |
| Тульское поселение |  |  |  |  |  |
| с.Хутор-Березовка | + | - | + | - | - |
| п.Райский | + | - | - | - | - |
| с.Тульское | + | - | + | - | - |
| д.Засосная | - | - | + | - | - |
| д.Каменка | - | - | + | - | - |
| д.Спасская | - | - | - | - | - |
| д.Орловка | + | - | + | - | - |
| Хутор Дроновка | + | - | - | - | - |
| Урицкое поселение |  |  |  |  |  |
| с.Урицкое | + | - | + | - | - |
| д.Барышниково | + | - | + | - | - |
| д.Даниловка | + | - | - | - | - |
| д.Дубровка | + | - | + | - | - |
| д.Князевка | + | - | + | - | - |

Из выше приведенных табличных данных  видно что с полным набором инженерной инфраструктуры не имеет ни один населенный пункт,кроме с.Тербуны.  Сетевой газ имеется практически во всех   населенных пунктах,  кроме: д.Становлянка, Апухтино, Прудки, Даниловские Выселки,  Синий Камень, Лобановка, Языково, Русовка, Засосная, Каменка, Спасское. Газификация  выше перечисленных деревень с количеством жителей менее50 человек  считается не целесообразной.  Наиболее  благоустроенным, с точки зрения обеспечения инженерной инфраструктурой  является  с.Тербуны.

1.5.3 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения.

Важным показателем качества жизни населения является наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная и экономическая доступность. Наличие таких объектов приведены в таблице №27

Талица №27.

| Наименование насел.пунктов. | Школы/ кол-во учащихся/ кол-во мест | Больницы ФАП | ФОК/ спортив.площадки | ДК/Клубы | Библиотеки | Магазины/ площадь торгового зала кв.м | Детские сады |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Березовское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Березовка | 1/121/250 | -/1 | 1 | 1 | 1 | 1/40 |  |
| д.Киреевка |  |  |  |  |  | 1/40 |  |
| д.Ивановка |  | -/1 |  |  |  | 1/40 |  |
| д.Воейково |  |  |  |  |  | 1/34.8 |  |
| д.Становлянка |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Олымовка |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1/121/250 | -/2 | 1 | 1 | 1 | 4/154,8 |  |
| Большеполянское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Большая Поляна | - | - | - | 1 | 1 | 1/90 |  |
| с.Малиновая Поляна | 1/102/200 |  |  |  |  | 1/90 |  |
| с. Красная Поляна |  |  |  |  |  | 1/103 |  |
| Итого | 1/102/200 | - | - | 1 | 1 | 3/283,2 |  |
| Борковское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Апухтино |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Апросимовка |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Алешки |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Плотка |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Борки | 1/76/150 | 1 | - | 1 | 1 | 1/113.4 | 1 |
| Итого | 1/76/150 |  |  | 1 | 1 | 2/113.4 | 1 |
| Второе Тербунское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Вторые Тербуны | 1/297/350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1\100 | 1 |
| с.Бурдино | 1/49/60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/100 | 1 |
| с.Яковлево | 1/33/50 |  |  |  |  |  |  |
| д.Островок |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3/379/460 | 2 | - | 2 | 2 | 2/200 | 1 |
| Вислополянское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Вислая Поляна | 1/67/100 | 1 |  | 1 | 1 | 1/150 |  |
| с.Дуброво |  | 1 |  |  | 1 | 1/123.3 |  |
| д.Юрасовка |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1/67/100 | 2 | - | 1 | 2 | 2/273,3 |  |
| Зареченское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Заречное | 1/30/50 | 1 |  | 1 | 1 | 1/65.8 |  |
| д.Шпейнарка |  |  |  |  |  | - |  |
| с.Секирино |  |  |  |  |  | 1/40 |  |
| д.Усть-Юрское | 1/38/50 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2/68/100 | 1 | - | 1 | 1 | 2/105,8 |  |
| Казинское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Казинка | 1/56/80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/50 | - |
| д.Михайловка | 1/40/50 | 1 |  | 1 | 1 | 1/44 | - |
| д.Никольское | 1/20/20 | 1 |  |  |  | 1/38.5 |  |
| Итого | 3/116/150 | 3 | - | 1 | 1 | 3/132,5 |  |
| Кургано-Головинщенское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Курганка |  |  |  |  |  |  | - |
| д.Курганка | 1/40/100 | 1 |  |  | 1 | 1/60 |  |
| д.Петропавловка |  |  |  |  |  | 1/60 |  |
| д.Кургано-Головино | 1/67/80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/100 |  |
| д.Богатые Плоты | - |  |  |  |  |  |  |
| д.Малая Киреевка | - |  |  |  |  | 1/72 |  |
| д.Александровка | - |  |  |  |  | 1/50 |  |
| д.Ивановка | - |  |  |  |  |  |  |
| д.Ольшанка Вторая | - |  |  |  |  |  |  |
| д.Новая Каменка | - |  |  |  |  |  |  |
| с.Марьино-Николаевка | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/100 |  |
| Итого | 2/107/180 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6/442 |  |
| Тербунское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Тербуны | 1/804/900 |  |  | 1 | 2 | 30/2621.4 |  |
| д.Прудки |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Даниловские Выселки |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Нагорное |  | 1 |  |  |  | 1/50 |  |
| д.Илюхино |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Синий Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Малые Борки |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/100 |  |
| д.Лобановка |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Набоково | 1/49/60 | 1 |  |  | 1 | 1/50 |  |
| д.Васильевка |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Плехановка |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2/853/960 | 3 | - | 2 | 4 | 33/2821,4 |  |
| Новосильское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Вершина |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Новосильское |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1/72/100 | 1 | - | 1 | 1 | 2/149,5 |  |
| Озерское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Озерки | 1/34/60 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с.Каменка |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1/34/60 | 2 | - | 1 | 1 | 1/42,1 | 1 |
| Покровское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Покровское | 1/76/100 | 1 | - | 1 | 1 | 1/100 |  |
| д.Грязновка |  |  |  |  |  | 1/89.5 |  |
| д.Давыдовка |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1/76/100 | 1 | - | 1 | 1 | 2/189,5 |  |
| Солдатское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Солдатское | 1/130/150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/121,6 | 1 |
| д.Петровское |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| д.Языково |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Русовка |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1/130/150 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4/161.6 |  |
| Тульское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Хутор-Березовка | 1/33/50 | 1 |  |  | 1 | 1/55.6 |  |
| п.Райский |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Тульское | 1/34/50 | 1 |  |  | 1 | 1/55.6 |  |
| д.Засосная |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Каменка |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Спасская |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Орловка |  |  |  |  |  |  |  |
| Хутор Дроновка |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2/79/100 | 2 | - | 1 | 2 | 2/111,3 |  |
| Урицкое поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Урицкое | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/76.6 |  |
| д.Барышниково |  | 1 |  |  |  | 1/40 |  |
| д.Даниловка |  |  | 1 |  |  | 1/40 |  |
| д.Дубровка |  |  |  |  |  | 1/40 |  |
| д.Князевка |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1/121/150 | 2 | - | 1 | 2 | 4/196,6 |  |
| Всего по району | 22/2401/2256 | 26 | 7 | 19 | 24 | 71/5376.4 |  |

Приведенные данные показывают :

- по школьным учреждениям  обеспеченность превышает нормативный уровень, количество мест превышает численность учащихся. Здания школьных учреждений в Солдатском сельском поселении, Втором Тербунском  сельском поселении нуждаются в капитальном ремонте .

- по учреждениям здравоохранения количественный уровень  достаточен. Ремонт ФАПА необходим в с.Казинка, с.Озерки, с.Яковлево.

- учреждения культуры  сеть в целом количественно соответствует нормативному уровню (число мест в досуговых учреждениях и библиотеках). Несмотря на соответствие показателей нормативным в сфере культуры существует ряд проблем, необходимо провести капитальный ремонт ДК в сельских поселениях; Новосильской, Тульской, Урицкой,  Озерской, Борковской,  Большеполянской,  Казинской.

- остальные виды обслуживания, в частности торговля , общественное питание и часть бытового коммунального обслуживания , находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, их развитие определяется  рыночными отношениями , поэтому принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности  в пределах экономической целесообразности существования учреждений.

В каждом населенном пункте разместить весь комплекс  учреждений и предприятий обслуживания  не возможен   по экономическим причинам, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса и которые могут существовать исходя из экономической эффективности их функционирования.

Поэтому требуется сформировать систему обслуживания, которая бы позволила  обеспечить человека  всем необходимым, но в разумных приделах, экономически оправданных приделах по радиусу доступности.

В данном районе в центральных усадьбах где проектом предусмотрено дальнейшее строительство жилого фонда  имеется весь комплекс  учреждений и предприятий обслуживания населения.

  - Историко-культурный потенциал.

Исторический потенциал территории складывается  из ценности историка- архитектурного наследия, сформировавшего веками. В районе представлены фактически все типы наследия: памятники истории, связанные с историческими событиями, памятники архитектуры.

В селе Борки расположена Усадьба Борки, называемая так же Борковский замок. Это единственный в Липецкой области памятник архитектуры (региональный) в английском готическом стиле, является памятником архитектуры последней четверти XIX века. В начале XX века усадьба принадлежала двоюродному брату императора Николая II Великому князю Андрею Владимировичу Романову.

| №п/п | Наименование и датировка объекта | Местонахождение объекта | Документ о принятии на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом усадебный, нач ХХ в. | с.Борки | региональный согласно решения исполнительного комитета липецкого областного совета народных депутатов от 26.01. 1983г. №51 |
| 2 | Церковь Вознесенская, 1790 г. | с.Бурдино | региональный согласно решения исполнительного комитета липецкого областного совета народных депутатов от 26.01. 1983г. №51 |
| 3 | Церковь Покровская, кон.ХVIII в. | с.Покровка | региональный согласно решения исполнительного комитета липецкого областного совета народных депутатов от 26.01. 1983г. №51 |

Перечень утвержденных памятников, стоящих на госохране  приведен в таблице №.28

Перечень выявленных памятников приведен в таблице №29

| №п/п | Наименование и датировка объекта | Местонахождение объекта | Основание | Использование | охранные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Больница земская | с.Борки | Приказ нач. Госдерекции от 23.03. 2006г.№21 |  |  |
| 2. | Храм Вознесенский (нач. ХIXв.) | с.Вислая Поляна | Приказ нач. Госдерекции от 15.06. 2002г.№18 | склад |  |
| 3 | Храм (сер. ХIXв.) | с.Заречное | Приказ нач. Госдерекции от 15.06. 2002г.№18 | не используется |  |
| 4 | Храм без колокольни (II. ХIXв) | с.Каменка | Приказ нач. Госдерекции от 15.06. 2002г.№18 | не используется |  |
| 5 | Храм | с.Новосельское | Приказ нач. Госдерекции от 15.06. 2002г.№18 | не используется |  |
| 6 | Храм (I пол. ХIXв) | с.Озерки | Приказ нач. Госдерекции от 15.06. 2002г.№18 | не используется |  |
| 7 | Храм Пятидесятницы (I пол. ХIXв) | с.Солдатское | Приказ нач. Госдерекции от 15.06. 2002г.№18 | культовые цели с 1998г. |  |
| 8 | Храм ( нач. ХIXв) | с.Тульское | Приказ нач. Госдерекции от 15.06. 2002г.№18 | Не используется |  |
| 9 | Колокольня Троицкого храма (I пол. ХIXв) | с.Урицкое | Приказ нач. Госдерекции от 15.06. 2002г.№18 | Не используется |  |
| 10 | Склад соляной ( кон. ХIX-нач.ХXв) | с.Тербуны | Приказ нач. Госдерекции от 15.06. 2002г.№18 |  |  |
| 11 | Склады ( кон. ХIX-нач.ХXв) | с.Тербуны | Приказ нач. Госдерекции от 15.06. 2002г.№18 |  |  |
| 12 | Дом жилой железнодорожников ( кон ХIXв) | с.Тербуны | Приказ нач. Госдерекции от 15.06. 2002г.№18 | жилье |  |
| 13 | Башня водонапорная | с.Тербуны | приказ нач. Госдирекции от 3.02. 2003г.№9 | Администрация Тербунского района | №31/05 от 07.12.2005г. |
| 14 | Вокзал ж\д (2.09.1897.) | с.Тербуны | приказ нач. Госдирекции от 3.02. 2003г.№9 | вокзал |  |

Согласно  схеме территориального планирования  Липецкой области рекомендовано включить  усадебный ансамбль начала ХХ в. «Усадьба Борки» в с.Борки в Федеральный реестр объектов культурного назначения и разработать проект охранной зоны для усадьбы.

Богатейшую и насыщенную событиями историю района  отражают памятники археологии.    Множество памятников археологии подвержены влиянию разрушительных факторов, среди которых: распашка полей, несогласованное строительство хозяйственных объектов, воздействие окружающей среды.

Месторасположение памятников истории и археологии приведены в таблице №30.

Таблица №30

| № | Наименование памятника | Сельское поселение | Датировка | Состояние | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малые Борки поселение 1 | Тербунский сельсовет | бронза | удовлетвори- тельное | Между с.Малые Борки и карьером |
| 2 | Каменка курганная группа 1 | Озерский сельсовет | бронза | удовлетвори- тельное | 6 км на восток- юго-восток от с.Каменка |
| 3 | Вторые Тербуны курганная группа 1 | Тербунский Второй сельсовент | бронза | удовлетвори- тельное | К югу от ныне несуществуюшей д.Лобановка, которая находилась к югу от с.Вторые Тербуны, в северной части урочища Лобановка |
| 4 | Набоково курганная группа 1 | Тербунский сельсовет | бронза | удовлетвори- тельное | 1,5 км к юго-востоку от автомобильной дороги Тербуны- Малые Борки, 1,7 км от д. Набоково |
| 5. | Грязновка 1 поселение | Покровская | XVIII- нач.XX в. | удовлетвори- тельное | 1,6 км. к востоку от автомобильной дороги Тербуны-Покровское, в 4,6 км. к юго-востоку от церкви с.Покровское |
| 6. | Грязновка 2 поселение | Покровская | XVIII- нач.XX в. | удовлетвори- тельное | 0,86 км. к востоку от автомобильной дороги Тербуны-Покровское, в 4,12 км. к юго-востоку от церкви с.Покровское |
| 7. | Грязновка 3 поселение | Покровская |  | удовлетвори- тельное | 0,6 км. к востоку от автомобильной дороги Тербуны-Покровское |

2.Состояние окружающей среды.

2.1 Экология.

Среди существующих проблем на территории Липецкой области экологические проблемы являются наиболее важными.

В развитие действующего законодательства Липецкой области в сфере природопользования и охраны окружающей среды были приняты ряд нормативно-правовых  документов, в т.ч.:

-Закон Липецкой области от 08.01.2003г. №33-ОЗ «Об охране окру-

жающей среды Липецкой области»;

-Закон Липецкой области от 21.07.2003г. №61-ОЗ «Об особо

охраняемых природных территориях Липецкой области»;

Современное экологическое состояние природной среды определяется как состоянием геологической среды, так и состоянием воздуха, поверхностных вод, почв, животного и растительного мира.

Состояние поверхностных вод.

Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты характеризуется формируемым в результате этого воздействия качеством воды.

В целом, выделяют три основные группы антропогенных факторов, определяющих качество воды поверхностных водных объектов:

- Фоновое загрязнение, поступающее от организованных и диффузных источников, расположенных выше по течению;

- Организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах акватории;

- Диффузное загрязнение с площади водосбора водного объекта, поступающее с ливневыми водами, дренажными водами мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.

На территории Липецкой области, с целью охраны водных ресурсов выполняются федеральные программы: «Вода России – XXI-век», «Региональная программа по обеспечению населенных пунктов Липецкой области питьевой водой».

Источниками загрязнения поверхностных вод в районе являются  животноводческие комплексы,  жилой сектор населенных пунктов, промышленные и перерабатывающие предприятия.

Основное воздействие от села (в дальнейшем и от ОЭЗ) испытывают ближайшие водные объекты, являющиеся частью единой водной системы р.Сосны: балка Жебякин  Лог и ручей Холопчик.

Качество воды в водных объектах напрямую зависит от степени очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

Хозяйственно-бытовые сточные воды предприятий и населения поступают на сельские очистные сооружения с Тербуны, в других населенных пунктах района очистных не имеется. Очистные сооружения не обеспечивают нормативную очистку сточных канализационных вод, несмотря на то, что в  2005 году была проведена реконструкция очистных сооружений.

Производственные сточные воды предприятия ЗАО МПБК «Очаково» поступают на комплекс локальных очистных сооружений, с последующим отводом очищенных стоков в балку Жебякин Лог (поверхностный водный объект), который является временным водотоком  ручья Холопчик. Количество сброшенных сточных вод филиала ЗАО МПБК «Очаково» в 2009 году составило 500 тыс.куб.м.

При функционировании предприятия ОАО «Тербунский сыродельный завод» (прекратил работу в 2006 г.) сточные воды без очистки сбрасывались в  поверхностный водоем (р. Олым). Для охраны водных объектов требуется обязательная очистка производственных, хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод. Сброс не очищенных сточных вод оказывает негативное воздействие, как на поверхностные и  подземные воды, так и в целом на состояние окружающей среды.

Размещение предприятий в ОЭЗ неизбежно привед6ет к загрязнению ближайших водных объектов, в связи с чем, всем предприятиям ОЭЗ необходимо построить высокоэффективные локальные очистные сооружения.

Состояние почв и подземных вод.

Основным источником водоснабжения населенных пунктов Тербунском  районе служат подземные воды. В естественных условиях качество подземных вод в основном соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074.-01 «Вода питьевая». По бактериологическим показателям качество подземных вод в районе относительно стабильное. В водозаборах подземных вод применяются следующие  водоприемные сооружения: водозаборные скважины,  шахтные колодцы. У большинства водозаборных скважин отсутствуют зоны санитарной охраны второго и третьего поясов, многие скважины не имеют герметизации устьев. Требуют ремонта большое количество колонок. Все это способствует созданию локальных очагов загрязнения подземных вод.

Состояние поверхностных и подземные вод также зависит от соблюдения нормативных правил содержания скотомогильников, кладбищ, полигонов ТБО.

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных территорий, являются:

- Отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений;

- Возникновение несанкционированных свалок;

- Отсутствие организованных мест выгула домашних животных;

- Несоблюдение утвержденного порядка захоронения трупов домашних животных;

- Увеличение числа не канализованных объектов мелкой розничной торговли;

- Недостаточное количество общественных туалетов;

- Отсутствие утвержденных суточных нормативов образования жидких и твердых бытовых отходов от частного сектора;

Мощное воздействие на среду оказывают сельскохозяйственные объекты. В частности, серьезным источником загрязнения почв, подземных и поверхностных вод являются стоки и навоз животноводческих предприятий и ферм, а также земледелие, сопровождаемое внесением удобрений и ядохимикатов.

Выпас скота в водоохранных зонах рек и водоёмов неизбежно приводит к уничтожению пойменной растительности, загрязнению воды рек, озер, прудов и водохранилищ навозосодержащими стоками, что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отразиться на здоровье населения.

Почвы в зоне прохождения автомобильных дорог подвергаются загрязнению соединениями тяжелых металлов, дорожной и резиновой пылью. Потери ГСМ от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу оказывает негативное влияние на состояние окружающей среды в целом.

Почвы в районе, прилегающем к с.Тербуны подвергается техногенному воздействию. Основными факторами, вызывающими загрязнение, являются промышленные, бытовые  и сельскохозяйственные отходы. На промышленных площадках происходит загрязнение почвы различными видами отходов, прежде всего загрязнении ее тяжелыми металлами.

Негативное воздействие на почвы оказывают санкционированная свалка в западной части села, периодически возникающих несанкционированные свалки и по территории  района, а также существующий полигон ТБО,

который получил отрицательное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы.   Площадь занимаемая полигоном ТБО составляет 35328 м, дальнейшее расширение площади существующего полигона ТБО до 10 га.  Первая  очередь полигона  ТБО сдана в 2004 году (построена дорога со щебеночным покрытием, 2 карты, электролиния, ограждение и проходная).  При оценке воздействия  эксплуатации полигона ТБО   на геологическую   среду и почвенный покров не выполнена оценка защищенности водоносных горизонтов от бактериологического и химического загрязнения, нет обоснования правильность выбранных проектных решений.

Полигон ТБО рассчитывался исходя из численности населения 6968 человек, ежегодный объем отходов согласно проекту составит 7664,8 м3/год. В настоящее время объем отходов вывозимых на полигон больше в 2 раза рассчитанного объема по проекту. В дальнейшем при увеличении численности населения и развитии промышленной зоны количество образовавшихся твердых бытовых отходов увеличится в несколько раз. Существующий полигон не сможет принимать все образующиеся отходы с.Тербуны и ОЭЗ. Встанет проблема утилизации ТБО, этот вопрос необходимо решить на начальной стадии строительства.

Медицинские отходы класса А собираются на специально оборудованной площадке в  промаркированные контейнера, вывозятся по  договору с МУП ЖКХ. Органические отходы, образующиеся в операционных, утилизируются путем захоронения на кладбищах в специально отведенных местах. Утилизация пластмассы, игл проводится по договору с ООО «Эллада» г.Елец.

При размещении предприятий в особой экономической зоне источниками загрязнения прилегающей территории и почв будут являться образующиеся отходы. Необходимо предусмотреть организационно-технические мероприятия по их организованному сбору и утилизации специализированными организациями.  Генеральным планом с.Тербуны  запланировано:

- рекультивация свалок;

- сто процентное  канализация села;

- строительство второй очереди полигона ТБО, которые должен отвечать всем санитарным нормам;

- организация поверхностного стока, с последующей очисткой необходимо доводить  качество сточных вод до «нормативно чистых» (СанПиН 2.1.5.980-00 и др.);

- внедрение на предприятиях высокоэффективного пыле-газоочистного оборудования;

- создание  зеленых насаждений в СЗЗ предприятий.

Однако в силу образования все большего количества отходов, трудно распадающихся в окружающей среде (полимерная упаковка, стеклянная и жестяная тара, отходы стройматериалов), необходимо наладить их раздельный сбор и вывоз на переработку. Реализация такого подхода возможна при поддержке и координации действий на уровне Липецкой области.

В районе проживает 23130 человек, из них охвачено очисткой 5996, что составляет 30 %.  Схемой территориального планирования района предусмотрено в каждом сельском поселении площадки временного накопления  таких отходов с последующей их транспортировкой  на переработку. Месторасположение площадок (см.Основной чертеж).

Состояние атмосферного воздуха.

Состояние атмосферного воздуха в Тербунском районе в целом по Липецкой области относительно благополучное. Фоновые концентрации загрязняющих веществ  в атмосферном воздухе по данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, характеризуются следующими показателями:

Таблица 31

| Выбрасываемые вещества | ПДКСС, мг/м3 | Класс опасности | Фоновая концентрация при скорости ветра 0-2 м/с, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 0,040 | 2 | 0,050 |
| Оксид азота | 0,060 | 3 | 0,021 |
| Серы диоксид | 0,050 | 3 | 0,015 |
| Углерода оксид | 3,000 | 4 | 1,5 |
| Взвешенные вещества (пыль) | 0,15 | 3 | 0,17 |

Как видно из таблицы 12.1, в атмосферном воздухе уже существуют превышения ПДКСС по диоксиду азота -  1,25 ПДКСС, по взвешенным веществам – 1,13 ПДКСС.

Превышения ПДК по этим веществам могут быть обусловлены: выбросами автотранспорта, коммунальных и промышленных объектов; с отсутствием асфальтового покрытия на многих дорогах села.

Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: ОГУП «Тербуныдорстройремонт» (асфальтово-бетонный завод), филиал ЗАО МПБК «Очаково», газовые котельные. Выбросы выше перечисленных источников вносят основной вклад в загрязнение воздуха на рассматриваемой территории.

Качественный и количественный состав выбросов загрязняющих веществ оценивался по предоставленным формам статистической отчетности 2-ТП (воздух) от следующих предприятий: филиал ЗАО МПБК «Очаково», ОГУП «Тербуныдорстройремонт»..

Таблица 32

| Наименование предприятия | Количество источников загрязнения атмосферы | Объем выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ, тонн | Наличие превышения разрешенного выброса загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | из них организованных |  |  |
| Филиал ЗАО МПБК «Очаково» | 83 | 64 | 170,348 | нет превышения |
| ОГУП «Тербуныдорстройремонт» | 51 | 5 | 28,773 | нет превышения |
| ИТОГО | 134 | 69 | 199.121 | - |

Приоритетными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферный воздух, являются: диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота,  твердые вещества (различная пыль, зола, сажа), углеводороды, ЛОС и др.

Источником неорганизованных выбросов является автотранспорт. С выхлопными газами транспорта в атмосферный воздух выбрасывается значительное количество оксида углерода, оксидов азота, углеводородов, сажи, соединения свинца, оксида марганца.

Количество автотранспортных средств ежегодно увеличивается, что сопровождается увеличением объема загрязняющих веществ.

Замеры выхлопных газов при техническом осмотре автотранспорта проводятся выездной лабораторией г.Липецка. В 2009 г. в выбросе выхлопных газов превышений ПДК по загрязняющим веществам не обнаружено.

На состав атмосферного воздуха также влияет автодорожное покрытие, поэтому строительству и реконструкции автодорог должно придаваться большое значение.

Создание ОЭЗ  приведет к увеличению количества источников загрязнения атмосферного воздуха. Все это в целом окажет существенное влияние на состояние атмосферного воздуха. При строительстве новых предприятий в ОЭЗ увеличатся превышения ПДК по загрязняющим веществам. В связи с этим всем предприятиям ОЭЗ необходимо уделить особое внимание вопросам охраны окружающей среды.

Поверхностные воды

Основное воздействие от   населенных пунктов (в дальнейшем и от ОЭЗ) испытывают ближайшие водные объекты, являющиеся частью единой водной системы р.Сосны: балка Жебякин Лог и ручей Холопчик.

Качество воды в водных объектах напрямую зависит от степени очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

Хозяйственно-бытовые сточные воды предприятий и населения поступают на сельские очистные сооружения с.Тербуны в остальных населенных пунктах  очистных сооружений не имеется. Очистные сооружения не обеспечивают нормативную очистку сточных канализационных вод, несмотря на то, что в  2005 году была проведена реконструкция очистных сооружений.

Производственные сточные воды предприятия ЗАО МПБК «Очаково» поступают на комплекс локальных очистных сооружений, с последующим отводом очищенных стоков в балку Жебякин Лог (поверхностный водный объект), который является временным водотоком  ручья Холопчик. Количество сброшенных сточных вод филиала ЗАО МПБК «Очаково» в 2009 году составило 500 тыс.куб.м.

При функционировании предприятия ОАО «Тербунский сыродельный завод» (прекратил работу в 2006 г.) сточные воды без очистки сбрасывались в поверхностный водоем (р. Олым).

Для охраны водных объектов требуется обязательная очистка производственных, хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод. Сброс не очищенных сточных вод оказывает негативное воздействие, как на поверхностные и  подземные воды, так и в целом на состояние окружающей среды.

Размещение предприятий в ОЭЗ неизбежно привед6ет к загрязнению ближайших водных объектов, в связи с чем, всем предприятиям ОЭЗ необходимо построить высокоэффективные локальные очистные сооружения.

2.2 Ограничения по использованию территории.

Важнейшая причина кризисных экологических явлений-недооценка экономической природы, стоимости природных услуг и ресурсов. Научно-технический прогресс во многом основан на неисчерпаемости и бесплатности природных ресурсов. Это приводит к негативным последствиям, как для природы, так и всего социально-экономического развития.

В комплексе природоохранных мероприятий предусмотрено установление границ зон с особыми условиями использования территорий:  водоохранных, охранных, санитарно-защитных зон, придорожных полос. Кроме того, с целью сохранности объектов культурного наследия, в зоны с особыми условиями использования территории включены земельные участки, занятые памятниками природы, истории, археологии.

Водоохранные зоны рек и водохранилищ.

На территории Тербунского района  протекают реки: Кобылья Снова, Олым,  Курганка, руч.Олымчик, руч.Холопчик, р.Товолжан, р.Снова.

Водоохранные зоны для данных рек установлены согласно Водного кодекса Российской Федерации принятого Государственной Думой от 03.06.2006г.№74- ФЗ.  Ширина водоохранной зоны  рек указана в таблице № 33.  На территории района  протекают также реки и ручьи протяженностью   от их истока до десяти километров с установленной водоохранной зоной –50 метров, свыше десяти километров с водоохраной зоной- 100м, кроме того водоохранную зону-50м имеет также водохранилище на р.Кобылья Снова с-в с.Вторые Тербуны.   В границах  водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах  и  в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений.

Характеристика водоохранных зон рек.

Таблица №33

| № п/п | Наименование рек | Ширина водоохранной зоны (м) | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.Олым | 200 | 151.0 |
| 2. | р.Курганка | 100 | 18.0 |
| 3. | р.Кобылья Снова | 200 | 53.8 |
| 4. | руч.Холопчик. | 100 | 16.7 |
| 5. | руч.Олымчик | 100 | 36.8 |
| 6. | р.Снова | 200 | 68.7 |
| 7. | р.Товолжан | 100 | 12.3 |

## По условиям охраны памятников истории и культуры.

Основной проблемой культурного наследия  является отсутствие зон охраны памятников истории и культуры где устанавливается                                                                                             особый режим использования земель направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Постановления Правительства РФ от 26.04.2008 г №315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

П-10. Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм,

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

ж) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

з) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

к) работы по сохранению объектов культурного наследия, а также строительной и хозяйственной деятельности проводить по согласованию с органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

П-11. Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

в) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

г) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

е) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

ж) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

з) обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;

и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

12. Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства;

б) обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий;

в) сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

г) сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

Памятник природы.

### Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территориях, занимаемых памятниками природы, с учетом их ценности, назначения и степени уязвимости, устанавливается заповедный режим охраны, который предполагает полный запрет на все виды хозяйственной или иной деятельности в установленных границах. Режим охраны и использования территории должны соблюдаться согласно требованиям Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года №33-ФЗ. Землепользователи, на землях которых находятся памятники природы, должны соблюдать установленный режим охраны, соблюдение которого контролируют территориальные органы власти.

Необходимо для сохранения  памятников природы запретить:

-выпас скота, распашку, рубку и раскорчевку деревьев;

- прокладку дорог, проезда на всех видах транспорта;

- все виды изыскательских, строительных, земляных и других работ.

Памятники природы

Таблица №34

| № п/п | Месторасположение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Ландшафтно-биологические |
| 1. | Долина реки Кобылья снова | --«-- |
| 2. | Болота у села Яковлево | --«-- |
| Ландшафтно - геологические |
| 3 | Тербунские песчанники | Туристо-экскурсионные |
| 4 | Конь-Камень | --«-- |
| 5 | Песчаники р.Олымчик | --«-- |
| 6 | Апухтинские песчанники | --«-- |
| Дендрологические |
| 7 | Парк в с. Тульское | Культурно-оздоровительное |

Охранные зоны линий электропередач  установлены  в зависимости от мощности  ЛЭП.

На территории района расположены линии электропередач  свыше 1000 вольт утвержденных Постановлением Правительства от 24.02.2009 г. № 160 охранная зона с учетом усредненных расстояний между крайними проводами равна ЛЭП;10кВ-10,0м, 35 кВ-15м, 110кВ-20м, 220 кВ-29м.

В охранных зонах  запрещается  строительство любых зданий и сооружений, посадка и вырубка деревьев, размещение коллективных садов, складирование, полив сельскохозяйственных культур.

Охранные зоны трубопроводов.

По территории района размещаются как магистральный  газопровод, так и местные трубопроводы. В одном техническом коридоре с местными газопроводами размещаются и кабели связи.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов вдоль них установлена охранная зона 25 м (магистральные трубопроводы), 2 метра (местные трубопроводы) согласно Постановления Правительства РФ от 20.11. 2000г №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей».

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

-перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

-открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

-устраивать всякого рода свалки и склады;

-разводить огонь и размещать источники огня;

-рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

-самовольно подключатся к газораспределительным сетям.

любые постройки и сооружения, высаживать деревья и кустарники, устраивать стоянки автотранспорта, производить монтажные и взрывные работы.

Придорожные полосы .

Правовой статус и использование земельных участков придорожных полос регулируется статьей 90 (пункт3) Земельного кодекса .

На полосах отвода автомобильных дорог, за исключением предусмотренных законодательством случаев, запрещается:

- строительство жилых  и общественных зданий, складов

- проведение строительных работ, геологоразведочных, топографических и изыскательских работ а также устройство наземных сооружений;

- снятие дерна и выемка грунта;

- установка наружной рекламы, информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к безопасности дорожного движения.

Установление придорожных полос на территории Тербунского района  регулировался на основании  документа : Указ Президента РФ « О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования» от 27.06.98г №727 и  Постановлением Правительства РФ от 1.12.98г.№1420 (с изменениями от 2.02.2000г.)

Схемой  территориального планирования предусмотрены придорожные полосы   автодорогам общего пользования III и IV категории-50 метров, \/ категории-25 метров от границы полосы отвода с каждой стороны.

Санитарно- защитные зоны.

Согласно нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установлены санитарно- защитные зоны:

- животноводческих ферм-300м, 500 м.

- свиноводческие комплексы-1000м.

-вокруг кладбищ- 50м

- скотомогильников-1000 м.

- ТБО-1000 м.

- площадки временного накопления отходов-100м.

В результате комплексной оценки окружающей среды можно охарактеризовать район в целом как экологически удовлетворительным, за исключением отдельных территорий которые занимают  часть территорий повышенной экологической нагрузки;  размещение существующих скотомогильников не соответствует санитарным нормам т.е. в санитарно- защитную зону попадают селитебные территории, водные источники.  В результате анализа существующего размещения скотомогильников рекомендовано законсервировать существующие скотомогильники которые не соответствуют санитарным нормам.

Перечень скотомогильников на территории Тербунского района

в таблице №35

| № п/п | Месторасположение | Санитарные нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покровское с/п | соответствует |
| 2 | Зареченское с/п | не соответствует |
| 3 | Борковское с/п | соответствует |
| 4 | Кургано-Головинщенское с/п | не соответствует |
| 5 | Тульское с/п | не соответствует |
| 6 | Второе Тербунское с/п | не соответствует |
| 7 | Вислополянское с/п | не соответствует |
| 8 | Большеполянское с/п | не соответствует |
| 9 | Казинское с/п | не соответствует |
| 10 | Березовское с/п | соответствует |
| 11 | Урицкое с/п | соответствует |
| 12 | Тербунское с/п | не соответствует |

Графическое изображение скотомогильников см. на чертеже (Основной чертеж).

3.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации на территории Тербунского муниципального района могут быть связаны  с природными и техногенными факторами.

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными факторами:

- затопление;

- оползни;

- оврагообразование.

В зоне возможного затопления при весеннем половодье от реки Олым могут оказаться населенные пункты, находящиеся в непосредственной близости к реке.

Оползни развиты по склонам долин рек, балок и оврагов и прилегающих к ним территорий.

Оврагообразование представляет собой физико-геологический процесс, вызывающий изменение поверхности территории и нарушение стабильного состояния рельефа. Овраги представляют собой достаточно глубокие тальвеги, которые тянутся от высоких точек водораздела до водоема.

Основные причины возникновения опасных природных процессов, с которыми могут быть связаны чрезвычайные ситуации следующие:

Затопление:

- плохое состояние гидротехнических сооружений;

- сложная гидрометеорологическая ситуация.

Оползни:

- нарушение устойчивости склонов при их подрезке, связанной с прокладкой дорог, а также водотоками;

- утяжеление склона при самовольной застройке и водонасыщение пород при таянии снега, выпадении аномально высокого количества атмосферных осадков, техногенных утечек из коммуникаций;

- нарушение растительного покрова (вырубка лесов, распашка склонов);

- повышение уровня подземных вол за счет технических утечек;

- распашка земель, в том числе лесных площадей.

Оврагообразование:

- климатические условия;

- эрозия, размыв почвы ливневыми и талыми водами;

- отсутствие растительности на водоразделах и склонах;

- деятельность человека.

На территории Тербунского района наибольшую угрозу по возможному материальному ущербу представляют стихийные бедствия, связанные с буря

ми, ураганами и штормовыми ветрами, характеризующими на территории района наибольшими частотами и регулярностью. Возможны также сильные заморозки в зимний период и засухи в летний период.

Возможными последствиями перечисленных ЧС являются:

- гибель урожая сельскохозяйственных культур;

- обрывы воздушных линий электропередачи и связи, повреждение их опор;

- гибели урожая сельскохозяйственных культур;

- массовый повал деревьев;

- прекращение движения транспорта и др.

В целях минимизации ущерба от перечисленных чрезвычайных ситуаций, настоящим разделом рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- Контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-тепло и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи.

- Восстановление нормального функционирования транспортных магистралей, своевременная организация контроля над транспортными потоками.

- Создание резервов материально технических средств для ликвидации последствий опасных метеорологических  явлений.

Экономичным видом защиты автомобильных и железных дорог от снежных заносов являются лесонасаждения. В качестве временного средства снегозащиты могут использоваться решетчатые переносные щиты.

Чрезвычайные ситуации, связанные с техногенными факторами.

На территории Тербунского муниципального района чрезвычайные ситуации техногенного характера могут быть связаны с транспортом, химически опасными и пожаровзрывоопастными объектами.

Химически опасные объекты (ХОО)

К химически опасным, относятся объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются и уничтожаются аварийно химически опасные вещества (АХОВ): химические предприятия, водопроводные станции и станции по обеззараживанию канализационных стоков, холодильники, продуктопроводы (аммиако и хлоропроводы) и др.

При аварии на ХОО или при его разрушении АХОВ выходят в окружающую среду в количествах, достаточных для массового поражения людей и животных, образуются зоны и очаги химического заражения.

В Тербунском районе существует железнодорожный маршрут транспортировки АХОВ:

Настоящим разделом определены общие организационные мероприятия, проведение которых направлено на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ХОО:

- емкости хранения АХОВ, должны быть заглублены или обвалованы, для предотвращения свободного разлива АХОВ, уменьшения площади пятна АХОВ и соответственно уменьшение зоны возможного опасного химического заражения (ЗВЗ).

- на случай аварии на ХОО должны быть подготовлены в необходимом количестве резервы воды и растворов нейтральных веществ для разбавления разлившихся АХОВ, обеззараживающие растворы, предусмотрена возможность использования адсорбционных материалов, грунта, песка, шлака, отходов и побочных продуктов производства.

- по требованиям гражданской обороны емкости, содержащие АХОВ, и коммуникации должны быть защищены от разрушения ударной волной (подземное расположение коммуникаций). Необходимо проводить мероприятия, позволяющие исключить разлив опасных жидкостей, а в случае разлива, локализовать аварию.

- в аварийных ситуациях необходимо предусмотреть возможность опорожнения особо опасных участков технологических схем в заглубленные емкости.

- слив АХОВ в аварийные емкости следует предусматривать с помощью автоматического включения сливных систем при обязательном его дублировании устройством для ручного включения опорожнения опасных участков технологических систем.

- организация городских служб мониторинга окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

- на ХОО следует предусматривать мероприятия на особый период по максимально возможному сокращению запасов и сроков хранения опасных веществ (ОВ).

- применение новейших технических решений по хранению и использованию АХОВ на ХОО, автоматизация процессов, связанных с применением АХОВ.

- разработка методик вариантных решений возникновения, развития и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на ХОО;

- периодический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, поддержание их работоспособности;

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярная проверка наличия и поддержания в готовности средств индивидуальной и коллективной защиты;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий персонала хранилищ АХОВ в аварийных ситуациях.

Пожаровзрывоопасные объекты. На территории района расположены  взрывоопасные объекты:

- нефтепровод «Дружба»;

- газопровод «Северный Кавказ – Центр»;

- 4 АЗС расположенные в с. Тербуны.

Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

Лесные пожары. Чрезвычайные ситуации в Тербунском муниципальном районе могут быть также связаны с лесными пожарами. Большая работа в области ведется по защите лесов от пожаров. Основная причина возникновения пожаров – возгорание от молний, короткое замыкание в линиях электропередач, а также неосторожное обращение с огнем.

В целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов возгорания.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций необходимо проводить проверки  складов ГСМ и взрывопожароопасных веществ на предмет выполнения мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности.

###### 3.1 Управление и обеспечение мероприятий ГО

Организация управления мероприятий ГО осуществляется по действующим каналам связи с основного пункта управления с. Тербуны. При переводе с мирного на военное время и в период проведения спасательных и других неотложных работ, обеспечение  мероприятий ГО осуществляют районные службы ГО:

- Служба оповещения и связи;

- Служба энергообеспечения и светомаскировки;

- Служба материально-технического  обеспечения;

- Противопожарная служба;

- Служба охраны общественного порядка;

- Инженерная служба;

- Медицинская служба;

- Коммунально-техническая служба;

- Служба торговли и питания;

- Служба защиты животных и растений.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций привлекаются силы и средства районного звена РСЧС предупреждения и ликвидации ЧС.

Защитные сооружения ГО

Численность населения Тербунского района на расчетный срок составит 25000 человек, в настоящее время в поселке расположены 12  защитных сооружений.

Защита рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (СНиП 2.01.51-90).

Противорадиационные укрытия (ПРУ) – это специальные инженерные сооружения, предназначенные для защиты укрываемых от проникающей радиации, попадания на кожу и одежду радиоактивных веществ (РВ), капель отравляющих веществ (ОВ) и бактериальных средств (БС), а также дополнительно от воздействия светового излучения и ударной волны в зоне возможных слабых разрушений.

Основные требования к ПРУ:

- обеспечивать защиту от радиоактивных излучений;

- ослаблять излучение не менее чем в 50 раз (за пределами зон возможного сильного радиоактивного заражения этот показатель может быть снижен);

- предотвращать попадание внутрь радиоактивной пыли, бактериологических аэрозолей и капельно-жидких ОВ;

- обеспечивать условия для непрерывного пребывания в них людей в течение 2-х суток.

При расположении ПРУ в зоне возможных слабых разрушений, а также на объектах первой категории, расположенных вне зон возможных сильных разрушений, их ограждающие конструкции должны быть рассчитаны на избыточное давление по фронте воздушной ударной волны (Рф=20 кПа (0,2 кгс/см2).

Нормы площади для основного помещения ПРУ где располагаются укрываемые – 0,5 м2 на человека.

Воздухоснабжение осуществляется через воздухозаборы в режиме только чистой вентиляции. В ПРУ вместимостью до 50 чел., как правило, применяется естественная вентиляция (проветривание) за счет теплового напора, обеспечивающая подачу воздуха на каждого укрываемого до 3-6 м3/ч. В ПРУ вместимостью более 50 чел. в режиме фильтровентиляции подается 2 м3/ч на человека.

Водоснабжение осуществляется по возможности от водопроводной сети с нормами подачи воды как для убежищ. При отсутствии водопровода, а также на случай выхода его из строя в ПРУ создаются запасы в бочках (баках, бидонах, ведрах) из расчета 2 л воды на одного укрываемого в сутки.

Электроснабжение осуществляется путем использования электрических сетей города (предприятия). При этом предусматривается наличие в ПРУ местных (автономных) источников электроснабжения.

Питание. Все укрываемые прибывают на ПРУ со своим запасом продуктов питания. Запас питания должен быть рассчитан на 2-3 суток.

В ПРУ необходимо иметь телефон и репродуктор, подключенный к местной радиотрансляционной сети.

Санитарно-гигиенические требования к укрытиям приведены в таблице №36*.

Параметры укрытий гражданской обороны

Таблица №36

| Параметр | Для населения | Для больных |
| --- | --- | --- |
| Высота | 2,2 м | 3,0 м |
| Площадь поля | 0,5 м2 | 1,9 м2 |
| Объем воздуха на чел. | 2,0 м3/час | 10 м3/час |
| Внутренний объем | 1,5 м3/чел | 5 м3/чел |
| Содержание О2 СО2 | 16…18% 1,0% | 17…20% 0,5% |
| Влажность | 70% | 70% |
| Температура воздуха | не более 23 0С | не более 23 0С |
| Предельн. температура | 31 0С | 23 0С |
| Аварийный запас воды | 3 л/сут | 20 л/сут |

Предлагается дооборудование существующих ПРУ до параметра коэффициента защиты с показателем 100 (Кз = 100) для мирного населения, и до параметра коэффициента защиты с показателем 200 (Кз = 200) для НРС.

Система оповещения

Тербунский район входит в систему оповещения по сигналам ГО Липецкой области.

Основными задачами связи и оповещения в особый период являются:

- обеспечение своевременного приема и доведения распоряжений и сигналов о приведении гражданской обороны в соответствующие степени готовности и начале рассредоточения и эвакуации до подчиненных органов управления и сил ГО,

- обеспечение непрерывного управления подчиненными штабами, службами, силами, поддержания четкого и непрерывного взаимодействия сил ГО, обеспечение своевременного обмена информацией между ними,

- оповещение руководящего состава, органов управления, сил ГО и населения об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом, бактериологическом заражении и чрезвычайных ситуаций.

Непосредственно в поселке оповещение населения производится с одновременным включением сирен и доведения до населения соответствующей информации по всем видам связи и вещания.

При развертывании ППУ вблизи очагов поражения между его элементами организуется телефонная связь, осуществляется привязка ППУ к опорному узлу связи. Через опорный узел связи организуется выход на телефонно-телеграфную сеть связи района, а через нее – на связь с Управлением ГО области, пунктами управления объектами экономики (ОЭ), органами управления военного командования. Начальник ГО управляет АС и ДНР с пункта управления (если он не разрушен), при выходе его из строя – с ППУ для развертывания ПУ в очаге поражения используются ПУ ОЭ, сохранившиеся убежища или другие заглубленные помещения.

В настоящее время в районе установлено 3 электросирены.

Настоящим разделом предлагается переоборудование существующих и установка новых систем оповещения ГО на базе аппаратуры нового поколения.

Светомаскировка

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 Липецкая область входит в зону светомаскировки.

Световая маскировка городских и сельских поселений и объектов, входящих в зону светомаскировки, должна предусматриваться в двух режимах: частичного и полного затемнения.

Подготовительные  мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах, должны проводиться заблаговременно, в мирное время.

В режиме частичного затемнения должно предусматриваться завершение подготовки к введению режима полного затемнения. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную производственную деятельность в городских и сельских поселениях и на объектах народного хозяйства.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен производиться не более чем за 16 ч.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

При светомаскировке производственных огней (факелов, горячего шлака, расплавленного металла и т. д.) допускается увеличение продолжительности перехода на режим полного затемнения до 10 мин. В этом случае допускается выключать внутреннее электроосвещение производственных помещений после окончания светомаскировки производственных огней, находящихся в них, но не позднее чем через 10 мин после подачи сигнала «Воздушная тревога».

Световая маскировка железнодорожного, воздушного, автомобильного  транспорта должна производиться в соответствии с требованиями »Норм проектирования световой маскировки  сельских поселении и объектов народного хозяйства», а также ведомственных инструкции по световой маскировке, разрабатываемых с учетом особенностей работы соответствующих видов транспорта и утверждаемых министерствами и ведомствами по согласованию с Минобороны РФ.

4. Комплексная оценка  территории  района.

4.1. Анализ современной планировочной структуры.

Недостатками сложившейся планировочной структуры района является прежде всего  плохая транспортная доступность периферийных населенных пунктов таких как Секирино,  Красная Поляна. Это приводит к ухудшению жизни населения. Система расселения  характеризуется  равномерностью размещения населения по всей территории района. Это большое количество населенных пунктов  малой людностью. Наиболее стабильными населенными пунктами района являются административные центры поселений.

В районе отмечается   высокая сельскохозяйственная  освоенность  территорий-94%.  Промышленный потенциал  в основном сосредоточен в административном центре района с.Тербуны.

4.2 Оценка территории по планировочным и природным факторам.

Главной  целью комплексной оценкой территории является выявление потенциала территории, определение территориальных и природных ресурсов для развития основных видов градостроительной и хозяйственной деятельности:

- гражданское строительство;

- организация сельскохозяйственного производства .

Комплексная оценка  территории района  является основой для разработки предложений по перспективному функциональному использованию территории.

Основная задача резервирование территорий не доступность на них тех видов строительства или иных  преобразований, которые могут усложнить  или сделать не возможным,  в дальнейшем оптимального использования потенциала данных территорий.

Комплексная оценка осуществлена на основе анализа целого комплекса природных и техногенных факторов: климатические, почвенно-растительные,  земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда, минерально-сырьевые, водные-рекреационные ресурсы, санитарно-гигиенические, наличие охраняемых территорий, транспортные условия, обеспеченность инженерной инфраструктуры.

Оценка территории производилась по двум группам факторов;

- природным, которые определяются  природными и инженерно-строительными условиями развития территории, ее ресурсами, а также состоянием природной среды.

- планировочным, определяющим обеспеченность территории транспортными и инженерными сетями, транспортную доступность основных административных центров, санитарно-гигиенические условия и требования к охране природы.

Комплексная оценка территорий Тербунского района  произведенная  в схеме территориального планирования позволила:

-провести анализ  планировочных условий  развития существующих  сельских населенных пунктов;

- выделить площадки под градостроительное освоение;

- выявить территории  в границах которых  устанавливаются  ограничения, лимитирующие  использование территорий  при осуществлении того или иного вида деятельности.

4.3 Оценка территории по комплексу природных факторов.

Оценка территории для строительства.

На основании инженерно-строительного районирования выделено два типа территорий:

- Территории с инженерно-строительными условиями средней сложности. К этой категории отнесена основная часть которая захватывает северо- восточную часть территории. Здесь вероятно проявление эрозии, оползней. При соответствующей инженерной подготовке возможна длительная безаварийная эксплуатация зданий и сооружений.

- Территории со сложными инженерно-строительными условиями. На территории широко развиты эрозионные процессы, оползни, карст. Здесь необходимы сложные мероприятия по инженерной подготовке и защите территории от опасных инженерно-геологических процессов.

- Территории, не рекомендуемые для застройки. Это территории пойменных террас рек , участки, затапливаемые паводком 1 - 5% обеспеченности, овраги, балки с уклонами склонов более 10%.

При выборе площадок для промышленного строительства одним из определяющих условий является достаточность  транспортной инфраструктуры территории. Признаками достаточности транспортной инфраструктуры территории являются наличие на определенном расстоянии от площадки строительства автомобильных дорог областного значения не ниже IV категории.

Для сельскохозяйственного использования благоприятны практически все сельскохозяйственные земли муниципального района.

Ведущими факторами при оценке территории для ведения сельского хозяйства являются: климат, водообеспеченность,  почвы, рельеф, транспортная обеспеченность.

Большая часть территории по совокупности всех факторов отнесена  благоприятной. К неблагоприятным территориям района относятся территории, затапливаемые паводковыми водами поймы рек, заболоченные участки. По рельефу в целом территория района благоприятна для ведения сельского хозяйства. Механизированное производство сельскохозяйственных работ  возможно производить на большей части территории района, за исключением склонов, сильно расчлененных промоинами,  оврагов, балок. Территория Тербунского муниципального района  благоприятна для смешанного использования (животноводства и растениеводства).

Климат.

В целом климатические условия территории района благоприятны для строительства,  и для ведения сельского хозяйства.

Водные ресурсы.

Подземные воды распространены на всей территории  района.  В воде отмечено повышенное содержание железа. Поверхностные воды на территории Тербунского района представлены искусственными водоемами, созданными гидротехническими сооружениями, общий объем которых составляет 14,743 млн.м³, площадъю 460,2 га.

Перечень гидротехнических сооружений №36

| № П/П | Наименование водохозяйственного объекта | Объем млн.м³ | Площадь, га. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водохранилище на р.Кобылья Снова,с-в с. Вторые Тербуны. | 1.95 | 70.0 |
| 2 | Пруд на б.Евланов Лог, 2.0 западнее с.Яковлево | 0.661 | 19.2 |
| 3 | Пруд на р. Олым с.Солдатское | 0,382 | 15,88 |
| 4 | Пруд на ур.Поленов лес,ю-з с.Солдатское | 0,271 | 7,9 |
| 5 | Пруд на р. Олымчик с.Языково | 0,545 | 17,5 |
| 6 | Пруд на б. Лапин верх на 2.0 км с. Красная Поляна | 0.48 | 11.0 |
| 7 | Водохранилище на б.Малиновая Поляна, 4,5км вост.с..Малиновая Поляна. | 1.44 | 37.5 |
| 8 | Пруд южнее с.Нагорное | 0.306 | 9.0 |
| 9 | Пруд на р. Холопчик 0.8 км с-з с.Васильевка | 0.85 | 23.9 |
| 10 | Пруд восточнее с.Каменка | 0.34 | 8.85 |
| 11 | Пруд на р.Кобылья Снова в с.Новосильское | 0.425 | 26.2 |
| 12 | Пруд ю-з окр. Новосильское | 0.59 | 16.2 |
| 13 | Пруд на б.Капустин Лог,2.0 км с-в с.Юрасовка | 0.96 | 25.8 |
| 14 | Пруд на р.Олымчик, c.Урицкое | 0.406 | 32.2 |
| 15 | Пруд в с.Яковлево | 0.624 | 26.8 |
| 16 | Пруд на б.Пинов Лог 2.5 км сев с.Вислая Поляна | 0.88 | 15.5 |
| 17 | Водохранилище на руч.Таволжан, 2,5км с-в с.Ивановка | 1.13 | 34.0 |
| 18 | Пруд нар.Изубриевка с.Дроновка | 0.165 | 9.87 |
| 19 | Пруд на б.Козий Верх, 1.0 км зап.с.Орловка | 0.142 | 5.2 |
| 20 | Пруд на б.Суммы, ю-з с.Тульское | 0.184 | 7.0 |
| 21 | Пруд на р. Ольшанец с.Малая Киреевка | 0.356 | 14.8 |
| 22 | Пруд на р.Курганка, 1.0 км с-в с.Кургано-Головино | 0.86 | 22.3 |
| 23 | Водохранилище на б.Сухойки ,ю-з с.Воейково | 1.38 | 43.6 |
| 24 | Пруд в с.Петровское | 0.105 | 7.5 |

Оценка лесных ресурсов.

Лесистость района составляет 6,8% от всей территории района включая леса сельскохозяйственных предприятий 0,08 % и древесно-кустарниковую растительность 2,14%.

Лесистость района распределена не равномерно и является не достаточной

в результате анализа были выявлены участи сельскохозяйственного назначения малопригодные  по целевому использованию и рекомендованы для залесения.

Оценка ланшафтно-рекреационных ресурсов.

Для рекреационного использования выделены зоны благоприятные для рекреационного использования - это прежде всего территории речных долин, прудов, лесные массивы наиболее посещаемые в период сбора ягод и грибов.

4.4 Оценка территории по комплексу планировочных факторов.

Транспортная обеспеченность.

Состояние транспортной инфраструктуры на сегодняшний день является  не удовлетворительной.

Дорожная сеть района  не справляется с транспортным потоком.  В связи с развитием промышленности  и увеличением транспортного потока в ОЭЗ  необходимо строительство автодороги. Плохая транспортная доступность периферийных населенных пунктов таких как Секирино,  Красная Поляна. Это приводит к ухудшению жизни населения. Следует отметить что покрытие дорог имеет не достаточно качественную характеристику дорог и нуждается в ремонте, реконструкции .

Газоснабжение.

Тербунский район  имеет  достаточно высокий уровень газификации-100%. Оценка сельскохозяйственных земель.

Градостроительное освоение территории невозможно без изъятия земель, и прежде всего, сельхозугодий. Допускается изъятие земель  в соответствии со статьей 79 Земельного Кодекса РФ «Особенности использования сельскохозяйственных угодий».

Распределение земель по категориям земель и угодьям дано в разделе «Земельный фонд».  На сельскохозяйственных угодьях в районе наблюдается прогрессирующее распространение следующих негативных процессов: водная и ветровая эрозия, оползни и др. , уменьшается уровень плодородия всего почвенного покрова,  а комплекс противоэрозийных мероприятий и известкование практически не проводятся.   На перспективу количество земель  изменится на незначительную площадь.

Градостроительная и градоэкологическая оценка территории.

На основании анализа совокупности факторов оценки территории  существуют территории, благоприятные для промышленно-гражданского строительства, сельскохозяйственного производства и рекреации.

- Территории , благоприятные для промышленно гражданского строительства распространены равномерно по территории района. Использовать эти земли для строительства, с одной стороны, затруднительно, поскольку все они заняты пахотой.

- Территории, благоприятные для сельскохозяйственного производства , в настоящее время и так уже заняты пахотными землями, сенокосами и пастбищами и существующая ситуация не требует изменений.

- Территории благоприятные  для рекреаций, имеются  в долинах рек, на  но главным образом тяготеют к существующим лесным. Проведенный анализ состояния окружающей среды и природных ресурсов показывает, что территория   района относится к слабо загрязненной, низким уровнем антропогенной нагрузки.

В целях улучшения природопользования и охраны окружающей среды предусматривают решение следующих основных проблем:

- Организация раздельного сбора отходов

В результате комплексного анализа  были выявлены природные и техногенные факторы, которые определяют дальнейшую возможность использования территории.  Выявлены территории лесов, рек (водоохранные зоны), подтопляемые территории, санитарно-защитные зоны скотомогильников, кладбищ, свалок, полосы отчуждения основных транспортных магистралей и др.

Селитебные территории многих населенных пунктов располагаются в санитарно-защитных зонах скотомогильников,  водоохранных зонах.

На территории района предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих формирование условий, благоприятных для проживания:

1. Участки перспективной жилой застройки размещать за пределами санитарно-защитных зон предприятий, свалок и водоохраной зоны.

2.Сохранение лесов и участков древесно-кустарниковой растительности  и дополнительное облесение территории района.

5.Создание на территории района санкционированных усовершенствованных мест для  хранения, возможно и переработки ТБО.

4.5 Анализ историко-культурного потенциала.

Тербунский муниципальный район обладает не богатым культурным наследием (памятниками истории и культуры), наименее исследованный в археологическом  отношении район в Липецкой области. В настоящее время на его  территории известно лишь четыре объекта археологического наследия. Еще семь объектов были выявлены в 1960 г. Верхнее-Донской экспедицией ЛО ИА АН СССР под руководством В.П.Левенка, но точно локализовать в настоящее время не предоставляется возможным. В связи с этим остро стоит необходимость проведения  историко- культурной экспертизы всех земельных участков на территории района, подлежащих хозяйственному освоению.

## Основные проблемы.

Комплексный анализ и оценка культурного наследия выявили ряд проблем, связанных с наличием и использованием объектов культурного наследия:

  - По памятникам археологии:

- не учтены в кадастре недвижимости границы памятников археологии;

- отсутствуют зоны охраны памятников археологии и, соответственно, отсутствует четкая регламентация использования территорий памятников и окружающих земель;

- отсутствует мониторинг состояния памятников.

  - По памятникам архитектуры и градостроительства:

- памятники вообще не имеет зон охраны;

- физическое состояние значительного числа памятников неудовлетворительное;

- все выявленные памятники должны быть взяты под государственную охрану.

5. Функциональное зонирование территорий.

Функциональное зонирование территории предлагается на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и туристско-рекреационных ресурсов), а также проектной в планировочной структуры территории. Функциональное зонирование территории области формируется на основе сложившейся структуры функционального зонирования. Функциональные зоны выделяются по преимущественному виду использования территории и подразделяются на:

- жилые;

- производственные;

- сельскохозяйственные;

- специального назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- рекреационные

- добывающей промышленности, в том числе перспективного освоения минерально-сырьевых ресурсов;

- зона возможного радиационного заражения;

- водоохранные зоны;

-санитарно-защитные зоны.

На основе функционального зонирования, перспективной планировочной структуры с учётом проектных предложений по социально-экономическому развитию территории предлагаются зоны приоритетного развития, определяющие  первоочередное освоение ресурсного потенциала территории и формирования центров инвестиций различного хозяйственного освоения.

К ним относятся: зоны активного градостроительного освоения, зоны сельскохозяйственной и туристско-рекреационной деятельности, зоны добывающей промышленности.

Сущность функционального зонирования территорий заключается в создании системы  территорий с эффективным землепользованием с учетом выявленных территориальных ресурсов и ограничений.

К жилой  зоне относятся территории населенных пунктов и территории, предусмотренные данным проектом для жилой застройки.

Производственная зона. В эту зону входит  территории существующих  предприятий промышленности района,  проектируемая  площадка к востоку от селитебной территории.

Зона сельскохозяйственного назначения включает в себя территории, занятые сельскохозяйственными угодьями, в том числе пашня, кормовые угодья, многолетние насаждения; а также объектами сельскохозяйственного назначения.

Зона специального назначения включает зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления.

Зона особо охраняемых территорий. В эту зону включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

В Тербунском  районе имеются памятники культурного наследия: памятники архитектуры и археологии.

Зона рекреационного назначения.  В состав зоны рекреационного назначения включаются территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, пляжи. В Тербунском муниципальном районе такие территории расположены  на берегах водоемов в сельских поселениях.

Зона залегания полезных ископаемых. В зону залегания полезных ископаемых района входят месторождения    песков строительных, суглинков керамических, извесняков строительных, глин кремнестых, керамических.

Водоохранные зоны. В эту зону  входят водоохранные зоны рек, ручъев. Водоохранные зоны  рек определены в разделе 2.2.

Санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитные зоны района определены в разделе 2.2

Все функциональные зоны района определенные в данном разделе отражены на схеме зонирования территории.

6. Проектные предложения и обоснования

Комплекс мер по территориальному планированию развития Тербунского муниципального района , предусмотренный в настоящем разделе, направлен на стабилизацию  демографической ситуации в районе и создание условий  для дальнейшего  социального и экономического развития путем радикального  улучшения условий жизни и работы в сельских населенных пунктах района. Для этого предусматриваются мероприятия  по развитию всех видов инфраструктуры района: транспортной, инженерной, агропромышленного комплекса, жилищного строительства, экологии.

Такая оптимистическая общая установка имеет под собой реальные основания в виде последних государственных решений, касающихся  сельского хозяйства , обеспечивающих их реализацию.

В настоящем разделе  рассматриваются следующие вопросы:

- Развитие сельского хозяйства.

- Развитие промышленного комплекса

- Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры

- Развитие жилищного строительства

- Развитие социально культурно –бытового обслуживания населения

- Мероприятия по развитию туризма и рекреации

- Мероприятия по снижению загрязнения почв

6.1 Развитие  сельского хозяйства .

Перспективы развития сельского хозяйства определены, исходя из экономических и природных условий, ресурсного потенциала района, на основании анализа динамики, современного состояния и достижений сельскохозяйственной науки. В работе учтены  областная целевая программа ««Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области на 2009-02012 годы»

Целями и задачами Программы являются:

- обеспечение стабильных темпов роста продукции животноводства на основе технической и технологической модернизации;

- сохранение и рациональное использование сельскохозяйственных земель

-достижение финансовой устойчивости всех форм хозяйствования на селе.

На перспективу предусматривается  выполнить следующие задачи:

- полное обеспечение местных потребностей населения региона продуктами питания местного производства, повышение качества продукции;

-повышение роли региона на общероссийском рынке технических культур, овощей, картофеля, молока, мяса, яиц и продукции их переработки;

-увеличение экспортного потенциала области;

-производство экологически чистой продукции;

-стимулирование рационального использования земель;

-переход к инновационному типу развития в отрасли (технологии, система земледелия и животноводства, все научные достижения в отрасли, техника, оборудование и пр.);

-расширение ассортимента и производства продукции с длительными сроками хранения, выпуск конкурентоспособной, качественной продукции, создание благоприятного инвестиционного климата;

-сокращение разрыва в уровне жизни сельского и городского населения.

А также необходимо достижение намеченных показателей основных направлений приоритетного национального проекта «Развитие АПК» (ускоренное развитие животноводства, устойчивое развитие сельских территорий, стимулирование развития малых форм хозяйствования,

Проектируемый уровень развития сельскохозяйственного производства может быть достигнут при ликвидации существующих недостатков, создании материально- производственной базы, наличии инвестиций, создание агрохолдингов.

В земельном фонде сельскохозяйственных предприятий значительных изменений не предусматривается. Необходимо улучшение существующих угодий, восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве, защита от эрозии- в результате повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий.      Принятие законов о земле :Земельного Кодекса, продолжению земельной реформы ( возможность получения долгосрочных кредитов под залог земли, договорные отношения между собственниками земельных долей, решение вопроса с убыточными хозяйствами).

Высокое качество земельного потенциала района очень важно поскольку может оказаться привлекательным  по выпуску  экологически чистой продукции, в силу высокой конкурентоспособности растениеводства.

В растениеводстве,  прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия сельхозугодий. В программе повышения плодородия почвы  предусмотрено восстановление системы удобрений, восстановление системы севооборотов и прочее.

При увеличении посевных площадей пашни необходимо учитывать  улучшение этих участков пашни, исключая участки малопродуктивных, низкоурожайных земель, удаленных от населенных пунктов и требующих повышенных затрат .

Стратегическое направление развития  растениеводство-производство продовольственного и фуражного зерна.  Выращивание зерновых культур –первоочередная задача, решение которой позволит развиваться животноводству.

Животноводство.

Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов.

Предусматривается развивать имеющие отрасли  молочно-мясного направления КРС,  свиноводство. Размещение поголовья   по району  возможно с учетом не только  кормовой базы но и наличия  построек, т.е. строительство свинокомплексов:

-строительство свинофермы в Большеполянском сельском поселении;

- строительство двух свинокомплексов  на территории Казинского сельского поселения;

-  строительство двух свиноферм на территории Второго Тербунского сельского поселения.

Кроме того цех по производству молока и молочной продукции в  Вислополянском сельском поселении  будет способствовать развитию молочного животноводства в  КФХ и ЛПХ.

В Зареченском сельском поселении цех по переработке мясной продукции.

## 6.2. Мероприятия по развитию промышленного комплекса

Целями развития производительных сил  района являются:

- обеспечение динамичного социально-экономического развития;

- выравнивание территориальной дифференциации;

- обеспечение занятости населения, особенно сельского.

Задачи развития производительных сил района включают:

- привлечение инвесторов в экономику и социальную сферу;

- развитие особой экономической зоны регионального уровня промышленно-производственного

- создание новых и модернизацию существующих производств;

- восстановление утраченных производств;

-вовлечение в экономический оборот потенциала района;

Предполагается максимально сконцентрировать финансовые, трудовые,  административно-управленческие ресурсы в секторах – "точках роста" экономики.

В настоящее время продолжается процесс освоения зоны и привлечения на ее территорию инвесторов. На территории особой экономической зоны регионального уровня промышленно-производственного типа "Тербуны" также возможна реализация следующих инвестиционных проектов:

1.Производство растительных и животных масел и жиров

2.Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов.

3.Производство хлеба и мучных кондитерских изделий.

4.Производство макаронных изделий.

5.Производство стекла и изделий из стекла.

6.Производство автодеталей.

7.Производство керамических плиток и плит.

8.Производство изделий из бетона, гипса и цемента.

9.Завод по утилизации бытовых отходов.

10.Типография без применения свинца.

11.Общественно-деловой центр, гостиница.

6.3 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения.

Для дальнейшего развития водоснабжения и сетей водоснабжения, а также реконструкция существующих. Среди них:

- замена изношенных водопроводных сетей;

- строительство водопроводных сетей;

- бурение новых водозаборных скважин;

- В районе действует  областная целевая программа «Обеспечение населения района питьевой водой  на 2003-2010 годы» конечным результатом которой является обеспеченность сельского населения питьевой водой , а также  повышение уровня и качества водоснабжения в сельской местности.

Покровское сельское поселение –ремонт трех водонапорных башен, обустройство  (устройство санитарно-защитной зоны) (с.Покровка).

Зареченское сельское поселение – ремонт трех водонапорных башен в с.Заречное, ремонт одной водонапорной башни в с.Шпенарка, строительство одной артскважины в с.Заречное.

Борковское  сельское поселение  –строительство одной артскважины в с.Борки

Кургано-Головинское сельское поселение – ремонт двух водонапорных башен в с.Марьино-Николаевка.

Тульское сельское поселение – ремонт одной водонапорной башни, строительство артскважины в с.Хутор Березовка,  далее строительство водопроводной сети по с.Орловка, замена водоповодной сети по с.Хутор Березовка.

Второе Тербунское сельское  поселение  – ремонт трех водонапорных башен и строительство артезианской скважины в с.Бурдино, в с.Яковлево ремонт трех водонапорных башен, в с.Островок ремонт одной водонапорной башни и строительство артскважины. Строительство водопроводной сети; с.Вторые Тербуны -3000м.п, с.Бурдино-1100м.п, с.Яковлево-3000м.п.

Вислополянское  сельское поселение  – ремонт трех водонапорных башен в с. Вислая Поляна и двух в с.Дуброво далее замена водопроводной сети в с.Вислая Поляна.

Большеполянское  сельское поселение  – ремонт двух водонапорных  башен и строительство артскважины в с.Большая Поляна, в с.Малиновая Поляна ремонт одной водонапорной башни.  Строительство водопроводной сети в с.Большая Поляна-600м.п, в с.Малиновая Поляна- 400м.п.

Озерское  сельское поселение  – ремонт двух водонапорных башен в с.Озерки.

Новосильское сельское поселение – ремонт двух водонапорных башен в с.Новосильское и замена водопроводной сети в с.Новосильское-1200м.п.

Казинское сельское поселение – ремонт  водонапорных башен; одной  в с. Никольское, одной в с.Казинка.

Березовское сельское поселение – ремонт  одной  водонапорной башни  в с.Березовка и строительство  одной  артскважины   в с. Березовка.

Урицкое сельское поселение-строительство трех артскважин в с.Барышниково, ремонт трех водонапорных башен  в с.Урицкое.

Солдатское сельское поселение- пять водонапорных  башен ремонт в с. Солдатское и  строительство двух артскважин. В с.Петровское ремонт двух водонапорных башен. Замена водопроводной сети  в с.Солдатское протяженностью –3.5 км, в с.Петровское-2 км.

Мероприятия по развитию системы газоснабжения.

Существующая на настоящий момент схема газораспределения Тербунского района не позволяет обеспечить дальнейшее развитие газоснабжения в с.Тербуны. Проектом генерального плана предлагается постройка новой ГРС в районе с.Тербуны. ГРС будет запитана по новому отводу от магистрального газопровода «Северный Кавказ-Центр» врезанного в районе с.Вислая Поляна. Размещение новой ГРС позволит обеспечить газом потребителей промышленной зоны жилой застройки с.Тербуны.

6.4 Мероприятия по развитию транспортной  инфраструктуры.

В целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышения технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, уровня безопасности дорожного движения в Липецкой области утверждена областная целевая отраслевая «Программа дорожной деятельности Липецкой области на 2009-2012 годы».

По транспортной обеспеченности основная часть территориям района относится к благоприятным  территориям, поэтому основной задаче в развитии автодорожной сети района является максимальное повышение класса дорожных покрытий с переходом грунтовых дорог и дорог с щебеночным покрытием на дороги с асфальтовым покрытием.

Генеральным планом в соответствии со Схемой территориального планирования Липецкой области предусматривается повышение технического состояния территориальных автодорог до II категории с изменением их статуса в категорию автодорог регионального значения.

Генеральным планом на I очередь намечается строительство обходной автодороги с восточной стороны села. Трасса обходной автодороги отходит от Липецкого направления с восточной стороны производственной зоны и подключается к автодороге на Долгоруково в месте пересечения с автодорогой Тербуны-Борки.

Протяженность трассы - 4,1 км. По трассе обходной автодороги предусматривается строительство путепровода через железнодорожную линию на Елец.

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается строительство обхода с. Солдатское с южной стороны для обеспечения связи между автодорожными направлениями на Липецк и Волово по кратчайшему направлению, а также для подключения к путепроводу на подъезде в ОЭЗ.

Плохая транспортная доступность периферийных населенных пунктов таких как Секирино,  Красная Поляна. Это приводит к ухудшению жизни населения. Схемой территориального планирования района намечено строительство подъездов с асфальтовым покрытием к этим населенным пунктам.

Далее намечен ремонт асфальтового покрытия :

- Покровское сельское поселение- дорога   протяженностью 5.5 км до животноводческой фермы.

- Озерское сельское поселение- дорога от с.Каменка до с.Озерки 2.2 км

- Казинское сельское поселение- дорога Казинка- Михайловка – 6.0 км

- Солдатское сельское поселение- дорога от  с.Солдатское до дороги Хлевное-Тербуны – 1.8 км.

- Вислополянское сельское поселение- дорога от с.Вислая Поляна до автодороги Хлевное-Тербуны протяженностью -1.0 км.

Графическое изображение на чертеже «Основной чертеж» Тербунского района» (М 1:50 000).

## 6.5 Мероприятия по развитию жилищного строительства

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Липецкой области, в том числе на территории Тербунского муниципального района является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

В структуре современного расселения  доминирует с. Тербуны с населением 8309 человек. В нем сосредоточены  основные места промышленного производства, большинство объектов торговли,  здравоохранения и образования районного значения, объектов культурно- оздоровительного назначения.

Выбор площадок обоснован хорошей транспортной и инженерной инфраструктурой, что снизит затраты по их освоению.

Проблемные населенные пункты.

К числу проблемных населенных пунктов  безусловно относятся населенные пункты с числом жителей 1-10 человек. В них невозможна организация простейших объектов торговли и здравоохранения.  Доступность общественного транспорта также не может ориентироваться  на такие поселения. Эта группа включает в себя 7 населенных  пунктов.  Следующая группа проблемных населенных пунктов  с числом жителей от 10-30 человек, здесь имеются проблемы с организацией школьного обучения детей. Эта группа включает в себя 12 населенных пунктов.    Остальные населенные пункты являются менее проблемные однако наблюдаются процессы миграции населения  с периферийных населенных пунктов в центральные усадьбы и в основном  в административный центр района. с.Тербуны.

В дальнейшем  при усиливающимся  процессе субурбанизации будет идти   строительство жилой застройки в центральных усадьбах и в основном  в административном центре района с.Тербуны.

Под комплексное освоение на территории Тербунского муниципального  района планируется жилищное строительство из земель сельскохозяйственного назначения:

- Тербунское сельское поселение с.Тербуны площадки : в черте села-396.7 га.

- Зареченское сельское поселение в черте с.Заречное-4.8 га.

- Борковское сельское поселение в черте с.Борки-6,4 га.

- Кургано-Головинское сельское поселение юго-з села Вторая Ольшанка-196,0 га.

- Тульское сельское поселение в черте с.Тульское - 6.3 га.

- Второе Тербунское поселение в черте с.Вторые Тербуны-7,4 га, за чертой севернее села. Вторые Тербуны-23,7 га.

- Большеполянское сельское поселение за чертой южнее с.Малиновка-33,1 га.

- Новосильское сельское поселение в черте с.Новосильское- 3.4 га.

- Солдатское сельское поселение за чертой западнее села Солдатское-30,9 га.

Разработана областная целевая программа «О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей до 2010 года», целью которой является создание системы государственной поддержки молодых семей в решении ими жилищных проблем, в целях стимулирования и закрепления положительных тенденций в изменении демографической  ситуации в Липецкой области.

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на первом этапе на территории Тербунского муниципального района необходимо:

- разработка документов территориального планирования поселений;

- разработка «Правил землепользования и застройки» муниципальных образований;

- обеспечение развития конкуренции на рынке жилищного строительства и строительных материалов;

- пропорциональное и сбалансированное развитие строительной индустрии, системы подготовки и повышения квалификации кадров.

6.6 Мероприятия по развитию социально культурно-бытового назначения

В каждом населенном пункте разместить весь комплекс  учреждений и предприятий обслуживания  не возможен   по экономическим причинам, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса и которые могут существовать исходя из экономической эффективности их функционирования.

Поэтому требуется сформировать систему обслуживания, которая бы позволила  обеспечить человека  всем необходимым, но в разумных приделах, экономически оправданных приделах по радиусу доступности.

Генеральным планом с.Тербуны  намечено строительство :

- Общеобразовательная школа

- Детская школа искусств

- Центр детского творчества

- Торговый центр

- Магазин

- Гостиница

В результате  развития комплексного  жилищного строительства  в с.Яковлево  необходимо строительство  детского сада.

Далее  в Зареченском сельском поселении в результате отдаленности от административного центра с.Заречное  населенные     пункты Шпейнарка, Секирино, нуждаются в торговой точке в с.Секирино.

## 6.7 Мероприятия по развитию туризма и рекреации

Тербунский  муниципальный  район обладает потенциалом для развития сферы туризма. На его территории  в селе Борки расположена Усадьба Борки, называемая так же Борковский замок. Это единственный в Липецкой области памятник архитектуры (региональный) в английском готическом стиле, является памятником архитектуры последней четверти XIX века. В начале XX века усадьба принадлежала двоюродному брату императора Николая II Великому князю. Согласно областной схеме территориального планирования  рекомендовано включить  усадебный ансамбль начала ХХ в. «Усадьба Борки»  и в Федеральный реестр объектов культурного назначения и разработать охранную зону для усадьбы.

Для отдыха населения  на территории района  оборудованных пляжей не имеется, благоприятные территории для отдыха выделены на водоемах сельских поселений из земель сельскохозяйственного назначения примыкающих к водоемам:

- Зареченское сельское поселение на реке Олым-1.1га

- Тульское сельское поселение с.Тульское у пруда-0.6 га

- Казинское сельское поселение с.Михайловка у пруда-0,4га

- Березовское сельское поселение с.Березовка у пруда- 1.0 га

- Солдатское сельское поселение с.Солдатское у пруда-1,6

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является оздоровление компонентов окружающей среды в границах проектирования.

## 6.8 Мероприятия по охране окружающей среды

На территории Тербунского муниципального района Липецкой области выявлены следующие экологические проблемы:

- Загрязнение атмосферного воздуха в результате деятельности предприятий промышленного, агропромышленного комплекса и коммунального обслуживания;

- Отсутствие в сельских населенных пунктах отведенных территорий под объекты захоронения твердых бытовых отходов;

- Загрязнение источников питьевого водоснабжения;

- Загрязнение поверхностных и подземных вод сточными водами, образующимися в результате функционирования промышленных предприятий и объектов ЖКХ;

- Недостаточное финансирование экологических мероприятий;

Для решения экологических проблем, сложившихся на территории Тербунского муниципального района согласно «Стратегии социально-экономического развития Тербунского муниципального района Липецкой области до 2020г.» предусмотрены следующие задачи:

- Повышение качества питьевой воды;

- Стабилизация и улучшение состояния водных источников;

- Повышение экологической культуры населения.

- Завершение строительства полигона ТБО.

- Поддержка ООПР.

В целях охраны поверхностных и подземных вод, обеспечение населения качественной питьевой водой в районе предусматривается:

- Реконструкция улично-водопроводной сети;

- Обеспечение проведения мониторинга за состоянием водных объектов и источников питьевого водоснабжения по бактериологическим, санитарно-химическим  показателям;

- Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Охрана почв, организация утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов.

Почва как объект антропогенного воздействия, имеет большое влияние на здоровье населения.

Негативное воздействие на почвы оказывают санкционированная свалка в западной части села Тербуны, периодически возникающих несанкционированные свалки на территории района во всех сельских поселениях и, а также существующий полигон ТБО.

При размещении предприятий в особой экономической зоне источниками загрязнения прилегающей территории и почв будут являться образующиеся отходы. Необходимо предусмотреть организационно-технические мероприятия по их организованному сбору и утилизации специализированными организациями.

Проектные предложения

- рекультивация свалок;

- строительство второй очереди полигона ТБО, который должен отвечать всем санитарным нормам;

- необходимо доводить  качество сточных вод до «нормативно чистых» (СанПиН 2.1.5.980-00 и др.);

- создание  зеленых насаждений в СЗЗ предприятий;

- создание площадок временного накопления ТБО во всех  сельских поселениях  ( графическое изображение см. на основном чертеже).

- создание дополнительных территорий под кладбища (графическое изображение см. на основном чертеже).

Охрана растительного и животного мира, особо охраняемые природные территории:

Мероприятия по охране растительного и животного мира, особо охраняемым природным территориям включают:

- озеленение санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных  предприятий и иных объектов;

- озеленение жилых зон;

- озеленение и благоустройство берегов водоемов;

- восстановление, защита и охрана лесов;

- контроль за состоянием особо охраняемых природных территорий Тербунского муниципального района:

  - Долина реки Кобылья Снова

Проектные предложения:

Дополнительные территории под облесение из земель сельскохозяйственного назначения:

- Покровское сельское поселение - 33,2 га

- Зареченское сельское поселение - 3,7 га

- Тульское сельское поселение – 102,2 га

- Урицкое сельское поселение -176,1 га

- Березовское сельское поселение – 372,68 га

- Второе Тербунское сельское поселение- 145,2 га

- Большеполянское сельское поселение – 47,5 га

- Озерское сельское поселение – 50,2 га.

Поддержка особо охраняемых территорий.

В соответствии со ст. 27. Закона «Об ООПТ» на территориях памятников природы, и в границах их охранных зон, запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы федерального или регионального значения возмещаются за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных фондов. (п. 3 в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ).

## 6.9 Мероприятия по сохранению и использованию культурного наследия.

### 6.9.1 Памятники археологии.

В ходе первоочередных мероприятий (до 2015 г.) необходимо:

- Организовать работы по обозначению на местности предлагаемых границ памятников археологии.

2. Необходимо также отметить в настоящее время на   территории Тербунского района известно лишь четыре объекта археологического наследия. Еще семь объектов были выявлены в 1960 г. Верхнее-Донской экспедицией ЛО ИА АН СССР под руководством В.П.Левенка, но точно локализовать в настоящее время не предоставляется возможным. В связи с этим остро стоит необходимость проведения  историко- культурной экспертизы всех земельных участков на территории района, подлежащих хозяйственному освоению.

3.До утверждения разработанных в установленном порядке проектов зон охраны памятников:

- производить любую строительную, хозяйственную, сельскохозяйственную деятельность на территории памятников  с разрешения археолога и под его контролем;

-возложить ответственность за состояние, содержание и использование памятников археологии на правообладателей земельных участков, на которых размещены памятники, применять соответствующие санкции в случаях нарушения или разрушения памятников;

### 6.9.2 Памятники архитектуры.

В числе первоочередных мероприятий   предлагается:

- разработка проектов охранных зон  памятников;

-развития туризма с использованием памятников архитектуры  как в качестве объектов показа, так  и для размещения туристических и других объектов (размещение  базы отдыха в с Борки);

- организация мониторинга состояния и использования объектов архитектуры.

- реставрация, ремонт, благоустройство территории памятников.

Предложенные зоны охраны памятников  определяют территорию, в пределах которых любое строительство должно осуществляться только после разработки проектов охранных зон в полном объеме. За основу принимается  трехчастная  система зон охраны с различной степенью ограничений строительства и хозяйственной деятельности на их территории:

- охранные зоны памятников;

- зоны регулируемой застройки;

- зоны охраняемого природного ландшафта.

В охранные зоны памятников  включаются:

- непосредственно территорию памятника;

- территории, имеющие функциональные связи с памятником;

- участки, непосредственно прилегающие к территории памятника и сохранившие, в основном, исторический масштаб застройки и историческую планировку;

- участки основных подходов к памятнику от точек наилучшего его визуального восприятия с близких расстояний.

В зону регулируемой застройки включаются территории, которые не имеют с памятником непосредственных функциональных связей, отстоят от памятника на значительное расстояние и не составляют с ним единой исторической планировочной ситуации.

В зоны охраняемого природного ландшафта включаются территории, окружающие памятник на больших расстояниях и составляющие с ним  и  окружающей его застройкой единое ландшафтное целое. Зоны охраны ландшафта  должны обеспечить сохранение дальних точек обзора памятника, а также визуальные связи памятника памятниками архитектуры и другими  достопримечательными объектами.

При проведении работ по сохранению объектов культурного наследия , а также хозяйственной и строительной деятельности  требуется согласование о проведении этих работ с органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Мероприятия на расчетный срок ( строительдо 2027 г.)

Необходимо:

- Разработать в установленном порядке и утвердить проекты зон охраны памятников археологии, определить их границы, вынести их в натуру, занести их данные в Кадастр недвижимости, установить и утвердить режимы содержания территории в их пределах.

При разработке проекта схемы территориального планирования Тербунского муниципального района Липецкой области проектируемые объекты капитального строительства негативного воздействия на объекты археологического наследия не оказывают.

Выводы.

Выполненные работы по разработке проекта «Схемы территориального планирования Тербунского муниципального района Липецкой области» в результате комплексного анализа и оценки территории района позволяют представить  его основные градорегулирующие характеристики:

- оценку современного  землепользования и характер использования территории района;

- развитость автомобильных дорог и инженерной инфраструктуры;

- характеристику природной среды, геологического строения территории и градоэкономическую характеристику;

- данные о наличии памятников истории и культуры, археологии и архитектуры;

- остроту экологической ситуации.

Разработанная Схема создает базу данных основных сведений по использованию территории Тербунского мунициального района и определяет основные направления ее  функционального планирования и развития.

Учитывая характер функционального использования территории  Тербунского муниципального района  возникает необходимость  дальнейшего освоения территории под развитие индивидуального жилищного строительства.

Схемой территориального планирования намечены границы зон размещения объектов  капитального строительства:

- объекты социального назначения;

- объекты дорожного строительства;

- объекты АПК;

Развитие АПК предусматривает интенсивное использование  сельскохозяйственных угодий специализируясь  в основном на растениеводстве . Для эффективного ведения животноводства предусмотрено: строительство животноводческих комплексов.

В число приоритетных Национальных проектов по развитию АПК предусмотрено существенное увеличение инвестиций в эту сферу: строительство современных животноводческих комплексов.

Развитие  растениеводства предусматривает в основном зерновое направление.

В  связи с тем, что проблема загрязнения  окружающей среды стала одной из самых актуальных, в схеме территориального планирования большое внимание уделено вопросам экологии и охраны природных ресурсов. В результате этого были намечены границы объектов  строительства  свалок. В  комплексе природоохранных мероприятий предусмотрено установление границ зон с особыми условиями использования территорий: водоохранных. охранных, санитарно-защитных зон, придорожных полос. Кроме того, с целью сохранности  объектов культурного наследия, в зоны с особыми условиями использования территории включены земельные участки, занятые  памятниками природы, археологии .

Материалы «Схемы территориального планирования» предназначены для информационного обеспечения деятельности органов управления по всем аспектам состояния и развития проектируемых территорий и позволяет принимать оперативные, обоснование и эффективные управленческие решения по использованию территории.

Кроме информационного  обеспечения материалы «Схемы территориального планирования» предназначены для использования:

- при разработке нормативов градостроительного проектирования и использования территории;

- при разработке, оформлении исходно-разрешительной документации на все виды капитального строительства;

- при принятии и согласовании решений по развитию территории и отраслей и при установлении отраслевых регламентов;

- при разработке природоохранных мероприятий, проведения мониторинга, надзора и контроля за использованием земель, природных ресурсов и состоянием окружающей среды;

- при инвентаризации земель;

- при составлении и оформлении заданий на проектирование;

- при разработке многофункциональных территориальных проектов;

Таким образом  «Схемой территориального планирования» отражено в графическом и текстовом виде  существующее положение территории района с целью создания основы для территориального развития на перспективу, выполнения последующих  этапов работ, выполнения инвестиционной привлекательности, обеспечения условий для устойчивого развития района, повышения уровня комфортной жизни его населения.

Главный результат разработки «Схемы территориального планирования»- получения достоверной объективной информации о современном использовании территории Тербунского муниципального района и разработка предложений по ее дальнейшему планированию и развитию.

Оформление материалов «Схемы территориального планирования» выполнено в графическом и текстовом виде в электронной версии.

# Text boxes

для служебного пользования

для служебного пользования

для служебного пользования